RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

dla Przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Paliw Płynnych i LPG

wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce o nr 391/10

obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa, pow. żagański,

województwo lubuskie”

Opracował Zespół:

mgr inż. Łukasz Uchman

mgr inż. Agata Uchman

Wnioskodawca:

„BENZ BROD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki 14

68-343 Brody

Zielona Góra, październik 2023 r.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE	9

1. Wstęp	11

1.1. Podstawa opracowania	11

1.2. Cel i zakres opracowania	11

1.3. Wykorzystane materiały źródłowe i akty prawne	12

2. Opis planowanego przedsięwzięcia	13

2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne	13

2.1.1. Klasyfikacja planowanego przedsięwzięcia oraz podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu	13

2.1.2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia	14

2.1.3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania	15

2.1.4. Układ komunikacyjny	17

2.1.5. Uzbrojenie terenu	17

2.1.6. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy	17

2.1.7. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji	17

2.1.8. Warunki użytkowania terenu w fazie likwidacji	18

2.1.9. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne	18

2.1.10. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi	19

2.1.10.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia	19

2.1.10.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia	19

2.1.10.3. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia	22

2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych	22

2.2.1. Cechy charakterystyczne procesu realizacji przedsięwzięcia	22

2.2.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia	25

2.2.3. Emisja hałasu do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia	26

2.2.4. Gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia	27

2.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa na etapie budowy	29

2.2.6. Uzasadnienie braku oddziaływania na formy ochrony przyrody na etapie realizacji przedsięwzięcia	29

2.2.7. Cechy charakterystyczne procesu eksploatacji przedsięwzięcia	30

2.2.7.1. Eksploatacja przedsięwzięcia	30

2.2.7.2. Gospodarka wodno – ściekowa na etapie eksploatacji	41

2.2.7.3. Zestawienie cech charakteryzujących proces technologiczny	42

2.2.7.4. Eksploatacja przedsięwzięcia	43

2.2.7.5. Likwidacja przedsięwzięcia	44

2.2.7.6. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	46

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko	46

3.1. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy	46

3.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód	47

3.2.1. Jednolite części wód podziemnych	47

3.2.2. Jednolite części wód powierzchniowych	49

3.2.3. Główny zbiornik wód podziemnych	59

3.2.4. Warunki hydrogeologiczne terenu	59

3.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki	61

3.4. Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych	62

4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	62

5. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane	62

6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	62

7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową	63

8. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania wraz z uzasadnieniem ich wyboru	63

8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny	63

8.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska	64

9. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego	64

9.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę	65

9.2. Racjonalny wariant alternatywny	65

9.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska	65

10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:	66

10.1. Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	66

10.2. Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz	66

10.3. Dobra materialne	67

10.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków	67

10.5. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych	67

10.6. Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ	67

10.7. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w pkt. 10.1. – 10.6.	67

11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt. 9 i 10	67

12. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	68

12.1. Wynikające z istnienia przedsięwzięcia	69

12.2. Wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska	69

12.3. Wynikające z emisji	70

13. Szczegółowy opis znaczących oddziaływań na środowisko wynikający  z emisji	71

13.1. Oddziaływanie na powietrze	71

13.1.1. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności w zakresie oddziaływania na powietrze	71

13.1.2. Czas funkcjonowania instalacji	76

13.1.3. Wielkość i rodzaj emisji	76

13.1.4.  Wyznaczenie czasów pracy emitorów	77

13.1.5. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza	83

13.1.6. Temperatury emitowanych gazów i prędkości ich wylotu	94

13.1.7. Parametry emitorów	94

13.1.8. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji	95

13.1.9. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami	96

13.1.10. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu	96

13.1.11. Stan zanieczyszczenia powietrza	97

13.1.12. Warunki meteorologiczne	98

13.1.13. Parametry fizyczne i termodynamiczne emitorów oraz wielkość emisji	100

13.1.14. Wyniki obliczeń	103

13.1.14.1. Metodyka obliczeń	103

13.1.14.2. Zakres obliczeń	103

13.1.14.3. Wyniki obliczeń na poziomie ziemi z = 0 m	104

13.1.14.4. Omówienie wyników obliczeń emitowanej substancji	106

13.1.14.5. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza	107

13.1.15. Metody prognozowania	107

13.1.16. Emisja zanieczyszczeń związana z komunikacją samochodową związaną z eksploatacją stacji paliw	107

13.1.17. Wariant alternatywny	107

13.2. Oddziaływanie na hałas	108

13.2.1. Wstęp	108

13.2.2. Model przyjęty do opisu i obliczeń rozprzestrzeniania hałasu z projektowanej inwestycji	109

13.2.3. Procedura wyznaczania równoważnego poziomu mocy akustycznej dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu	109

13.2.4. Klasyfikacja rodzajów zdarzeń akustycznych	109

13.2.5. Obliczenia poziomu dźwięku "A" na terenie sąsiadującym z inwestycją	112

13.2.6. Omówienie rozprzestrzeniania się hałasu z projektowanej inwestycji	112

13.2.7. Kumulacja oddziaływań	112

13.2.8. Podsumowanie	112

13.2.9. Monitoring	113

13.3. Odpady	113

14. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia	115

14.1. Etap realizacji oraz ewentualnej likwidacji	115

14.2. Etap eksploatacji	116

15. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:	118

15.1. Określenie założeń do:	118

15.1.1. Ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych	118

15.1.2. Programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego	118

15.2. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia	118

16. Dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:	119

16.1. dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,	119

16.2. wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla	119

17. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska	119

18. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia	119

19. Uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy	126

20. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego	128

21. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem	128

22. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie	129

22.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia	129

22.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia	130

23. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	130

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Orientacja – skala 1:10000.

- Plan zagospodarowania terenu.

- Mapa ewidencyjna gruntów wraz z licencją.

- Mapa ewidencyjna gruntów obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia.

- Plan zagospodarowania terenu z naniesionymi zlewniami wód opadowych                i roztopowych oraz urządzeniami gospodarki wód opadowych i roztopowych.

- Lokalizacja inwestycji na tle obszarów chronionych.

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów.

- Karta charakterystyki JCWPd 600077.

- Karta charakterystyki JCWP RW60001116899.

- Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z interpretacją graficzną.

- Obliczenia emisji hałasu wraz z interpretacją graficzną.

- Postanowienie Burmistrza Iłowy z dnia 05.07.2023 r.,                                 znak: OŚp-I.6220.4.2023 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

- Oświadczenie autorów o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a        ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Niniejsze opracowanie stanowi Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz                               z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa, pow. żagański, województwo lubuskie”.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 34, § 3 ust. 1 pkt. 35,            § 3 ust. 1 pkt. 37, § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                          10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zakwalifikować należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z postanowieniem Burmistrza Iłowy z dnia 05.07.2023 r.,                                 znak: OŚp-I.6220.4.2023 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko niniejszym przedkładamy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres opracowania Raportu jest zgodny z warunkami określonymi w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Teren przedmiotowej działki objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr 255/8/XXXIII/21 Rady Miejskiej W Iłowej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa. Zgodnie z jego zapisami przedmiotowe tereny oznakowane są symbolem 6P,U – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.

Działka o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański ma powierzchnię 1,4463‬ ha.

Teren planowanego przedsięwzięcia (391/10 obręb 0006 Konin Żagański) graniczy z:

- od strony północnej z terenami leśnymi oznaczonymi jako Ls (lasy),

- od strony zachodniej z terenem oznaczonym jako dr (drogi),

- od strony wschodniej z terenem oznaczonym jako dr (drogi),

- od strony południowej z terenem istniejącej stacji paliw oznaczonym jako Bi (inne tereny zabudowane).

W skład przedmiotowego kompleksu wchodzić będą:

- 2 niezależne stacje paliw płynnych,

- 2 pawilony stacji paliw płynnych,

- budynek restauracyjny,

- parkingi dla samochodów osobowych,

- parkingi dla samochodów ciężarowych,

- parkingi dla samochodów osobowych obsługi stacji paliw,

- infrastruktura techniczna, w tym sieć elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa.

- infrastruktura technologiczna,

- drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, płyty szczelne.

Przewiduje się, że na terenie Stacji Paliw Płynnych i LPG prowadzone będzie magazynowanie i dystrybucja paliw w czterech asortymentach, tj. oleju napędowego (ON), benzyny, LPG oraz dodatku AdBlue.

Przewidywana wielkość dystrybucji paliw dla każdej ze stacji paliw wynosić będzie rocznie:

- Benzyna (trzy rodzaje):			0,5 mln l/rok,

- Diesel (dwa rodzaje):			3,0 mln l/rok,

- AdBlue:					0,1 mln l/rok,

- LPG:						0,2 mln l/rok.

Stacja pracować będzie w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę przez cały rok. Do obsługi obiektów stacji przewiduje się zatrudnienie ok. 15-20 osób.

Tereny przedmiotowej działki nie jest zlokalizowany na obszarach objętych żadną z form ochrony przyrody.

Właściwą jednolitą częścią wód podziemnych dla terenu, na którym planowana jest przedmiotowa Inwestycja, jest JCWPd GW600077.

Właściwą jednolitą częścią wód powierzchniowych jest „Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru” oznakowany europejskim kodem JCWP RW60001116899.

# 1. Wstęp

## 1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Przedsięwzięcia                               pn.: „Budowa Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa, pow. żagański, województwo lubuskie” opracowano na podstawie Zlecenia Wnioskodawcy.

## 1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny oddziaływania na środowisko realizacji planowanego przedsięwzięcia, polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa, pow. żagański, województwo lubuskie.

Pod względem administracyjnym teren inwestycji znajduje się w obszarze województwa lubuskiego, powiat żagański, Gmina Iłowa.

Przedmiotowa Inwestycja zalicza się do następujących rodzajów przedsięwzięć (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):

- § 3 ust. 1 pkt. 34 instalacje do dystrybucji:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

- § 3 ust. 1 pkt. 35 instalacje do podziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

d) gazów łatwopalnych,

- § 3 ust. 1 pkt. 37 instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych.

- § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b): zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z Postanowieniem Burmistrza Iłowy z dnia 05.07.2023 r.,                                 znak: OŚp-I.6220.4.2023 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko niniejszym przedkłada się Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres opracowania jest ogólnie zgodny z warunkami określonymi                           w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

## 1.3. Wykorzystane materiały źródłowe i akty prawne

W opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- Postanowienie Burmistrza Iłowy z dnia 05.07.2023 r., znak: OŚp-I.6220.4.2023  w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla zadania: ”Budowa Stacji Paliw Płynnych  i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa, pow. żagański, województwo lubuskie”.

- Koncepcja zagospodarowania terenu.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r.                                    poz. 1478);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);

- Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r.                poz. 916 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587            ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów                  i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących                o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowe i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187);

- Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 (tj. Dz. U. z 2022 r.                 poz. 1072 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                  (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń                          w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 105, poz. 718);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r.,                   poz. 335).

# 2. Opis planowanego przedsięwzięcia

## 2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

## 2.1.1. Klasyfikacja planowanego przedsięwzięcia oraz podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu

Wnioskowane przedsięwzięcie w zakresie obecnie obowiązującego prawa, klasyfikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w:

- § 3 ust. 1 pkt. 34 instalacje do dystrybucji:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

- § 3 ust. 1 pkt. 35 instalacje do podziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

d) gazów łatwopalnych,

- § 3 ust. 1 pkt. 37 instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych.

- § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b): zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Na podstawie klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) planowana Inwestycja nie jest zaliczona ani do zakładu o zwiększonym ryzyku, ani do zakładu o dużym ryzyku. Planowane przedsięwzięcie nie jest również zaliczane do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Planowana stacja paliw związana z prowadzeniem działalności w zakresie przyjmowania, magazynowania i wydawania paliw płynnych zaliczana jest do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku – Ustawa z dnia 13 kwietnia                2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2020 r.                   poz. 2187).

## 2.1.2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem działań inwestycyjnych jest Budowa Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną                           i technologiczną na działce o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa,                     pow. żagański, województwo lubuskie.

Działka o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański stanowi własność Wnioskodawcy, tj.: „BENZ BROD” Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 14,                    68-343 Brody.

Powierzchnia działki wynosi 1,4463 ha.

Bilans powierzchni działki z podziałem na poszczególne elementy przedstawia się następująco:

|  | Powierzchnia [ha] | % |
| --- | --- | --- |
|  | 1,4463 | 100 |
| STACJA PALIW I |
| Budynek stacji paliw | 0,0180 | 1,25 |
| Płyta szczelna stacji paliw | 0,0360 | 2,50 |
| Zbiornik na wody deszczowe | 0,0200 | 1,38 |
| Chodniki | 0,0210 | 1,45 |
| Parkingi | 0,0375 | 2,59 |
| Drogi utwardzone | 0,3000 | 20,74 |
| STACJA PALIW II |
| Budynek stacji paliw | 0,0250 | 1,73 |
| Płyta szczelna stacji paliw | 0,0300 | 2,07 |
| Zbiornik na wody deszczowe | 0,0200 | 1,38 |
| Chodniki | 0,0200 | 1,38 |
| Parkingi | 0,0405 | 2,80 |
| Drogi utwardzone | 0,2163 | 14,96 |
| RESTAURACJA |
| Budynek restauracyjny | 0,0500 | 3,46 |
| Zbiornik na wody deszczowe | 0,0200 | 1,38 |
| Chodniki | 0,0540 | 3,73 |
| Parkingi | 0,0710 | 4,91 |
| Drogi utwardzone | 0,1900 | 13,14 |
| POZOSTAŁE |
| Miejsca gromadzenia odpadów | 0,0060 | 0,41 |
| Zieleń | 0,2710 | 18,74 |

Teren przedmiotowej działki objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr 255/8/XXXIII/21 Rady Miejskiej W Iłowej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Gminy Iłowa. Zgodnie z jego zapisami przedmiotowe tereny oznakowane są symbolem 6P,U – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej.

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski (wg J. Kondrackiego), omawiany teren znajduje się w obrębie należącego do:

- Makroregion:		Wał Trzebnicki,

- Podprowincja: 	Niziny Środkowopolskie,

- Prowincja:  		Niż Środkowoeuropejski,

- Megaregion:  		Dolina Środkowego Bobru.

Teren planowanego przedsięwzięcia (dz. 391/10 obręb 0006 Konin Żagański) graniczy z:

- od strony północnej z terenami leśnymi oznaczonymi jako Ls (lasy),

- od strony zachodniej z terenem oznaczonym jako dr (drogi),

- od strony wschodniej z terenem oznaczonym jako dr (drogi),

- od strony południowej z terenem istniejącej stacji paliw oznaczonym jako Bi (inne tereny zabudowane).

Obszar ww. działki stanowią w całości grunty orne.

Teren Inwestycji i najbliższe tereny sąsiednie nie są zaliczane do terenów cennych przyrodniczo i objętych ochroną przyrody. Nie stwierdzono również występowania tu drzew i krzewów:

- reprezentujących unikatowe formy morfologiczne,

- będących przykładami unikatowych zjawisk biologicznych,

- stanowiących siedliska unikatowych taksonów fauny,

- drzew zamierających i martwych, mogących mieć wartości przyrodnicze.

## 2.1.3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz                       z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce o nr 391/10 obręb 0006 Konin Żagański, gm. Iłowa, pow. żagański, województwo lubuskie.

W ramach zadania Inwestycyjnego przewiduje się budowę 2 niezależnych kompleksów Stacji Paliw Płynnych i LPG oraz budynku restauracyjnego, obejmującą:

- Stacja paliw I:

  - budynek handlowy,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów ciężarowych,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów ciężarowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych obsługi stacji paliw,

  - stanowiska ładowania samochodów elektrycznych,

  - stanowisko odkurzacza i kompresora,

  - infrastrukturę techniczną,

  - infrastrukturę technologiczną,

  - drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, płyty szczelne, tereny zielone, elementy reklamowe (cenniki, maszty reklamowe, pylony itp.), znaki informacyjne, miejsce gromadzenia odpadów.

- Stacja paliw II:

  - budynek handlowy,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów ciężarowych,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów ciężarowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych obsługi stacji paliw,

  - stanowiska ładowania samochodów elektrycznych,

  - stanowisko odkurzacza i kompresora,

  - infrastrukturę techniczną,

  - infrastrukturę technologiczną,

  - drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, płyty szczelne, tereny zielone, elementy reklamowe (cenniki, maszty reklamowe, pylony itp.), znaki informacyjne, miejsce gromadzenia odpadów.

- Restauracja:

- budynek restauracyjny,

- ogródek dla klientów,

- parking dla samochodów osobowych,

- infrastrukturę techniczną,

- infrastrukturę technologiczną,

- drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, tereny zielone, elementy reklamowe (cenniki, maszty reklamowe), znaki informacyjne, miejsce gromadzenia odpadów.

Dopuszcza się wykonanie poszczególnych kompleksów inwestycji w etapach bądź w całości.

Przewiduje się, że na terenie Stacji Paliw Płynnych i LPG prowadzone będzie magazynowanie i dystrybucja paliw w czterech asortymentach, tj. oleju napędowego (ON), benzyny, LPG oraz dodatku AdBlue.

Przewidywana wielkość dystrybucji paliw dla każdej ze stacji paliw wynosić będzie rocznie:

- Benzyna (trzy rodzaje):			0,5 mln l/rok,

- Diesel (dwa rodzaje):			3,0 mln l/rok,

- AdBlue:					0,1 mln l/rok,

- LPG:						0,2 mln l/rok.

Stacja pracować będzie w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę przez cały rok. Do obsługi obiektów stacji przewiduje się zatrudnienie ok. 15-20 osób.

## 2.1.4. Układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny składać się będzie z dróg dojazdowych do obiektów projektowanych stacji paliw oraz restauracji.  Drogi dojazdowe, place manewrowe oraz parkingi utwardzone zostaną nawierzchnią przystosowaną do ruchu samochodów ciężarowych.

## 2.1.5. Uzbrojenie terenu

Projektuje się uzbrojenie terenu w media zapewniające spełnienie potrzeb funkcjonalno – użytkowych i technologicznych, w tym:

- zaopatrzenia w wodę – z sieci wodociągowej;

- odprowadzanie ścieków bytowych – zbiorniki bezodpływowe do czasu możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – szczelne otwarte zbiorniki retencyjno – odparowujące;

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej alternatywnie wspieraną energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych.

## 2.1.6. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy

Poniżej przedstawiono zestawienie warunków wykorzystania terenu i rodzaju oddziaływań dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

| Faza budowy |
| --- |
| Rodzaj robót | Działania | Oddziaływania |
| Roboty przygotowawcze | Roboty pomiarowe, wyznaczenie wewnętrznych dróg dojazdowych, tymczasowe ogrodzenie terenu | Hałas urządzeń i maszyn, emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja odpadów (odpady z oczyszczenia terenu, odpadowa masa roślinna, ziemia, oddziaływanie na elementy przyrodnicze) |
| Roboty budowlano-inżynierskie | Roboty ziemne: zdjęcie warstwy humusu, wykopy, magazynowanie materiałów do budowy. Organizacja zaplecza budowy | Hałas i pylenie, strumień odpadów. Wśród głównych czynników mających wpływ na emisje należy wymienić: spaliny pochodzące z pracujących maszyn i środków transportu, pył powstający przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne Emisja krótkotrwała, ustąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia |

Wszystkie prace realizacyjne wykonywane będą według harmonogramu wynikającego z zasad sztuki budowlanej i uzgodnień z Inwestorem.

## 2.1.7. Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia zakłada się funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z charakterystyką opisaną w rozdziale 2.1.3.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

| Faza eksploatacji |
| --- |
| Rodzaj robót | Działania | Oddziaływanie |
| Sprzedaż paliw płynnych (benzyna, ON, AdBlue, LPG) Ruch pojazdów, tankowanie paliwa | Zamknięte systemy emisji oparów paliw Wahadło gazowe Powietrze | Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Emisja związana z ruchem pojazdów będzie miała miejsce cały rok 24h na dobę |
|  | Hałas | Emisja hałasu samochodów osobowych, transport ciężarowy paliw |
|  | Bieżące utrzymanie drogi, elementów infrastruktury | Wytwarzanie odpadów |

## 2.1.8. Warunki użytkowania terenu w fazie likwidacji

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia zakłada się funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z charakterystyką opisaną w rozdziale 2.1.3.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

| Faza likwidacji |
| --- |
| Rodzaj robót | Działania | Oddziaływanie |
| Prace likwidacyjne | Rozbiórka obiektów kubaturowych oraz infrastruktury technicznej i technologicznej. Wydołowanie zbiorników paliwowych i LPG. Złomowanie lub dyslokacja instalacji | Hałas urządzeń i maszyn, emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja odpadów (odpady z rozbiórki, odpadowa masa roślinna, ziemia, oddziaływanie na elementy przyrodnicze) |
| Rekultywacja terenu w kierunku zabudowy usługowej lub zieleni ogólnodostępnej | Badanie gruntu, wymiana gruntu, działania zapobiegawcze lub naprawcze, wprowadzenie zieleni lub budowa nowych obiektów nieuciążliwych dla środowiska | Hałas i pylenie, strumień odpadów. Wśród głównych czynników mających wpływ na emisje należy wymienić: spaliny pochodzące z pracujących maszyn i środków transportu, pył powstający przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Emisja krótkotrwała, ustąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia |

## 2.1.9. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Plan Zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r.                   w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszaru Dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714).

Zgodnie z ustawą — Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Przyjęte w I cyklu planistycznym PZRP trzy cele główne, zostały utrzymane                     w II cyklu planistycznym, a ich realizację zapewnia osiągnięcie 11 celów szczegółowych w odniesieniu do zagrożenia od strony rzek. Poniżej przedstawiono cele główne                         i przyporządkowane im cele szczegółowe aPZRP:

1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

- Zapewnienie warunków ograniczających możliwość występowania powodzi;

- Zapewnienie racjonalnego gospodarowania OZP;

2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

- Zapewnienie warunków redukujących możliwość występowania powodzi;

- Redukcja obszaru zagrożonego powodzią oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania OZP;

- Redukcja wrażliwości społeczności i obiektów na OZP;

3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

- Zwiększenie skuteczności prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych;

- Zwiększenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;

- Zwiększenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;

- Wdrożenie systemu analiz popowodziowych i zwiększanie jego skuteczności;

- Wdrożenie instrumentów prawnych i finansowych zwiększających bezpieczeństwo powodziowe;

- Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego. Przyjęte cele odnoszą się do wszystkich etapów zarządzania ryzykiem powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy i analiz).

Miejscowość Czerna oraz tereny przedmiotowej działki nie znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią, jak i ryzykiem powodziowym.

## 2.1.10. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi

## 2.1.10.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia

W trakcie realizacji Przedsięwzięcia prace wykonywane będą w sposób umożliwiający odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wykonanych uprzednio szczelnych otwartych zbiorników retencyjno – odparowujących.

## 2.1.10.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

Na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe zbierane będą systemem kanalizacji deszczowej do szczelnych otwartych zbiorników retencyjno – odparowujących. Każdy kompleks posiadać będzie dedykowany zbiornik.

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedstawiamy obliczenia przewidywanych ilości powstający wód opadowych i roztopowych z terenu przedmiotowej Inwestycji dla poszczególnych obiektów.

Stacja Paliw I

| Powierzchnia | powierzchnie utwardzone (FU) – 3 945,00 m2 = 0,3945 ha | powierzchnie dachowe (FD) – 180,00 m2 = 0,0180 ha | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik spływów powierzchniowych | dla powierzchni utwardzonych: ψU – 0,90 | dla połaci dachowych poniżej 15º: ψD – 0,80 | - |
| Q = F x I x ψ [dm3/s] | 0,3945 x 131,0 x 0,9 = 46,51 | 0,0180 x 131,0 x 0,8 = 1,89 | 48,40 |

Projektowana instalacja będzie stanowić źródło wód opadowych                          i roztopowych. Przewidywana ich ilość to ok. 48,40 dm3/s.

Ścieki deszczowe (wody opadowe i roztopowe) zbierane systemem kanalizacji deszczowej kierowane będą po podczyszczeniu w osadniku i separatorze do przypisanego otwartego szczelnego zbiornika wód opadowych i roztopowych pracującego na odparowanie.

Zbiornik terenowy całkowicie zagłębiony o objętości czynnej ok. 250,0 m3, prostokątny, otwarty, zagłębiony w terenie. Poziom lustra wody nie będzie podnoszony (spiętrzany) z uwagi, iż zasilanie zbiornika w wodę następować będzie poprzez zebranie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i terenu dróg.

Zbiornik na wody deszczowe będzie: ogrodzony, z dwiema furtkami, wyposażony drabinę serwisową, koło ratunkowe. W pobliżu zbiornika zostanie usytuowane oświetlenie.

Zastosować ogrodzenie systemowe o wysokość 2,0 m, które składa się ze się słupków ze stalowych profili zimnogiętych i spawanych mat (przęsła).

Ściany i dno zbiornika zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne                   gr. 25 cm i 30 cm z betonu konstrukcyjnego C25/30 W-8, zbrojone stalą zbrojeniową 34GS (A-III).

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy zbiornika			200,00 m2,

- powierzchnia lustra wody				180,0 m2,

- pojemność wodna zbiornika				250,0 m3,

- pojemność całkowita zbiornika			500,0 m3,

- długość						20,0 m,

- szerokość                                                   		10,0 m,

- głębokość wody  	   		  	 	ok. 1,25 m.

Stacja Paliw II

| Powierzchnia | powierzchnie utwardzone (FU) – 3 068,00 m2 = 0,3068 ha | powierzchnie dachowe (FD) – 250,00 m2 = 0,0250 ha | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik spływów powierzchniowych | dla powierzchni utwardzonych: ψU – 0,90 | dla połaci dachowych poniżej 15º: ψD – 0,80 | - |
| Q = F x I x ψ [dm3/s] | 0,3068 x 131,0 x 0,9 = 36,17 | 0,0250 x 131,0 x 0,8 = 2,62 | 38,79 |

Projektowana instalacja będzie stanowić źródło wód opadowych                          i roztopowych. Przewidywana ich ilość to ok. 38,79 dm3/s.

Ścieki deszczowe (wody opadowe i roztopowe) zbierane systemem kanalizacji deszczowej kierowane będą po podczyszczeniu w osadniku i separatorze do przypisanego otwartego szczelnego zbiornika wód opadowych i roztopowych pracującego na odparowanie.

Zbiornik terenowy całkowicie zagłębiony o objętości czynnej ok. 250,0 m3, prostokątny, otwarty, zagłębiony w terenie. Poziom lustra wody nie będzie podnoszony (spiętrzany) z uwagi, iż zasilanie zbiornika w wodę następować będzie poprzez zebranie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i terenu dróg.

Zbiornik na wody deszczowe będzie: ogrodzony, z dwiema furtkami, wyposażony drabinę serwisową, koło ratunkowe. W pobliżu zbiornika zostanie usytuowane oświetlenie.

Zastosować ogrodzenie systemowe o wysokość 2,0 m, które składa się ze się słupków ze stalowych profili zimnogiętych i spawanych mat (przęsła).

Ściany i dno zbiornika zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne                   gr. 25 cm i 30 cm z betonu konstrukcyjnego C25/30 W-8, zbrojone stalą zbrojeniową 34GS (A-III).

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy zbiornika			200,00 m2,

- powierzchnia lustra wody				180,0 m2,

- pojemność wodna zbiornika				250,0 m3,

- pojemność całkowita zbiornika			500,0 m3,

- długość						20,0 m,

- szerokość                                                   		10,0 m,

- głębokość wody  	   		  	 	ok. 1,25 m.

Budynek restauracyjny

| Powierzchnia | powierzchnie utwardzone (FU) – 3 150 m2 = 0,3150 ha | powierzchnie dachowe (FD) – 500,00 m2 = 0,0500 ha | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik spływów powierzchniowych | dla powierzchni utwardzonych: ψU – 0,90 | dla połaci dachowych poniżej 15º: ψD – 0,80 | - |
| Q = F x I x ψ [dm3/s] | 0,1535 x 131,0 x 0,9 = 37,14 | 0,0500 x 131,0 x 0,8 = 5,24 | 42,38 |

Projektowana instalacja będzie stanowić źródło wód opadowych                          i roztopowych. Przewidywana ich ilość to ok. 42,38 dm3/s.

Ścieki deszczowe (wody opadowe i roztopowe) zbierane systemem kanalizacji deszczowej kierowane będą po podczyszczeniu w osadniku i separatorze do przypisanego otwartego szczelnego zbiornika wód opadowych i roztopowych pracującego na odparowanie.

Zbiornik terenowy całkowicie zagłębiony o objętości czynnej ok. 250,0 m3, prostokątny, otwarty, zagłębiony w terenie. Poziom lustra wody nie będzie podnoszony (spiętrzany) z uwagi, iż zasilanie zbiornika w wodę następować będzie poprzez zebranie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i terenu dróg.

Zbiornik na wody deszczowe będzie: ogrodzony, z dwiema furtkami, wyposażony drabinę serwisową, koło ratunkowe. W pobliżu zbiornika zostanie usytuowane oświetlenie.

Zastosować ogrodzenie systemowe o wysokość 2,0 m, które składa się ze się słupków ze stalowych profili zimnogiętych i spawanych mat (przęsła).

Ściany i dno zbiornika zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne                   gr. 25 cm i 30 cm z betonu konstrukcyjnego C25/30 W-8, zbrojone stalą zbrojeniową 34GS (A-III).

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy zbiornika			200,00 m2,

- powierzchnia lustra wody				180,0 m2,

- pojemność wodna zbiornika				250,0 m3,

- pojemność całkowita zbiornika			500,0 m3,

- długość						20,0 m,

- szerokość                                                   		10,0 m,

- głębokość wody  	   		  	 	ok. 1,25 m.

## 2.1.10.3. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia

Przewiduje się, iż w przypadku likwidacji obiektów wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą systemem kanalizacji deszczowej do szczelnych otwartych zbiorników retencyjno – odparowujących, których likwidacja dokonana zostanie                      w ostatnim etapie.

## 2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

## 2.2.1. Cechy charakterystyczne procesu realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Jak wskazano wprost w przywołanym przepisie standardy jakości środowiska dotyczą jedynie etapu eksploatacji instalacji. Zgodnie z art. 142 wielkość emisji z instalacji lub urządzenia w warunkach odbiegających od normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne. Niniejszy przepis wskazuje ponadto, iż warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności: rozruch, awaria oraz likwidacja.

W przypadku etapu realizacji przedsięwzięcia, etap ten należy zakwalifikować do warunków odbiegających od normalnych, gdzie standardy akustyczne środowiska nie zostały określone, a oddziaływanie tego etapu ograniczone zostało jedynie względami technicznymi.

Technologia realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych:

- roboty przygotowawcze i prace ziemne (oczyszczenie terenu),

- roboty pomiarowe,

- roboty budowlane,

- roboty drogowe,

- posadowienie zbiorników,

- budowa instalacji do dystrybucji paliw płynnych, LPG i AdBlue,

- roboty wykończeniowe: zagospodarowanie zieleni,

- uruchomienie stacji paliw.

Planowane obiekty zostaną zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowe i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

Przy budowie obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mogą być spełnione w inny sposób niż określone w rozporządzeniu, po ich uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów lub ich części.

Wymagania techniczne, w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania, osprzętu, badań i użytkowania zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych określają przepisy odrębne dotyczące:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;

- zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Minimalne wymiary stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń technologicznych bazy paliw płynnych, bazy gazu płynnego, stacji paliw płynnych i stacji gazu płynnego oraz rurociągów przesyłowych dalekosiężnych określa załącznik do rozporządzenia.

Dopuszcza się przyjmowanie innych wymiarów stref zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku do rozporządzenia, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych uzasadniających ich przyjęcie, zgodnie z wymaganiami określonymi                     w odrębnych przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla stanowisk                 i urządzeń niewymienionych w załączniku do rozporządzenia należy ustalać indywidualnie, zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia oraz Polskimi Normami.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki Materiałowej:

- pojemność zbiornika magazynowego stacji paliw płynnych dla produktów naftowych nie powinna przekraczać 100 m3,

- łączna pojemność zbiorników magazynowych dla produktów naftowych                                  w stacjach paliw płynnych nie powinna przekraczać 500 m3.

Stacje paliw płynnych  powinny być wyposażone w:

- instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;

- urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;

- urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;

- urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych;

- urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych.

Roczne straty produktów naftowych I klasy, wynikające z załadunku zbiorników magazynowych w stacjach paliw płynnych, nie powinny przekraczać 0,01 % ich wydajności.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „plan bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.                     w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, zasadami sztuki budowlanej.

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                  (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP.

Zgodnie z art. 75 ustawy – Prawo ochrony środowiska:

- w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac,                       a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu                   i stosunków wodnych; wymaganie to przenosi się również na wykonawców, przy pomocy których Inwestor realizuje inwestycję;

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie                                i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji; nakazane jest przy tym oszczędne korzystanie z terenu zarówno w trakcie przygotowywania,                       jak i realizacji inwestycji;

- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, Inwestor                                i Wykonawca obowiązani są podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. Przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących                               w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy zaliczyć:

- nieznaczne zużycie wody i ograniczona ilość ścieków bytowych (pracownicy realizujący prace budowlane),

- brak ścieków przemysłowych oraz nieznaczna emisja gazów i pyłów do powietrza,

- budowa obiektu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem budowy,

- w trakcie prac budowlanych nie będą prowadzone procesy technologiczne, które ze względu na ich rodzaj i skalę, mogłyby powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

- charakter prac budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia nie spowoduje zaliczenia przedsięwzięcia do instalacji o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- w trakcie budowy planowanej instalacji produkcyjnej wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, które będą selektywnie gromadzone                  i odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwórcą odpadów generowanych podczas prac budowlanych                       i remontowych jest podmiot realizujący usługę budowlaną,

- planowane przedsięwzięcie nie obejmuje działań w zakresie przemieszczenia gleby i ziemi poza teren budowy,

- występowanie umiarkowanego hałasu w czasie prac budowlanych – praca urządzeń i maszyn tylko w godzinach dziennych,

- budowa planowanej instalacji nie wpłynie na środowisko gruntowo-wodne oraz warunki hydrologiczne występujące w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,

- realizacja przedsięwzięcia nie wymaga likwidacji zieleni zorganizowanej i nie wpłynie na zmianę wykorzystania działek graniczących z działką, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.

Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia (budowa obiektów dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia) – od 1 do 12 miesięcy.

## 2.2.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia

Na etapie prac budowlanych do uruchomienia planowanej instalacji do dystrybucji paliw nie przewiduje się emisji gazów i pyłów do otoczenia w ilościach znaczących do czystości powietrza.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy planowanego obiektu może występować podczas:

- transportu i rozładunku materiałów sypkich,

- pracy sprzętu technicznego zasilanego paliwami płynnymi.

Przedmiotem emisji są najczęściej:

- pyły,

- minerały z kruszyw, spoiw i wypełniaczy,

- produkty spalania paliw (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla),

- gazy i pary wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych                                      z podgrzewanych smół i asfaltów,

- pyły i gazy z procesów łączenia metali (spawanie),

- opary farb, lakierów i innych substancji chemicznych (lotne związki organiczne).

Emisja podczas wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne prowadzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia spowodują odsłonięcie powierzchni terenu. Na odsłoniętym terenie może wystąpić erozja wiatrowa podczas silnych podmuchów wiatru (typowych szczególnie dla pory jesieni                  i końca zimy) i może lokalnie występować wzrost zapylenia powietrza. Wielkość emisji pyłu z placu budowy jest trudna do ustalenia. Dane literaturowe wskazują na wielkość emisji TSP (pył, suma frakcji ogółem) na poziomie 2,7 Mg/ha w ciągu miesiąca prowadzenia prac, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (brak opadów, silne wiatry).

Ograniczeniu emisji sprzyja:

- zwilżanie powierzchni terenu (np. nawierzchni nieutwardzonej, po której poruszają się pojazdy) i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek, ziemia, gleba),

- unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiału (np. załadunek ciężarówek za pomocą przenośnika taśmowego - należy minimalizować wysokość, z jakiej materiał spada do skrzyni ładunkowej),

- szybkie zagospodarowanie powierzchni, która została odsłonięta i przez to narażona na emisję wiatrową.

Dla zapobieżenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na które będą wyjeżdżały samochody z placu budowy, można przewidzieć techniczne środki do oczyszczania kół (skuteczne jest jedynie mycie kół), a przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na który wyjeżdżają samochody z budowy.

Komunikacja na terenie placu budowy

Źródłem niezorganizowanym emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie ruch samochodów ciężarowych dojeżdżających i odjeżdżających do placu budowy. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza z komunikacji samochodowej – spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie min.: tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, aldehydy oraz dla paliw etylizowanych ołów i jego związki. Wielkość emisji i skład spalin wydzielanych przez pojazdy są funkcją wielu czynników. Generalnie, największa emisja gazów występuje przy małej prędkości obrotowej silnika, tj. w trakcie jego rozruchu, jazdy z niewielką prędkością                                   i hamowania. Zależna jest ponadto od:

- typu silnika (iskrowy, z zapłonem samoczynnym),

- wyposażenia silników w katalizator,

- cech komory spalani, składu paliwa, obciążenia silnika,

- wieku silnika i jego stanu technicznego.

## 2.2.3. Emisja hałasu do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia

Ze względu na stosunkowo mały zakres prac budowlanych, które będą prowadzone przy pomocy nowoczesnego sprzętu oraz tylko w porze dnia, emisja hałasu w fazie uruchomienia planowanej instalacji nie będzie stanowić istotnego ujemnego oddziaływania na tereny chronione akustycznie. Uciążliwość hałasu wynikająca z fazy realizacji obiektu będzie krótkotrwała.

Pomimo, że etap prac budowlanych i transport wyposażenia charakteryzuje się relatywnie wysoką emisją hałasu do środowiska, należy pamiętać, iż czas jego trwania   w stosunku do czasu eksploatacji stacji paliw ma charakter epizodyczny, a po zakończeniu prac stan klimatu akustycznego wraca do stanu pierwotnego. Stwierdza się zatem, iż etap prac budowlanych oraz transport wyposażenia do uruchomienia instalacji nie będzie czynnikiem mogącym zagrażać środowisku akustycznemu. Wprowadzany hałas do środowiska nie będzie powodował istotnej uciążliwości dla otoczenia.

W czasie prowadzenia prac budowlanych zaleca się przestrzeganie zasad, które mogą znacznie ograniczyć ewentualne uciążliwości akustyczne, tj.:

- prace powinny być wykonywane w oparciu o harmonogram prac,

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem głośnego sprzętu,

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń                          w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 105, poz. 718),

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,

- maksymalnie ograniczyć czas poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

- w przypadku wystąpienia ewentualnych konfliktów społecznych na tym etapie, czas prac budowlanych należy uzgadniać z zainteresowanymi stronami.

Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych                              w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi                               w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 105, poz. 718) – tabela poniżej.

| Lp. | Rodzaj urządzenia (źródła hałasu) | Poziom mocy A [(dB)] | Dyrektywa WE nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochody ciężarowe | 88 | 70/157/EWG |
| 2. | Maszyny budowlane | 89 - 107 | 79/113/EWG |
| 3. | Sprężarki | 101 - 104 | 84/533/EWG |
| 4. | Żurawie wieżowe | 100 - 102 | 84/534/EWG |
| 5. | Agregaty spawalnicze | 100 – 101 | 84/535/EWG |
| 6. | Agregaty prądotwórcze: moc elektryczna P ≤ 2 kVA P > 2 kVA | 102 100 | 84/536/EWG |
| 7. | Koparki, spycharki, ładowarki o mocy: P ≤ 70 kW 70 < P ≤ 160 kW 160 < P ≤ 350 kW koparki hydrauliczne i linowe pozostałe maszyny do robót ziemnych | 106 108 110 112 118 | 86/662/EWG |

## 2.2.4. Gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia

W związku z prowadzeniem prac przy budowie planowanych obiektów mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:

- odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej:  gruz betonowy, ceglany i ceramiczny,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych,

- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,

- gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń.

Część z tych odpadów (np. gleba zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych) należy do odpadów niebezpiecznych                     i w związku z tym należy je traktować w sposób szczególny. W tabeli przedstawiono rodzaje wytwarzanych odpadów z podaniem ich kodów podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady drewna | 02 01 07 |
| 2. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 05* |
| 3. | Opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* |
| 4. | Czyściwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami | 15 02 02* |
| 5. | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 17 01 01 |
| 6. | Gruz ceglany | 17 01 02 |
| 7. | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 |
| 8. | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 17 01 06* |
| 9. | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 |
| 10. | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 17 01 81 |
| 11. | Drewno | 17 02 01 |
| 12. | Szkło | 17 02 02 |
| 13. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 |
| 14. | Asfalt zawierający smołę | 17 03 01* |
| 15. | Asfalt | 17 03 02 |
| 16. | Odpadowa papa | 17 03 80 |
| 17. | Żelazo i stal | 17 04 05 |
| 18. | Gleba i ziemia | 17 05 04 |
| 19. | Tłuczeń | 17 05 08 |
| 20. | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 |

Przedstawione w tabeli rodzaje odpadów będą powstawać podczas budowy planowanych obiektów niezależnie od wariantu przy czym ilości wytwarzanych odpadów będą się różniły.

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców odpadów należałoby wybrać takich, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Zalecenia do postępowania z wytworzonymi odpadami podczas prac budowlanych:

- wydzielić miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów                          z uszczelnionym podłożem,

- wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne należy gromadzić w atestowanych pojemnikach,

- ustalić na etapie realizacji inwestycji, które odpady należy przekazać do wykorzystania (odzysku), a które do unieszkodliwienia oraz zapewnić kontenery do selektywnego zbierania tych odpadów, w tym odpadów zmieszanych budowlanych,

- sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem zainwestowania,

- wytworzone odpady przekazywać należy firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów,

- firma realizująca prace budowlane jest zobowiązana prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów,

- zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgodnie     z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na etapie realizacji niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                                (kod 20 03 01) w ilości ok. 1 m3 magazynowane będą w pojemniku plastikowym do gromadzenia odpadów (zbiornik na odpady o pojemności 240 dm3).

Na terenie placu budowy umieszczony zostanie pojemnik o objętości ok. 50 dm3 zawierający sorbent do zbierania płynnych substancji w przypadku ich wycieku lub rozlania z urządzeń i maszyn budowlanych oraz montowanych elementów instalacji. Zamykany i oznakowany pojemnik z sorbentem umieszczony zostanie przy wjeździe na teren budowy. Przewiduje się wykorzystanie sorbentu sypkiego wykonanego                           z naturalnych minerałów (nie zawiera dodatków chemicznych, nie jest modyfikowany,               o bardzo niskiej emisji pyłów). Zużyty sorbent stanowiący odpad niebezpieczny                     o kodzie 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (…) zostanie przekazany do firmy zajmującej się zbieraniem, transportem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych.

## 2.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa na etapie budowy

Inwestycja w trakcie realizacji będzie zaopatrywana w wodę z przyłącza wodociągowego zrealizowanego na czas budowy. Przewiduje się zapotrzebowanie na wodę w ilości ok. 5 m3/d.

Woda dla celów bytowych podczas realizacji Inwestycji dostarczana będzie                    w formie butelkowanej wody na potrzeby pracowników realizujących zadanie.

Podczas realizacji Inwestycji woda dla celów technologicznych nie będzie wymagana.

Na etapie realizacji Inwestycji powstawać będą tylko ścieki socjalno – bytowe osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac budowlanych.

Ścieki odprowadzane będą do specjalistycznych sanitariatów typu TOI-TOI ze szczelnymi zbiornikami odpływowymi (zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty).

Przewiduje się, iż na terenie placu budowy zatrudnionych będzie                           ok. 25 pracowników, stąd przewidywana ilość ścieków bytowych średnio dobowo wyniesie:

wg normy zużycia wody: na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m3/d,

Q d. śr. = 25 x 0,06 = 1,5 m3/d

## 2.2.6. Uzasadnienie braku oddziaływania na formy ochrony przyrody na etapie realizacji przedsięwzięcia

Pomimo tego, że oddziaływanie emisji w postaci pyłów i gazów oraz hałasu jest mało istotne dla Obszaru Inwestycji, ważnym elementem jest zachowanie roztropności w czasie prowadzenia prac budowlanych. W rejonie prowadzonych prac budowlanych nie istnieją obiekty, dla których wynikałaby potrzeba zastosowania kompensacji przyrodniczej.

## 2.2.7. Cechy charakterystyczne procesu eksploatacji przedsięwzięcia

## 2.2.7.1. Eksploatacja przedsięwzięcia

W ramach zadania Inwestycyjnego przewiduje się budowę 2 niezależnych kompleksów Stacji Paliw Płynnych i LPG oraz budynku restauracyjnego, obejmującą:

- Stacja paliw I:

  - budynek handlowy,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów ciężarowych,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów ciężarowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych obsługi stacji paliw,

  - stanowiska ładowania samochodów elektrycznych,

  - stanowisko odkurzacza i kompresora,

  - infrastrukturę techniczną,

  - infrastrukturę technologiczną,

  - drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, płyty szczelne, tereny zielone, elementy reklamowe (cenniki, maszty reklamowe, pylony itp.), znaki informacyjne, miejsce gromadzenia odpadów.

- Stacja paliw II:

  - budynek handlowy,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów ciężarowych,

  - wiata nad dystrybutorami dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych,

  - parkingi dla samochodów ciężarowych,

  - parkingi dla samochodów osobowych obsługi stacji paliw,

  - stanowiska ładowania samochodów elektrycznych,

  - stanowisko odkurzacza i kompresora,

  - infrastrukturę techniczną,

  - infrastrukturę technologiczną,

  - drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, płyty szczelne, tereny zielone, elementy reklamowe (cenniki, maszty reklamowe, pylony itp.), znaki informacyjne, miejsce gromadzenia odpadów.

- Restauracja:

- budynek restauracyjny,

- ogródek dla klientów,

- parking dla samochodów osobowych,

- infrastrukturę techniczną,

- infrastrukturę technologiczną,

- drogi, dojścia, dojazdy, chodnikitereny zielone, elementy reklamowe (cenniki, maszty reklamowe), znaki informacyjne, miejsce gromadzenia odpadów.

STACJA PALIW PŁYNNYCH I

Głównym elementem architektury przedmiotowego przedsięwzięcia będzie budynek handlowo – usługowy, w którym mieścić się będą:

- część handlowa z podziałem na odpowiednie działy sprzedaży, w tym bistro,

- punkt kasowy,

- magazyny dla poszczególnych działów – kategorii towarów dostępnych na sali sprzedaży,

- zaplecze socjalne dla pracowników stacji,

- zaplecze techniczne dla całego pawilonu,

- niezbędne pomieszczenia techniczne.

Liczba miejsc parkingowych – postojowych na terenie objętym inwestycją:

- dla samochodów osobowych – do 20 miejsc parkingowych,

- dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych – 1 miejsce parkingowe,

- dla samochodów ciężarowych – 3 miejsca parkingowe.

Elementami infrastruktury technicznej terenu będą m. in.:

- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem na wody deszczowe,

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zewnętrzna instalacja wodociągowa,

- zewnętrzna instalacja energetyczna zasilająca,

- zewnętrzna instalacja energetyczna oświetleniowa,

- zewnętrzna instalacja technologiczna paliw płynnych,  gazu propan-butan           i dodatku AdBlue,

- miejsce składowania odpadów.

Projekt technologiczny stacji paliw I opracowano przy następujących założeniach technologicznych:

Maksymalna pojemność magazynowa stacji:

- Paliwa płynne				- ok. 200,0 m3

- LPG					- ok. 20,0 m3

- AdBlue				- ok. 10,0 m3

- Łącznie 				- ok. 230,0 m3 paliw.

Paliwa płynne magazynowane będą w dwóch zbiornikach stalowych, podziemnych, dwupłaszczowych o pojemności ok. 100 m3 każdy, natomiast LPG                   w jednym podziemnym zbiorniku stalowym jednopłaszczowym o pojemności               ok. 20 m3 oraz dodatek AdBlue w jednym zbiorniku naziemnym o pojemności                ok. 10 m3 z możliwością zmiany pojemności zbiorników na etapie wykonywania Projektu Budowlanego.

Wyposażenie powyższych zbiorników stanowić będzie następujący osprzęt:

- rurociągi ssawne dn = 50 mm,

- rurociągi zlewowe dn = 80/100 mm z wbudowanymi zaworami pływakowymi stanowiącymi zabezpieczenie przed przelewem przy napełnieniu komory,

- rury oparów i VRS - dn = 50 mm,

- system ciągłego monitoringu szczelności,

- jako podstawowy pomiar ilości paliwa – sondy elektronicznego pomiaru w systemie „PETROWEND”, „VEDER–ROOTH” lub „OPTILEVEL” wg wyboru Inwestora.

Dla realizacji dystrybucji paliw przewiduje się zorganizowanie 3 wysepek             z dystrybutorami paliw płynnych do obsługi samochodów osobowych, dystrybutorem do tankowania LPG oraz 2 wysepek z dystrybutorami paliw płynnych do obsługi samochodów ciężarowych, w tym z dystrybutorem do tankowania dodatku AdBlue.

Przewiduje się pełną hermetyzację oparów benzyn w fazie spustu i dystrybucji. Sprawność w fazie spustu – min. 98 %, w fazie dystrybucji – min. 85 %. Opary benzyn odbierane będą przez cysterny dowożące paliwo. Instalacja oleju napędowego – bez hermetyzacji oparów.

Spust paliw płynnych – grawitacyjny z autocysterny do studzienki spustowej. Napełnianie zbiorników z autocysterny i podawanie gazu do dystrybutora poprzez pompę ssąco – tłoczącą gazu.

ZBIORNIKI PALIW PŁYNNYCH

Przewiduje się zastosować 2 zbiorniki paliw płynnych o pojemności ok. 100,0 m3 każdy jako podziemny, bezciśnieniowy zbiornik o konstrukcji stalowej, dwupłaszczowy              z ciągłą,  elektroniczną  detekcją  przecieku systemu mokrego dla przestrzeni międzypłaszczowej.

ZBIORNIK LPG

Przewiduje się zastosować 1 podziemny zbiornik ciśnieniowy stalowy jednopłaszczowy o pojemności całkowitej ok. 20,0 m3 wykonany z pokrywą włazową dostosowaną do zabudowy pompy ssącej i sondy pomiarowej systemu kontrolno – pomiarowego oraz dla pozostałych elementów wyposażenia zgodnych ze standardem Inwestora.

ZBIORNIKI ADBLUE

Przewiduje się zastosować 1 zbiornik bezciśnieniowy naziemny o pojemności całkowitej ok. 10,0 m3. Ostateczny typ i wielkość zbiornika zostanie dobrany na etapie projektowania. Zbiornik wyposażony będzie we własny osprzęt zgrupowany                             w ogrzewanym kontenerze, zlokalizowanym na wysepce.

CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA STACJI PALIW:

- Paliwa płynne: 		Vmax = 200,0 m3,

- LPG:				Vmax = 20,0 m3.

- AdBlue: 			Vmax = 10,0 m3.

W planowanej Stacji Paliw zamierza się wprowadzić najnowocześniejsze, odpowiadające standardom europejskim, rozwiązania techniczne i technologiczne.

STACJA PALIW PŁYNNYCH II

Głównym elementem architektury przedmiotowego przedsięwzięcia będzie budynek handlowo – usługowy, w którym mieścić się będą:

- część handlowa z podziałem na odpowiednie działy sprzedaży, w tym bistro,

- punkt kasowy,

- magazyny dla poszczególnych działów – kategorii towarów dostępnych na sali sprzedaży,

- zaplecze socjalne dla pracowników stacji,

- zaplecze techniczne dla całego pawilonu,

- niezbędne pomieszczenia techniczne.

Liczba miejsc parkingowych – postojowych na terenie objętym inwestycją:

- dla samochodów osobowych – do 20 miejsc parkingowych,

- dla samochodów ciężarowych – 5 miejsc parkingowych.

Elementami infrastruktury technicznej terenu będą m. in.:

- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z otwartym zbiornikiem na wody deszczowe,

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zewnętrzna instalacja wodociągowa,

- zewnętrzna instalacja energetyczna zasilająca,

- zewnętrzna instalacja energetyczna oświetleniowa,

- zewnętrzna instalacja technologiczna paliw płynnych,  gazu propan-butan             i dodatku AdBlue,

- miejsce składowania odpadów.

Projekt technologiczny stacji paliw II opracowano przy następujących założeniach technologicznych:

Maksymalna pojemność magazynowa stacji:

- Paliwa płynne				- ok. 500,0 m3

- LPG					- ok. 20,0 m3

- AdBlue				- ok. 10,0 m3

- Łącznie 				- ok. 530,0 m3 paliw.

Paliwa płynne magazynowane będą w pięciu zbiornikach stalowych, podziemnych, dwupłaszczowych o pojemności ok. 100 m3 każdy, natomiast LPG                   w jednym podziemnym zbiorniku stalowym jednopłaszczowym o pojemności               ok. 20 m3 oraz dodatek AdBlue w jednym zbiorniku naziemnym o pojemności                ok. 10 m3 z możliwością zmiany pojemności zbiorników na etapie wykonywania Projektu Budowlanego.

Wyposażenie powyższych zbiorników stanowić będzie następujący osprzęt:

- rurociągi ssawne dn = 50 mm,

- rurociągi zlewowe dn = 80/100 mm z wbudowanymi zaworami pływakowymi stanowiącymi zabezpieczenie przed przelewem przy napełnieniu komory,

- rury oparów i VRS - dn = 50 mm,

- system ciągłego monitoringu szczelności,

- jako podstawowy pomiar ilości paliwa – sondy elektronicznego pomiaru w systemie „PETROWEND”, „VEDER–ROOTH” lub „OPTILEVEL” wg wyboru Inwestora.

Dla realizacji dystrybucji paliw przewiduje się zorganizowanie 2 wysepek             z dystrybutorami paliw płynnych do obsługi samochodów osobowych, dystrybutorem do tankowania LPG oraz 3 wysepek z dystrybutorami paliw płynnych do obsługi samochodów ciężarowych, w tym z dystrybutorem do tankowania dodatku AdBlue.

Przewiduje się pełną hermetyzację oparów benzyn w fazie spustu i dystrybucji. Sprawność w fazie spustu – min. 98 %, w fazie dystrybucji – min. 85 %. Opary benzyn odbierane będą przez cysterny dowożące paliwo. Instalacja oleju napędowego – bez hermetyzacji oparów.

Spust paliw płynnych – grawitacyjny z autocysterny do studzienki spustowej. Napełnianie zbiorników z autocysterny i podawanie gazu do dystrybutora poprzez pompę ssąco – tłoczącą gazu.

ZBIORNIKI PALIW PŁYNNYCH

Przewiduje się zastosować 5 zbiorników paliw płynnych o pojemności                ok. 100,0 m3 każdy jako podziemny, bezciśnieniowy zbiornik o konstrukcji stalowej, dwupłaszczowy z ciągłą,  elektroniczną  detekcją  przecieku systemu mokrego dla przestrzeni międzypłaszczowej.

ZBIORNIK LPG

Przewiduje się zastosować 1 podziemny zbiornik ciśnieniowy stalowy jednopłaszczowy o pojemności całkowitej ok. 20,0 m3 wykonany z pokrywą włazową dostosowaną do zabudowy pompy ssącej i sondy pomiarowej systemu kontrolno – pomiarowego oraz dla pozostałych elementów wyposażenia zgodnych ze standardem Inwestora.

ZBIORNIKI ADBLUE

Przewiduje się zastosować 1 zbiornik bezciśnieniowy naziemny o pojemności całkowitej ok. 10,0 m3. Ostateczny typ i wielkość zbiornika zostanie dobrany na etapie projektowania. Zbiornik wyposażony będzie we własny osprzęt zgrupowany                           w ogrzewanym kontenerze, zlokalizowanym na wysepce.

CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWA STACJI PALIW:

- Paliwa płynne: 		Vmax = 500,0 m3,

- LPG:				Vmax = 20,0 m3.

- AdBlue: 			Vmax = 10,0 m3.

W planowanej Stacji Paliw zamierza się wprowadzić najnowocześniejsze, odpowiadające standardom europejskim, rozwiązania techniczne i technologiczne.

INSTALACJA PALIW – OPIS DZIAŁANIA

- Przyjmowanie produktu

Proces napełniania komory zbiornika magazynowego paliw z autocysterny odbywać się będzie wyłącznie grawitacyjnie. Cysterna musi być wyposażona                     w instalację odbioru oparów produktów. Podczas operacji spustu produkt spływa rurociągami do zbiornika (strumień objętości ok. 24 – 36 m3/h), a opary przemieszczają się z napełnianego zbiornika do komory autocysterny. Ruch oparów spowodowany jest różnicą ciśnień w przestrzeni gazowej zbiornika i przestrzeni gazowej komory autocysterny, tzw. „wahadło gazowe”. Zawory oddechowe łączące  przestrzeń gazową komór zbiornika z atmosferą posiadają odpowiednio dobraną nastawę, aby podczas operacji przyjmowania produktu nie następowało  zasysanie powietrza do komory autocysterny lub wydmuch oparów do atmosfery. Pozwala to na zachowanie sprawności zawracania oparów do autocysterny wynoszącej 98 %. Wymagana nastawa zaworów wg definicji zbiornika bezciśnieniowego – Rozporządzenie Rady Ministrów              z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2003 r. nr 28 poz. 240).

Napełnianie komory zbiornika paliw jest realizowane do momentu sygnalizacji sondy maksymalnego napełnienia i  automatycznego zamknięcia zaworu dennego autocysterny przy osiągnięciu 95 % pojemności komory.

- Magazynowanie paliw

Paliwo magazynowane będzie w komorze / komorach podziemnych, bezciśnieniowych zbiornikach paliw. Przewidziano podziemne zbiorniki paliw bezciśnieniowe o konstrukcji stalowej, 2-płaszczowe z ciągłą, elektroniczną  detekcją  przecieku systemu mokrego dla przestrzeni międzypłaszczowej. Producent zbiorników  – np. CGH Bydgoszcz lub inny posiadający odpowiednie dopuszczenia dla tego typu urządzeń. Zbiornik z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym typu ENDOPREN. Zabezpieczenie zbiornika paliw przed nadmiernym wzrostem nad - podciśnienia stanowią maszty oddechowe wyprowadzone na min 4,0 m ponad poziom przylegającego terenu.

Przed przedostaniem się płomienia do strefy gazowej zbiorników paliw chronią:

- zawory oddechowe z zabezpieczeniami ogniowymi,

- bezpieczniki przeciwdetonacyjne,

- zabezpieczenie ogniowe przy przyłączu oparów do autocysterny.

Zabezpieczenie przed przepełnieniem jest realizowane przez sondę maksymalnego napełnienia zamykającą zawór denny autocysterny przy osiągnięciu              95 % pojemności.  Zbiornik paliwa zlokalizowany pod nawierzchnią drogową, poza płytą szczelną. Komora zbiornika zostanie wyposażona w szczelną studzienkę rewizyjną przykrytą pokrywą z wieńcem betonowym przystosowaną do ruchu kołowego.

- Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki paliw podlegają odbiorowi i dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2003 r. nr 28 poz. 240).

Zbiornik posadowiony zostanie na fundamencie wykonanym zgodnie                           z projektem konstrukcyjnym i zakotwiony za pomocą opasek. Zagłębienie zbiornika paliw około 1,4 m pod poziomem terenu.

Zasypanie zbiorników jest możliwe po dokonaniu czynności Urzędu Dozoru Technicznego w ramach rewizji zewnętrznej w miejscu zainstalowania.

Każda komora zbiornika wyposażona jest w następujący osprzęt:

- króciec zlewowy,

- króćce ssawne,

- króciec sondy pomiaru poziomu paliwa,

- króciec pomiarowy pomocniczy (dla przymiaru sztywnego),

- króciec oddechowy,

- króćce odwodnienia/rezerwowe,

- króćce kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej,

- króciec do zamontowania sondy max poziomu,

- króćce odwodnienia zrębnicy – do zaślepienia,

- końcówki uziemiające.

- Funkcje kontrolno – pomiarowe

Przewidziany w projekcie system kontrolno – pomiarowy, dokonuje ciągłego bilansu paliw w komorze zbiornika, informuje o dostawach, zawodnieniu, przepełnieniu, wyciekach itp. W przypadku nieszczelności płaszcza zbiornika aktywowany zostaje czujnik poziomu cieczy w przestrzeni międzypłaszczowej i system przechodzi w stan alarmu.

Kontrolę szczelności armatury oraz połączeń rozłącznych na rurociągach produktowych nadzorowały będą czujniki oparów i cieczy umieszczone w szczelnych studzienkach nazbiornikowych i pod odmierzaczami paliw.

Do centralki systemu kontrolno -pomiarowego podłączony  będzie system zdalnego odczytu i transmisji poziomu paliw tzw. telemetria.

INSTALACJA  LPG – OPIS DZIAŁANIA

- Przyjmowanie produktu

Napełnianie  zbiornika  magazynowego gazu propan – butan odbywać się będzie za pomocą układu pomiarowo – wydawczego autocysterny. Instalacja posiadać będzie standardowe przyłącze do napełnienia z zaworem zwrotno – zaporowym. Króciec napełnienia zbiornika zlokalizowany zostanie w osobnej studzience. Napełnianie zbiornika realizowane będzie do momentu osiągnięcia  85 % pojemności zbiornika.                O stopniu napełnienia informować będą lampki kontrolne znajdujące się w kasecie sterowniczej przy króćcu napełnienia oraz w rozdzielni pomocniczej w budynku obsługi. Przy osiągnięciu maksymalnego poziomu zamykany będzie zawór z napędem znajdujący się na instalacji zlewowej, co uniemożliwi kontynuację napełniania zbiornika. Z króćca stanu maksymalnego zbiornika zostanie wyprowadzony sygnał stanu granicznego zamykający zawór w studzience nazbiornikowej.

- Magazynowanie produktu

Paliwo gazowe w stanie płynnym magazynowane będzie w podziemnych ciśnieniowych zbiornikach o pojemności ok. V = 20 m3 każdy.

Producent winien wykonać pokrywę włazową dostosowaną do zabudowy pompy ssącej i sondy pomiarowej systemu kontrolno – pomiarowego oraz dla pozostałych elementów wyposażenia zgodnych ze standardem Inwestora.

Zabezpieczenie zbiornika przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowić będą dwa zawory bezpieczeństwa z zaworami zaporowo – zwrotnymi, natomiast zamkniętych odcinków rurociągów chronić będą zawory nadmiarowo-upustowe. Ocynkowane rurociągi wyrzutu gazu z zaworów bezpieczeństwa zostaną wyprowadzone na wysokość min. 3,0 m ponad poziom przylegającego terenu.

Zabezpieczenie przed przepełnieniem realizowane będzie przez wskazanie wypływu fazy ciekłej, kontrolę procentowego wskaźnika napełnienia, automatyczne zamknięcie zaworów na rurze napełnienia przy osiągnięciu wartości granicznej 85 %, sygnalizację dźwiękowo-optyczną na kontrolerze systemu kontrolno-pomiarowego wraz z sygnalizacją optyczną przy studzience napełnienia i w budynku obsługi stacji.

- Funkcje kontrolno – pomiarowe

Pomiar ilości gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sondy pomiarowej współpracującej z centralką systemu kontrolno-pomiarowego dla paliw, oraz poprzez odczyt z procentowego wskaźnika napełnienia.

Instalacja gazu płynnego propan-butan zaopatrzona będzie w system detekcji np. „Gazex”MD-2. Głowice gazometryczne umieszczone w studzience zbiornika i pod odmierzaczem gazu alarmować będą o ewentualnej nieszczelności instalacji. Sygnał              z głowic zamykać będzie zawór na króćcu poboru fazy płynnej, oraz wyłącza zasilanie elementów instalacji gazu ciekłego. Ponadto sygnał z sondy i z zaworu stanu maksymalnego, po osiągnięciu wartości granicznej blokować będzie dalszy rozładunek autocysterny poprzez zamknięcie zaworu na instalacji zlewowej oraz sygnalizację optyczną w studzience napełnienia i w pawilonie stacji.

- Zbiornik magazynowy LPG

Zbiornik zainstalowany zostanie wraz z osprzętem technologicznym:

- króciec napełniania zbiornika,

- króciec poboru fazy ciekłej / opróżniania awaryjnego,

- króciec powrotu fazy gazowej,

- króciec wskaźnika napełniania,

- króciec sondy pomiarowej np. Site – Sentine,

- króciec pompy np. Veeder-Root Red - Jacket Premier,

- właz zbiornika obsługiwany przez 1-dystrybutor LPG.

oraz wyposażony zostanie w:

- zawory upustowe (hydrostatyczne),

- kurki kulowe odcinające,

- zawory nadmiernego wypływu,

- monobloki izolujące z iskiernikami przeciwprzepięciowymi.

INSTALACJA  ADBLUE – OPIS DZIAŁANIA

- Przyjmowanie produktu

Proces napełniania komory zbiornika modułu kontenerowego                                z autocysterny – pompowy.  Na wyposażeniu modułu znajduje się kompletny osprzęt, wraz z króćcem zlewowym zlokalizowanym w kontenerze zbiornika AdBlue. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika podczas rozładunku autocysterny za pomocą czujnika stanu granicznego zamykającego elektrozawór na instalacji zlewowej.

- Magazynowanie produktu

Wodny roztwór mocznika o nazwie handlowej AdBlue magazynowany będzie               w dwóch zbiornikach bezciśnieniowych, zlokalizowanych wewnątrz modułu kontenerowego lub zbiorniku podziemnym o pojemności całkowitej ok. 10,0 m3 każdy.

Zbiornik wyposażony będzie we własny osprzęt zgrupowany w ogrzewanym kontenerze, zlokalizowanym na wysepce.

- Funkcje kontrolno – pomiarowe

Zbiorniki kontenerowe posiadać będą na wyposażeniu komplet armatury pomiarowej, sygnalizacyjnej i zabezpieczającej oraz stabilizacji temperaturowej, które należy podłączyć do systemu stacji. Sonda pomiaru poziomu produktu oraz czujniki wycieku zostaną wpięte do systemu kontrolno – pomiarowego stacji. Moduł zaopatrzony będzie w sondę GSM do przesyłu danych. Kompletne wyposażenie modułu wg standardu Inwestora.

Aktywacja czujnika cieczy umieszczonego w przegrodzie bezpieczeństwa kontenera lub pod odmierzaczem wyłączać będzie zasilanie elementów AdBlue.

NAWIERZCHNIA SZCZELNA (TACA) W REJONIE DYSTRYBUCJI PALIW ORAZ MIEJSC ZLEWU PALIW

W ramach realizacji Inwestycji planowane jest wykonanie nawierzchni szczelnych punktów tankowania i zlewu paliw dla stacji paliw płynnych I i stacji paliw płynnych II, jako zabezpieczającą przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych:

- 25 cm: warstwa nawierzchniowa płyta szczotkowana z betonu cementowego napowietrzonego klasy C35/45 (B45) W8 F150 o konsystencji K5, zbrojonego podwójną siatką ø10 ze stali B500SP, warstwa poślizgowa geomembrana EPDM,

- 15 cm: podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej z cementem klasy C5/6, Rm≤10,0 MPa,

- 20 cm: warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2, Rm≤4MPa.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni płyty szczelnej wynosić                           będzie 60 cm.

Nawierzchnia wysepki dystrybutora

Płyta żelbetowa wykonana zostanie z betonu cementowego C30/37; klasa ekspozycji XF4, XA2; zbrojona przeciwskurczowo (zbrojenie krzyżowe siatką lub zbrojeniem rozproszonym) wg PN-EN 206-1 + pigment koloryzujący masę betonową.

Odwodnienie

Projektuje się odwodnienie nawierzchni szczelnych w rejonie dystrybutorów                 i miejsca zlewu paliw. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo po wstępnym oczyszczeniu w separatorze zintegrowanym z osadnikiem piasku (wysokosprawny układ oczyszczania substancji ropopochodnych) do ziemi poprzez pakiet skrzynek rozsączających. Wewnętrzną drogę manewrową w rejonie dystrybutorów (płyta szczelna) nachylono w kierunku odwodnienia liniowego HOGER zlokalizowanego na skraju płyty  o nawierzchni betonowej, zapewniając w ten sposób spływ wody z placu i przypadkowo rozlanego paliwa. Zastosowane zostaną krawężniki obniżające z wpustami HOGER.

Geomembrana	
	Zastosowane zostanie dodatkowe zabezpieczenie gruntów przed ewentualnym wyciekiem substancji szkodliwych dla środowiska w postaci ułożonej pod szczelną nawierzchnią geomembrany z folii grubości 2 mm. Projektuje się zastosowanie geomembrany Geostar 2.0. firmy Foliarex lub innej firmy o podobnych parametrach. Geomembrana ułożona będzie na warstwie podkładowej pod nawierzchnią oraz wywinięta.

BUDYNEK RESTAURACYJNY

W ramach Inwestycji planowana jest budynku restauracyjnego wraz                    z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną.

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku restauracyjnego                      z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną obejmującą:

- budynek restauracji,

- ogródek dla klientów,

- parkingi dla samochodów osobowych,

- infrastruktura techniczna,

- infrastruktura technologiczna,

- pylony informacyjne i reklamowe, cennik,

- drogi, dojścia, dojazdy, chodniki, znaki kierunkowe, bramki,

- tereny zielone,

- miejsce gromadzenia odpadów,

- stacja transformatorowa.

Główny element architektury przedmiotowego przedsięwzięcia stanowić będzie budynek restauracyjny, w którym mieścić się będą:

- wiatrołap,

- sala konsumencka z ladą,

- kuchnia,

- archiwum biurowe,

- pokój pracowniczy,

- korytarz,

- chłodnia kurczaka,

- magazyn suchy,

- mroźnia,

- chłodnia,

- szatnia pracowników,

- przedsionek WC, natrysk,

- WC,

- pom. porządkowe,

- przygotowalnia,

- MOP,

- zmywalnia tacek,

- WC M,

- WC D,

- WC niepełnosprawnych.

Ilość miejsc parkingowych – postojowych na terenie objętym inwestycją:

- dla samochodów osobowych – ok. 45 miejsc parkingowych.

Elementami infrastruktury technicznej terenu będą m. in.:

- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem otwartym bezodpływowym na wody deszczowe,

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zewnętrzna instalacja wodociągowa,

- zewnętrzna instalacja energetyczna zasilająca,

- zewnętrzna instalacja energetyczna oświetleniowa,

- miejsce składowania odpadów.

Projektowana restauracja przeznaczona będzie zarówno dla klientów korzystających z sali konsumpcyjnej, jak i dla klientów zamawiających i odbierających zapakowany posiłek bez wysiadania z samochodu. W pierwszym przypadku procedura jest standardowa: klient zamawia wybrany przez siebie posiłek przy ladzie z kasami                 i przy tej samej ladzie odbiera tacę z przygotowanym posiłkiem, przechodząc do części konsumpcyjnej budynku. W przypadku osób zabierających posiłek do samochodu układ drogowy i oznakowania prowadzą jadącego kierowcę do pierwszego okna,  przy którym składa on zamówienie i płaci. Odbiór zamówionego posiłku odbywa się w oknie wydawczym. Restauracja prowadzi dania “szybkie”, przygotowane na bazie kurczaka, frytki, surówki, napoje i lody. Technologia jest w pełni  zautomatyzowania i ustawiona w systemie ciągłym, zblokowanym z urządzeń typowych. Obróbka termiczna przygotowanych produktów odbywa się w wydzielonej części sali. Zaplecze magazynowe znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie części produkcyjnej. Naczynia              i sztućce używane do konsumpcji są wyłącznie jednorazowego użytku.

Restauracja pracować będzie w ruchu ciągłym 24 godziny na dobę przez cały rok. Do obsługi obiektów stacji przewiduje się zatrudnienie ok. 20 osób.

PRACE BUDOWLANE

WYKOPY

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami                       i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

Po wykonaniu odbioru (po próbie szczelności) wykonać inwentaryzację geodezyjną, a następnie zbiorniki zasypać i starannie zagęścić.

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie                              z obowiązującymi przepisami BHP.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować się domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy usunąć mechanicznie, przy pomocy spycharki gąsienicowej warstwę humusu z darnią i złożyć ją na odkład do późniejszego wykorzystania.

Wykopy pod zbiorniki paliw należy wykonać jako szerokoprzestrzenne pionowe, zabezpieczone grodzicami szczelnymi typu Larssen.

Szerokość wykopu powinna być równa sumie średnic zewnętrznych zbiorników powiększonej o 2 m., długość wykopu  powinna być równa największej długości  zbiornika powiększonej o 2 m.

Wydobywaną ziemię należy złożyć na odkład.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej około 5 cm w gruncie suchym. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem chudego betonu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±5 cm.

Zagłębienie zbiorników paliw ok. 3,80 m pod poziomem projektowanej nawierzchni terenu.

Roboty montażowe

Na wykonanym fundamencie żelbetowym można przystąpić do montażu  zbiorników paliw za pomocą dźwigu.

Zasypanie i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania zbiorników nie powinien spowodować ich uszkodzenia oraz izolacji. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach zbiorników.

Zasypanie wykopów można dokonać gruntem rodzimym, jeśli spełnia powyższe wymagania, Zbiorniki  zasypać  piaskiem i zagęszczać warstwami ok. 30 cm  do  poziomu  górnej  tworzącej.

Zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem dowiezionym lub miejscowym               z wykorzystaniem głównie frakcji piaszczystych, z zagęszczeniem odpowiednim dla miejsca ułożenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 1,00.

W przypadku zastania wysokiego stanu wód podziemnych w trakcie realizacji prac ziemnych może być konieczne prowadzenie odwodnienia, należy zabezpieczyć wykop grodzicami szczelnymi typu Larssen. W związku z tym ilość wód do odpompowania będzie stanowiła jedynie wielkość wód zamkniętych w wykopie oraz przesączających się przez ścianki oraz dno wykopu. Zgodnie z normą EN 12063:1999 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki szczelne ilość wód przesączających się przez ścianki jest niemierzalna i w dalszych rozważaniach może być pominięta. Jedyną sposobem dopływu wód do wykopu, będzie przepływ przez dno wykopu, ale tylko w przypadku nie dogłębienia ścianek do gruntów nieprzepuszczalnych. Jednak inwestor zakłada dogłębienie takich ścianek, ponieważ będzie miało to znaczący wpływ na obniżenie kosztów związanych z odwodnieniem,               a także będzie miało pozytywny skutek dla szybkości realizacji prac. W związku z tym prowadzone odwodnienie będzie miało na celu odprowadzenie wód z zamkniętej szczelnie objętości wykopu, a także ewentualnie niewielkich przesiąków przez ścianki szczelne lub dno wykopu. Wpływ takich prac na warstwę wodonośną jest niewielki. Szacowana ilość wód zamkniętych w wykopie koniecznych do odprowadzenia wyniesie maksymalnie 0,5 m3/h. Taka ilość wód nie wpłynie w sposób mierzalny na obniżenie zwierciadła poza wykopem. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie na wolny wylew w obrębie działki należącej do Inwestora w odpowiedniej odległości od wykopu nie naruszając interesu osób trzecich.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczone zostaną miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego (np. substancji ropopochodnych). Miejsca te wyposażone powinny być w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

## 2.2.7.2. Gospodarka wodno – ściekowa na etapie eksploatacji

Eksploatacja przedmiotowej Inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem wody:

- dla obiektów stacji paliw I:	ok. 3,0 m3/d,

- dla obiektów stacji paliw II:	ok. 3,0 m3/d,

- dla obiektu restauracji: 	ok. 12,0 m3/d.

Na etapie eksploatacji woda pobierana będzie z sieci wodociągowej.

Dla eksploatacji przedmiotowej Inwestycji przyjęto, że 100 % pobranej wody stanowić będą ścieki socjalno – bytowe, zatem ilość ścieków wynosić będzie:

- z obiektów stacji paliw I:	ok. 3,0 m3/d,

- z obiektów stacji paliw II:	ok. 3,0 m3/d,

- z obiektu restauracji: 	ok. 12,0 m3/d.

Na etapie eksploatacji ścieki odprowadzane będą do zbiorników szczelnych bezodpływowych o pojemności ok. 10 m3 dla każdego z obiektów projektowanego kompleksu do momentu przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Zawartość zbiorników usuwaną będzie przez uprawnione podmioty.

Ścieki pochodzące z obiektów restauracji (kuchnia, zmywalnia) będą odprowadzane poprzez wydzieloną odrębnie dla gastronomi projektowaną instalacją kanalizacji tłuszczowej, poprzez zewnętrzny separator tłuszczy do zbiornika bezodpływowego do momentu przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Na ww. potrzeby dobrano następujące separatory tłuszczów:

- z obiektu bistro w budynku stacji paliw: 2 l/s zintegrowany z osadnikiem;

- z obiektu restauracyjnego: 7 l/s zintegrowany z osadnikiem.

## 2.2.7.3. Zestawienie cech charakteryzujących proces technologiczny

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z eksploatacją instalacji magazynowania i dystrybucji paliw płynnych należy zaliczyć oddziaływania określone w tabeli poniżej.

| Lp. | Cecha procesu produkcyjnego | Identyfikacja TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zużycie wody | TAK |  |
| 2 | Wytwarzanie ścieków: sanitarno – porządkowe przemysłowe wody opadowe i roztopowe | TAK TAK | NIE |
| 3 | Emisja zanieczyszczeń do powietrza: gazy pyły związki złowonne | TAK TAK | NIE |
| 4 | Emisja hałasu źródła zewnętrzne źródła wewnętrzne | TAK TAK |  |
| 5 | Wytwarzanie odpadów odpady niebezpieczne odpady inne niż niebezpieczne zmieszane odpady komunalne | TAK TAK TAK |  |
| 6 | Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej duże ryzyko zwiększone ryzyko | TAK | NIE |
| 7 | Stosowanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska |  | NIE |
| 8 | Oddziaływanie na zdrowie ludzi |  | NIE |
| 9 | Inne oddziaływania wibracja promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (nieznaczące) promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące powierzchnia ziemi (odpady) awifauna | TAK TAK | NIE NIE NIE |

Ze względu na przeznaczenie planowanych urządzeń i instalacji do obrotu paliwami na terenie stacji paliw nie ma potrzeby wyznaczania dla niech stref ochronnych poddanym zakazom, nakazom oraz ograniczeniom w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z wody.

## 2.2.7.4. Eksploatacja przedsięwzięcia

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych                               i technologicznych, które w dużym stopniu eliminują ewentualne zakłócenia                              w funkcjonowaniu urządzeń, zdarzają się sytuacje trudne do przewidzenia lub wręcz nieprzewidywalne, które mogą spowodować trwałe lub nietrwałe straty w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W razie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska podejmuje działania i stosuje środki niezbędne do usunięcia zagrożenia i jego skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki terenowych organów administracji rządowej, organów gminy i jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne są obowiązane bezzwłocznie zawiadomić terenowy organ administracji rządowej i organ gminy lub najbliższy organ Policji o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Jednostka organizacyjna jest obowiązana do przedstawienia organom ww. dokumentacji umożliwiającej sporządzenie planów operacyjno- ratowniczych.

W oparciu o postanowienia Tytuł IV. Poważne awarie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 ze zm. Rozdział 5,                            art. 29-31), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej                                           (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.) oraz na podstawie trybu określonego przez Wojewódzki Zespół ds. przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, a ponadto na podstawie dokonanej analizy i prognozowania - stwierdza się możliwość wystąpienia na terenie stacji paliw płynnych awarii związanych z:

- wybuchem i pożarem (zbiorniki magazynowe paliw naftowych),

- wyciekiem ścieków, chemikaliów lub paliw, pozwalającym na przedostanie się substancji chemicznych do sieci kanalizacyjnej,

- emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie rozpatrywanych stacji paliw płynnych nie stwierdza się możliwość wystąpienia awarii związanej z magazynowaniem paliw płynnych i LPG.

Na terenie przedmiotowych Stacji Paliw Płynnych, w celu wyeliminowania możliwości i powstania zagrożenia dla środowiska należy:

- w instalacji stacji paliw – zastosować zamknięty systemu odsysania oparów                      i "wahadła gazowego" (zamknięty system powrotu oparów),

- w instalacji stacji paliw – zastosować zawory przeciwprzepełnieniowe celem likwidacji ryzyka rozlania paliwa przy napełnianiu zbiorników,

- niezbędne jest wyposażenie obiektu w sorbenty substancji ropopochodnych na wypadek wycieku paliw z poruszających się na terenie stacji pojazdów,

- należy prowadzić okresowy nadzór nad osadnikiem, separatorem, kanalizacją oraz sieciami infrastrukturalnymi.

Aby zapobiec występowaniu zagrożeniom ekologicznym należy stosować przepisy BHP i ppoż. oraz instrukcje dla poszczególnych urządzeń zainstalowanych                  w procesach technologicznych. Po uruchomieniu stacji paliw należy opracować                       i wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

## 2.2.7.5. Likwidacja przedsięwzięcia

W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji instalacji do magazynowania                           i dystrybucji paliw płynnych i LPG z jakichkolwiek powodów powstanie problem zdemontowania instalacji paliwowej, w tym zbiornika oraz usunięciu istniejących zanieczyszczeń. Zbiornik na paliwo wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz dystrybutorem nadaje się do demontażu i mogą być powtórnie użyte w innym miejscu. Konieczne będzie dokładne opróżnienie zbiornika i pozostałej instalacji paliwowej                         z nagromadzonego paliwa i zanieczyszczeń (odpady niebezpieczne z grupy 13 07). Usunięcia wymagać będą też wszelkie inne zanieczyszczenia, w tym warstwa gruntu pod zbiornikami oraz wokół obiektu.

Oddziaływanie na środowisko ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, będzie zbliżone do fazy realizacyjnej. Podstawowym zagrożeniem dla etapu likwidacji będą odpady budowlane, w tym szczególnie odpady niebezpieczne (odpady z grupy 17).

Do odpadów zaliczane są również:

- produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął,

- substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu,

- przedmioty lub ich części nienadające się do użytku,

- substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji,

- substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania.

W trakcie realizacji robót likwidacyjnych Wykonawca jest zobowiązany znać                   i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Wykonawca powinien posiadać środki chemiczne powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń pracujących na terenie budowy.

Ewentualna likwidacja zbiornika paliwowego zostanie przeprowadzona przez firmę specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych, działających w branży paliwowej. W zakres prac likwidacyjnych wchodzą głównie:

- prace przygotowawcze (czyszczenie zbiorników oraz ich wentylowanie, pomiar stężenia),

- prace związane z odkopaniem oraz wydołowaniem zbiorników,

- demontaż infrastruktury,

- badanie skażenia gruntów oraz ewentualna rekultywacja.

Firma, którą inwestor może wynająć do wykonania rozbiórki, musi mieć decyzję właściwych organów zezwalającą na zbieranie, wytwarzanie i transport odpadów powstających w wyniku prowadzenia rozbiórki.

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje odpadów niebezpiecznych, które powstaną w trakcie likwidacji rozpatrywanego przedsięwzięcia.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia – D10 |
| 2 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte oprawy oświetleniowe, zużyte urządzenia elektryczne) | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D5, D9 lub D10 lub do odzysku R4, R5, R11 |
| 3 | 17 01 06* | Odpady z betonu, gruzu ceglanego, elementy wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D5 , D12 |
| 4 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D5 , D10, D12. Przeznaczenie odpadu do odzysku R5, R11 |
| 5 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D5 , D10, Przeznaczenie odpadu do odzysku R11 |
| 6 | 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, substancjami ropopochodnymi | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D9. Przeznaczenie odpadu do odzysku R4, R11 |
| 7 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D9. Przeznaczenie odpadu do odzysku R4, R11 |
| 8 | 17 09 03* | Odpady z demontażu (w tym odpady zmieszane)zawierające inne odpady niebezpieczne | Przekazywane posiadaczom dysponującym zezwoleniem w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. Przeznaczenie odpadu do unieszkodliwienia D9. Przeznaczenie odpadu do odzysku R4, R11 |
| W przypadku wystąpienia ewentualnych zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych dla gruntów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359) gleba i ziemia stanowiące odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne (Grupa 17 05) zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) oraz podjęte zostaną działania zapobiegające powstaniu szkody w środowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187); |

## 2.2.7.6. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Podczas funkcjonowania przedmiotowych Stacji Paliw wystąpią następujące rodzaje zanieczyszczeń:

- emisja hałasu do otoczenia,

- emisja pyłów i gazów do powietrza,

- emisja odpadów (zanieczyszczenia z separatora, zużyte urządzenia),

- ścieki sanitarne oraz wody opadowe i roztopowe.

W czasie funkcjonowania planowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzania do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego jonizującego, toksycznych substancji chemicznych i związków biologicznie czynnych. Z uwagi na rodzaj i charakter stosowanej technologii na terenie instalacji istnieje możliwość wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska – pożar, wybuch.

# 3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

## 3.1. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy

Przedmiotowy teren i tereny otaczające nie są zaliczone do terenów cennych przyrodniczo i nie zostały objęte żadną formą ochrony przyrody.

Najbliższym obszarem, oddalonym o ok. 250 m na południe jest obszar chronionego krajobrazu pn.: Bory Dolnośląskie. Jest to obszar                                               o powierzchni 26.223 ha położony w gminach: Żagań 5.737 ha, Gozdnica 1.517 ha, Iłowa 7.721 ha, Małomice 44 ha, Przewóz 9.633 ha, Wymiarki  1.571 ha.

Innym obszarem, oddalonym o ok. 500 m na południe jest obszar ptasi Natura 2000 pn.: „Bory Dolnośląskie” (PLB020005). Obszar stanowi jeden                                          z największych kompleksów leśnych Polski położony w dorzeczu Odry. Główną rzeką jest Bóbr. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, przeważają tereny równinne. Południkowo przecinają je doliny rzek. Występują tu zwarte drzewostany sosnowe                z ubogim runem, które stanowi wrzos i borówka. W podszycie występuje jałowiec                    i żarnowiec. Panującym gatunkiem jest sosna, domieszkowo występuje dąb, brzoza, buk oraz jodła i świerk. W bardziej żyznych rejonach występują bory mieszane i lasy liściaste (fragmenty buczyn i grądów). Doliny rzeczne stanowią enklawy z bardziej bujną i wielowarstwową roślinnością. Urozmaicenie stanowią także liczne stawy rybne. Niektóre z nich są porośnięte szuwarami, natomiast część jest pozbawiona roślinności wskutek ich renowacji.

Nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania przedmiotowego Przedsięwzięcia na najbliższe obszary objęte ochroną prawną w trybie ustawy                      o ochronie przyrody.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, korytarzem ekologicznym nazywamy obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarzem ekologicznym określa się ciągły pas roślinności, pozbawiony barier ekologicznych, który połączony z innymi pasami w zespoły tworzy sieć przemieszczania się organizmów pomiędzy siedliskami. Rodzaje korytarzy wyróżniamy na podstawie badań nad ich strukturą (poprzez określenie ich długości, szerokości, kształtu, stopnia wykształcenia szaty roślinnej), charakterem (korytarze wodne, lądowe), przeznaczeniem (korytarze gatunkowe, wielogatunkowe) skalą pełnionych funkcji (korytarze główne lub korytarze o znaczeniu lokalnym), pochodzeniem (korytarze naturalne lub antropogeniczne). Ze względu na strukturę wyróżniane są trzy podstawowe typy korytarzy: krajobrazowe (mozaikowe), nieciągłe (wyspowe, pomostowe) i korytarze o ciągłej strukturze (np. doliny rzeczne, pasma górskie). Forman wśród korytarzy ciągłych o różnej szerokości wyróżnia: korytarze „liniowe” (line corridors) i „pasmowe” (strip corridors). Korytarze w strefach o silnym przekształceniu antropogenicznym mogą składać się ze stopni przystankowych, czyli fragmentów naturalnego środowiska w formie wysp rozmieszczonych pomiędzy większymi naturalnymi obszarami, przy czym ranga korytarza ekologicznego jest uwarunkowana stopniem jego fragmentacji. Wartość ekologiczna korytarzy wzrasta z ich szerokością i zależy również od odległości dzielącej poszczególne fragmenty zachowanego środowiska, przy czym za bardziej stabilne uznaje się ekosystemy połączone korytarzem długim i wąskim, głównie dzięki ograniczeniu efektu brzegowego. Istnienie korytarzy umożliwia przemieszczanie się gatunków, przyczynia się do zmniejszenia stopnia izolacji siedlisk, tym samym wpływając na wzrost bioróżnorodności. Poza funkcjami ekologicznymi korytarze mogą pełnić również funkcje kulturowe, krajobrazowe, wodo- i glebochronne, wpływać na poprawę mikroklimatu (większa wilgotność, ochrona przed wiatrem), a także ograniczać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów.

Analizowany obszar nie stanowi korytarzy ekologicznych o charakterze kontynentalnym.

Kierując się wytycznymi kwalifikującymi obszar do funkcji korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym uznać należy, że teren zainwestowany nie kwalifikuje się również do korytarzy o znaczeniu lokalnym. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do utraty możliwości migracyjnej dla organizmów żywych.

## 3.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód

## 3.2.1. Jednolite części wód podziemnych

W zakresie przynależności administracyjnej omawiany teren podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, Nadzór wodny w Żaganiu. Nadrzędnie powyższy region należy do ekoregionu             o nazwie – Równiny Centralne (14).

Przedmiotowe tereny przynależne są do jednolitej część wód podziemnych: 77             o kodzie JCWPd: GW600077. Stanowią one obszar dorzecza Odry i regionu wodnego Środkowej Odry.

Ocena stanu przedmiotowego JCWPd przedstawia się następująco:

| Czy JCWPd jest monitorowana | Tak |
| --- | --- |
| Ocena stanu (2019) | stan chemiczny | Dobry |
|  | stan ilościowy | Dobry |
|  | stan JCWPd | Dobry |
| Wskaźniki determinujące stan JCWPd | stan chemiczny | Nie dotyczy |
|  | stan ilościowy | Nie dotyczy |
| Przyczyny stanu słabego | warunki naturalne – charakter neogeniczny | Nie dotyczy |
|  | antropopresja | wpływ na stan chemiczny | Nie dotyczy |
|  |  | wpływ na stan ilościowy | Nie dotyczy |

Presje determinujące stan przedmiotowego JCWPd przedstawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj użytkowania JCWPd (pobór wód podziemnych) |
| --- |
| Pobór rejestrowany ujęć wód podziemnych – stan na rok 2018 | tys. m3/rok | 11225.62 |
|  | % w JCWPd | 35,09 |
| Pobór odwodnieniowy – stan na rok 2018 | tys. m3/rok | 20764.30 |
|  | % w JCWPd | 64,91 |
| Razem – stan na rok 2018 [tys. m3/rok] | 31989.92 |
| Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [tys. m3/rok] – stan na rok 2018 | 146908.12 |
| % wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania | 22 |

| Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd | (1) pobór punktowy z ujęć wód podziemnych, (2) presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem |
| --- | --- |
| Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd | Ilościowa, chemiczna |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | Niezagrożona |

Cele środowiskowe i odstępstwa dla przedmiotowego JCWPd przedstawiają się następująco:

| Cele środowiskowe dla JCWPd |
| --- |
| Stan chemiczny | Dobry stan chemiczny |
| Stan ilościowy | Dobry stan ilościowy |
| Odstępstwa |
| Odstępstwo z tytułu art. 4.4 RDW – odstępstwo czasowe | Nie dotyczy |
| Odstępstwo z tytułu art. 4.5 RDW – mniej rygorystyczny cel | Nie dotyczy |

Ocena stanu ilościowego i chemicznego jednolitej części wód podziemnych objętej zamierzonym korzystaniem z wody jest dobra, a celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż zamierzone Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan wód podziemnych, a także na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

## 3.2.2. Jednolite części wód powierzchniowych

Przedmiotowe tereny przynależne są do jednolitej część wód powierzchniowych rzecznych JCWP RW60001116899 o nazwie: „Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru”.

Poniżej przedstawiamy informacje charakterystyczne dla tej JCWP.

| Charakterystyka ogólna |
| --- |
| Kategoria JCWP: | Jednolita część wód powierzchniowych rzecznych |
| Nazwa JCWP: | Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru |
| Kod JCWP: | RW60001116899 |
| Typ JCWP: | RzN – rzeka nizinna |
| Czy JCWP uległa zmianie (powstała w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)): | zmieniona (złączone i podzielone) |
| Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021): | RW60002016899 (Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru) |
| Status JCWP: | NAT – naturalna część wód |
| Czy JCWP była monitorowana (posiadała ustalony ppk w okresie 2016-2021): | TAK – zlewnia była monitorowana |
| Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027)? | TAK – zlewnia jest monitorowana |
| Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2022-2027) | PL02S0401_0630 |
| Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.) |
| Stan/potencjał ekologiczny | umairkowany stan ekologiczny |
| Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny | Azot amonowy, miedź, nie dotyczy |
| Stan chemiczny | stan chemiczny poniżej dobrego |
| Wskaźniki determinujące stan chemiczny | Benzo(a)pirem, ołów, bromowane difenyloetery, heptachlor |
| Stan (ogólny) | zły stan wód |

Presje determinujące stan przedmiotowego JCWP przedstawiono                         w poniższej tabeli:

| Rodzaj użytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni) |
| --- |
| Tereny zurbanizowane | 6 |
| Tereny użytkowane rolniczo | 7 |
| Tereny leśne | 73 |
| Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWP | CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), CHEM (na elementy chemiczne), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione) |
| Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP |
| Główne źródło presji troficznych | nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone) |
| Główne źródło presji zasalających | Nie dotyczy |

| Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających | presja skumulowana z dopływu/ów oraz ścieki przemysłowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna |
| --- | --- |
| Główne źródło presji hydromorfologicznych | budowle piętrzące rg |
| Główne źródło presji chemicznych | Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Punktowe - przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk; nieznane (substancje zakazane) |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | Zagrożona |

Cele środowiskowe oraz odstępstwa dla przedmiotowego JCWP przedstawiają się następująco:

| Cele środowiskowe dla JCWP |
| --- |
| Stan / potencjał ekologiczny | dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D |
| Stan chemiczny | stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry |
| Klasa elementów biologicznych | klasa II |
| Odstępstwa |
| Przyczyna odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przyczyna złego stanu wód (lub zagrożenia osiągnięcia celu środowiskowego – w przypadku niemonitorowanych JCWP) |
| Warunki naturalne | Potencjał sorpcyjny - wrażliwość zlewni na presję antropogeniczną wyrażona w skali od 1 do 5 (5 - najmniejsza odporność) | 1 – wysoki |
|  | Czy JCWP cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego | NIE - JCWP nie cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego |
|  | Susza | Słabo i umiarkowanie zagrożone suszą |
|  | Brak przepływu | brak ryzyka |
|  | Wskaźniki, dla których osiągnięcie celu środowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne | Fizykochemiczne | nie dotyczy |
|  |  | Biologiczne | nie dotyczy |
|  |  | chemiczne | Wskaźniki, dla których wykazano przekroczenie EQS w biocie, benzo(a)piren w wodzie |
| Odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW) | tak, zostało ustanowione |
| Ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW) | tak, zostało ustanowione |
| Czy w obrębie jcw planowane są inwestycje spełniające przesłanki odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) | nie, nie zostało ustanowione |

Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych objętej zamierzonym korzystaniem z wody jest umiarkowany, natomiast stan chemiczny jest określany poniżej dobrego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.

Celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz uzyskanie dobrego stanu chemicznego tych części wód.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż zamierzone Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych, a także na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Wg informacji uzyskanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska                 w Zielonej Górze, rzeka Czerna Wielka jest objęta monitoringiem.

Najbardziej aktualnym Raportem opublikowanym przez WIOŚ jest „Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za rok 2018”.

Stan fizyczny, chemiczny i biologiczny rzeki Czerna Wielka w punkcie pomiarowym PL02S0401_0630: Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru, na podstawie monitoringu WIOŚ (Raport z 2018 r.) przedstawiono w poniższych tabelach.

| Fitobentos | Makrolity | Makrobezkręgowce bentosowe |
| --- | --- | --- |
| wartość średnia | klasa | rok | wartość indeksu | klasa | rok | wartość indeksu | klasa | rok |
| 0,666 | 1 | 2018 | 49,8 | 1 | 2018 | 0,743 | 2 | 2018 |

| ichriofauna | Klasa elementów biologicznych |
| --- | --- |
| EFI+PL/IBI_PL | klasa | rok | Rok najstarszych badań | Rok najnowszych badań | klasa |
| 0,229 | 5 | 2018 | 2018 | 2018 | 5 |

| Obserwacje hydromorfologiczne | Temperatura wody | Barwa |
| --- | --- | --- |
| HIR/LHS_PL | Wk | klasa | rok | wartość średnia | klasa | rok | stężenie średnie | rok |
| 0,83 | 0,88 | 1 | 2018 | 11,0 | 1 | 2018 | 59 | 2018 |

| Zawiesina ogólna | Tlen rozpuszczony | BZT5 |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 10,7 | 1 | 2018 | 10,6 | 1 | 2018 | 3,5 | >2 | 2018 |

| ChZT - Mn | Ogólny węgiel organiczny | ChZT - Cr |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 7,3 | 1 | 2018 | 8,4 | 1 | 2018 | 28 | 2 | 2018 |

| Przewodność w 20 °C | Substancje rozpuszczone | Siarczany |
| --- | --- | --- |
| wartość średnia | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 239 | 1 | 2018 | 137 | 1 | 2018 | 38,8 | 2 | 2018 |

| Chlorki | Twardość ogólna | Odczyn pH |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | wartość średnia | klasa | rok | wartość średnia | klasa | rok |
| 15,5 | 2 | 2018 | 99,5 | 1 | 2018 | 7,3-8,0 | 2 | 2018 |

| Wapń | Magnez | Zasadowość ogólna |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | wartość średnia | klasa | rok |
| 28,7 | 1 | 2018 | 6,0 | 1 | 2018 | 55,7 | 1 | 2018 |

| Azot amonowy | Azot Kjeldahla | Azot azotanowy |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 0,580 | >2 | 2018 | 1,3 | 2 | 2018 | 0,91 | 1 | 2018 |

| Azot azotynowy | Azot ogólny | Fosfor fosforanowy (V) |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 0,016 | 2 | 2018 | 2,2 | 2 | 2018 | 0,053 | 1 | 2018 |

| Fosfor ogólny | Krzemionka | Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5) |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | rok | Rok najstarszych badań | Rok najnowszych badań | Klasa |
| 0,13 | 1 | 2018 | 7,3 | - | 2018 | 2018 | >2 |

| Aldehyd mrówkowy | Bar | Bor |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 0,19 | >2 | 2018 | 0,05 | 2 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| Chrom sześciowartościowy | Chrom ogólny | Fenole lotne – indeks fenolowy |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | 0,004 | 2 | 2018 |

| Arsen | Cynk | Miedź |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| 0,001 | 2 | 2018 | 0,03 | 2 | 2018 | 0,020 | 2 | 2018 |

| Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy | Glin | Cyjanki wolne |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | 0,10 | 2 | 2018 | 0,001 | 2 | 2018 |

| Cyjanki związane | Molibden | Selen |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| Srebro | Tal | Tytan |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| Wanad | Antymon | Fluorki |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | 0,19 | 2 | 2018 |

| Beryl | Kobalt | Cyna |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 2018 |

| Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) | Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego |
| --- | --- |
| Rok najstarszych badań | Rok najnowszych badań | Klasa | Rok najstarszych badań | Rok najnowszych badań | Klasa | Stan / potencjał ekologiczny |
| 2018 | 2018 | >2 | - | - | 5 | zły stan ekologiczny |

| Alachlor | Antracen |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 0,0005 | 1 | 2018 | 0,001 | 0,001 | 1 | 2018 |

| Atrazyna | Benzen |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 0,05 | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 1 | 2018 |

| Kadm i jego związki | C10-13 - chloroalkany |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| 0,07 | 0,20 | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 0,05 | 1 | 2018 |

| Chlorfenwinfos | Chlorpyrifos |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 0,015 | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 0,0045 | 1 | 2018 |

| 1,2-dichloroetan (EDC) | Dichlorometan | Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| Diuron | Endosulfan |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 0,025 | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 0,0005 | 1 | 2018 |

| Fluoranten (woda) | Heksachlorocykloheksan (HCH) |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| 0,0043 | 0,01 | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 0,0005 | 1 | 2018 |

| Izoproturon | Ołów i jego związki |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| 0,0043 | 0,025 | 1 | 2018 | 1,28 | 2,6 | >1 | 2018 |

| Naftalen | Nikiel i jego związki |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| 0,003 | 0,02 | 1 | 2018 | 2,3 | 3,5 | 1 | 2018 |

| Nonylofenole |
| --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 0,045 | 1 | 2018 |

| Okrylofenole | Pentachlorobenzen | Pentachlorofenol (PCP) |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 0,05 | 1 | 2018 |

| Benzo(a)piren | Benzo(b)fluoranten |
| --- | --- |
| biota | woda | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| wynik pomiaru | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |  |  |  |
|  |  |  | 0,00105 | 0,004 | >1 | 2018 | 0,005 | 1 | 2018 |

| Benzo(k)fluoranten | Benzo(g,h,i)perylen | Indeno(1,2,3-cd)piren |
| --- | --- | --- |
| stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | rok |
| 0,003 | 1 | 2018 | 0,0041 | 1 | 2018 | 0,0009 | 2018 |

| Symazyna | Związki tributylocyny |
| --- | --- |
| stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok | stężenie średnie | stężenie maksymalne | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 0,125 | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 0,00003 | 1 | 2018 |

| Trichlorobenzeny (TCB) | Trichlorometan (chloroform) | Trifluralina |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| Tetrachlorometan | Aldryna (C12H8Cl6), Dieldryna (C12H8Cl6O), Endryna (C12H8Cl6O), Izodryna (C12H8Cl6) SUMA | DDT – izomer para-para |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| DDT całkowity | Trichloroetylen (TRI) | Tetrachloroetylen (PER) |
| --- | --- | --- |
| stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok | stężenie średnie | klasa | rok |
| Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 | Poniżej granicy oznaczalności | 1 | 2018 |

| Klasyfikacja stanu chemicznego | Poziom ufności klasyfikacji stanu chemicznego | Rok określenia poziomu ufności oceny | Ocena stanu jcwp |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok najstarszych badań | Rok najnowszych badań | Stan chemiczny |  |  | Rok najstarszych badań | Rok najnowszych badań | Ocena |
| 2018 | 2018 | stan chemiczny poniżej dobrego |  |  | 2018 | 2018 | zły stan wód |

## 3.2.3. Główny zbiornik wód podziemnych

Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 315 Zbiornik Chocianów – Gozdnica.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przedmiotowego GZWP.

Przedmiotowe działania inwestycyjne nie wpłyną negatywnie na Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 315 Zbiornik Chocianów – Gozdnica z uwagi na:

- zastosowanie zbiorników stalowych dwupłaszczowych posadowionych pod powierzchnią terenu z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej,

- wykonanie specjalistycznych płyt szczelnych w miejscach dystrybucji                           i rozładunku paliw,

- wykonanie z kostki brukowej dróg dojazdowych, placów manewrowych                         i parkingów z kanalizacją deszczową zakończoną urządzeniami podczyszczającymi,

- gromadzenie wód opadowych i roztopowych w szczelnych otwartych zbiornikach retencyjno – odparowujących bez wprowadzania do środowiska,

- gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

- przyłączenie obiektów do sieci wodociągowej bez wykonywania własnego ujęcia wód podziemnych,

- planowane wykonanie sieci monitoringu w postaci piezometrów.

## 3.2.4. Warunki hydrogeologiczne terenu

Warunku hydrogeologiczne terenu w rejonie Przedsięwzięcia występują                              w postaci utworów czwartorzędowych, wykształconych w postaci wodnolodowcowych piasków średnioziarnistych ze żwirem przykrytych piaskami drobnoziarnistymi.

Czwartorzędowa warstwa wodonośna występuje w obrębie piasków średnioziarnistych ze żwirem na głębokości 6,00 - 7,00 m p. p. t., czyli na rzędnej               117,0 - 118,0 m n. p. m.

Kierunek przepływu wód podziemnych jest wschodni a spadek hydrauliczny wynosi I = 0,002.

Współczynnik filtracji wynosi k = 0,0000274 - 0,0000994 m/s. Poziom zwierciadła wody może ulegać wahaniom rzędu 1,0 m.

Profil geologiczny przedstawia się następująco:

0,0 -   0,5 - gleba

0,5 -   4,0 - piasek drobnoziarnisty

4,0 - 10,0 - piasek średnioziarnisty ze żwirem

W zawiązku planowaną inwestycją stosunki wodne przedmiotowego obszaru oraz terenów sąsiadujących nie ulegną zmianie z uwagi na:

- zastosowanie zbiorników stalowych dwupłaszczowych posadowionych pod powierzchnią terenu z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej,

- wykonanie specjalistycznych płyt szczelnych w miejscach dystrybucji                           i rozładunku paliw,

- wykonanie z kostki brukowej dróg dojazdowych, placów manewrowych                         i parkingów z kanalizacją deszczową zakończoną urządzeniami podczyszczającymi,

- gromadzenie wód opadowych i roztopowych w szczelnych otwartych zbiornikach retencyjno – odparowujących bez wprowadzania do środowiska,

- gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

- przyłączenie obiektów do sieci wodociągowej bez wykonywania własnego ujęcia wód podziemnych,

- planowane wykonanie sieci monitoringu w postaci piezometrów.

## 3.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki

Na potrzeby opracowania niniejszego Raportu wykonano branżowe inwentaryzacje przyrodnicze miejsca planowanego do przekształcenia na skutek prowadzenia prac budowlanych. Inwentaryzacja była prowadzona na przełomie sierpnia i września metodą marszrutową.

Szata roślinna i siedliska przyrodnicze

Teren przedsięwzięcia tworzą grunty nieużytkowane, porośnięte zdegradowaną roślinnością łąkową oraz luźnymi zadrzewieniami głównie z gatunku sosny, brzozy, olszy szarej, znajdującymi się w północnej części działki.

Teren zainwestowany porośnięty roślinnością o charakterze ruderalnym,                    w strukturze roślinności dominują gatunki wieloletnie. Skład gatunkowy dominujących gatunków roślin przedstawia się następująco:  stokłosa bezostna (Bromus inermis), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), bylica piołun (Artemisia absinthium), babka zwyczajna (Plantago major), babka lancetowata (Plantago lanceolata), rumianek bezpromieniowy (Matricaria discoidea), rumianek pospolity (Matricaria chamomilla), mniszek lekarski (Taraxacum officinale), przetacznik polny (Veronica arvensis), przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis), maruna bezwonna (Matricaria perforata), mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus), mlecz polny (Sonchus arvensis), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris), koniczyna polna (Trifolium arvense), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), pyleniec pospolity (Berteroa incana), ostrożeń polny (Cirsium arvense), dziewanna drobnokwiatowa (Verbascum thapsus), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), wyka ptasia (Vicia cracca), starzec zwyczajny (Senecio vulgaris),  bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), chaber wełnisty (Centaurea solsitialis), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), karmnik rozesłany (Sagina procumbens), komosa biała (Chenopodium album), lniczka mała (Chaenorrhinum minus), łoboda szara (Atriplex tatarica), łopian większy (Arctium lappa),niezapominajka polna (Myosotis arvensis), kąkol polny (Agrostemma githago). Oprócz w/w w większości roślin dwuliściennych teren porośnięty jest trawami, wśród których dominującymi gatunkami są: wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, mietlica pospolita i rozłogowa, perz właściwy.

W obszarze tym nie stwierdzono występowania dziko rosnących roślin objętych ochroną gatunkową, jak i również grzybów lichenizujących.

Świat zwierzęcy

Ze względu na lokalizację inwestycji (pomiędzy autostradą A-18 a drogą dojazdową strefy przemysłowej) stwierdza się niską aktywność zwierzęcą reprezentowaną głównie przez okresowo zalatujące ptaki.

Omawiany teren charakteryzuje się niską atrakcyjnością dla ptaków.

## 3.4. Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych

Nie dotyczy.

# 4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze objętym ochroną konserwatorską, nie mniej jednak jeżeli podczas prowadzenia robót budowlanych wykonawca robót odkryje przedmioty posiadające cechy zabytków lub archeologiczne powinien o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

# 5. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane

Teren przeznaczony pod budowę Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną stanowią grunty orne.

Teren planowanego przedsięwzięcia (dz. 391/10 obręb 0006 Konin Żagański) graniczy z:

- od strony północnej z terenami leśnymi oznaczonymi jako Ls (lasy),

- od strony zachodniej z terenem oznaczonym jako dr (drogi),

- od strony wschodniej z terenem oznaczonym jako dr (drogi),

- od strony południowej z terenem istniejącej stacji paliw oznaczonym jako Bi (inne tereny zabudowane).

# 6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia na działce o nr 190/8 obręb 0006 Konin Żagański znajduje się obiekt istniejącej stacji paliw.

Stwierdza się, iż w obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie mieszczą się obiekty ww. stacji paliw.

Z uwagi na odległość projektowanych obiektów z obiektami istniejącymi stwierdza się, iż skumulowane oddziaływanie nie wystąpi.

# 7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową

Zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji spowoduje utrzymanie stanu obecnego działki.

W przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, nie będą prowadzone projektowane prace budowlane. Rezygnacja z podjęcia działań inwestycyjnych nie wpłynie w żaden sposób na środowisko.

# 8. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania wraz z uzasadnieniem ich wyboru

## 8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

Lokalizację inwestycji rozpatrywano w układzie jednowariantowym, co wynika               z braku możliwości pozyskania przez Inwestora działki w tym rejonie miasta                                   w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej umożliwiającej bezkolizyjny zjazd na teren projektowanych Stacji Paliw Płynnych.

Wariantowość Inwestycji rozpatrywano na etapie poszukiwania rozwiązań techniczno – technologicznych jej realizacji w zakresie najlepszych rozwiązań technologicznych dla środowiska dla projektowanych Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz              z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną.

Rozważano wariant naziemnego posadowienia zbiorników, realizacja którego wiąże się ze stosowaniem specjalistycznych cystern dostawczych z układem pompowym umożliwiającym przetłoczenie dostarczonego paliwa do wyżej położonego zbiorników naziemnych. Wariant ten niesie za sobą utrudnienia organizacyjne dostawy paliwa, gdyż tylko nieliczni dostawcy paliw posiadają cysterny specjalistyczne z układem pompowania paliwa.

W drugim wariancie technicznym realizacji inwestycji rozpatrywano podziemne ułożenie zbiornika paliw w szczelnej wannie betonowej stanowiącej element zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed migracją zanieczyszczeń                       w przypadku rozszczelnienia zbiornika. Zbiornik w tym przypadku posiadałby konstrukcję stalową jednopłaszczową i ułożony byłyby w wannie betonowej o pojemności umożliwiającej przejęcie całej objętości magazynowanego medium. Wyciek paliwa sygnalizowany byłby poprzez urządzenia kontrolne ilości paliwa w zbiorniku magazynowym. Wariant ten w kosztach jest najdroższy, ale nie najbezpieczniejszy dla środowiska gruntowo-wodnego.

Ostatecznie do realizacji wybrano wariant techniczny polegający na zastosowaniu zbiorników stalowych dwupłaszczowych posadowionych pod powierzchnią terenu z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej. Rozwiązanie to jest korzystniejsze dla ochrony środowiska gruntowo-wodnego, gdyż w przypadku rozszczelnienia przestrzeni magazynowej inicjowany jest sygnał alarmowy umożliwiający natychmiastowe podjęcie działań naprawczych zbiornika, przy czym nie dochodzi do emisji produktów do środowiska gruntowo-wodnego, gdyż zbiornik chroniony jest tzw. drugim płaszczem stalowym. Tę formę magazynowania paliw płynnych uznano za najbardziej korzystną w istniejących uwarunkowaniach geologicznych i hydrogeologicznych.

Przedstawiony wariant nie niesie za sobą jakiejkolwiek ingerencji                        w środowisko przyrodnicze oraz nie będzie stanowić źródła emisji i energii do środowiska w sytuacjach awaryjnych.

## 8.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Analizując powyższe stwierdzić należy, że wariant zaproponowany jest optymalny dla środowiska.

Zamiarem Wnioskodawcy jest realizacja przedsięwzięcia przy zachowaniu wymagań określonych w przepisach dotyczących: bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, warunków przetwarzania odpadów oraz ochrony środowiska. Tylko w takim przypadku prowadzona przez Inwestora instalacja spełniać będzie trzy podstawowe cele:

- produkcyjno – ekonomiczny;

- ekologiczny – polegający na właściwym wykorzystaniu zasobów środowiska przyrodniczego i utrzymaniu jego długookresowej równowagi;

- społeczny – sprowadzający się do spełnienia oczekiwań społeczeństwa                          w zakresie wartościowego krajobrazu.

Wariant przyjęty przez Wnioskodawcę nie niesie za sobą jakiejkolwiek ingerencji                        w środowisko przyrodnicze oraz nie będzie stanowić źródła emisji i energii do środowiska w sytuacjach awaryjnych. Wariant ten spełniać będzie wymogi wynikające                     z minimalnych warunków określonych dla stacji paliw, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. Eksploatacja instalacji polegać będzie na racjonalnym korzystaniu z zasobów środowiska w prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem wziąwszy pod uwagę powyższe i zasadę zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), by z jednej strony zaspakajane były potrzeby materialne człowieka, zaś z drugiej strony, aby działania przez niego podejmowane były dostosowane do wymagań przyrodniczych, nie ma powodu, aby planowane przedsięwzięcie opisane na warunkach zaproponowanych w niniejszym Raporcie nie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

# 9. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Przy określeniu przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów posłużono się metodą indeksową stosując niżej wymienione wagi oddziaływań w skali 5 punktowej:

- oddziaływanie nie występuje    							- 1

- oddziaływanie występuje  w minimalnym zakresie – słabe          			- 2

- oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga

stosowania urządzeń chroniących środowisko i monitorowania emisji		- 3

- oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym    		 		- 4

- oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne 	- 5

## 9.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę

| Lp. | Element środowiska | Waga analizowanego elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia ziemi (odpady) | 2 |
| 2 | Krajobraz | 1 |
| 3 | Środowisko wodne | 1 |
| 4 | Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe) | 1 |
| 5 | Walory przyrodnicze | 1 |
| 6 | Walory kulturowe | 1 |
| 7 | Klimat lokalny | 1 |
| 8 | Powietrze atmosferyczne | 2 |
| 9 | Klimat akustyczny | 3 |
| 10 | Możliwość wystąpienia awarii | 2 |
| 11 | Zdrowie ludzi | 1 |
| 12 | Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska | 2 |
| 13 | Oddziaływanie transgraniczne na środowisko | 1 |
| Łączna ocena oddziaływania na środowisko | 19 |

## 9.2. Racjonalny wariant alternatywny

| Lp. | Element środowiska | Waga analizowanego elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia ziemi (odpady) | 3 |
| 2 | Krajobraz | 1 |
| 3 | Środowisko wodne | 3 |
| 4 | Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe) | 1 |
| 5 | Walory przyrodnicze | 1 |
| 6 | Walory kulturowe | 1 |
| 7 | Klimat lokalny | 1 |
| 8 | Powietrze atmosferyczne | 3 |
| 9 | Klimat akustyczny | 4 |
| 10 | Możliwość wystąpienia awarii | 3 |
| 11 | Zdrowie ludzi | 1 |
| 12 | Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska | 3 |
| 13 | Oddziaływanie transgraniczne na środowisko | 1 |
| Łączna ocena oddziaływania na środowisko | 26 |

## 9.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

| Lp. | Element środowiska | Waga analizowanego elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia ziemi (odpady) | 2 |
| 2 | Krajobraz | 1 |
| 3 | Środowisko wodne | 1 |
| 4 | Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe) | 1 |
| 5 | Walory przyrodnicze | 1 |
| 6 | Walory kulturowe | 1 |
| 7 | Klimat lokalny | 1 |
| 8 | Powietrze atmosferyczne | 2 |
| 9 | Klimat akustyczny | 3 |
| 10 | Możliwość wystąpienia awarii | 2 |
| 11 | Zdrowie ludzi | 1 |
| 12 | Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska | 2 |
| 13 | Oddziaływanie transgraniczne na środowisko | 1 |
| Łączna ocena oddziaływania na środowisko | 19 |

# 10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

## 10.1. Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia na zdrowie najbliższych mieszkańców oraz środowisko przyrodnicze. Występująca uciążliwość związana może być ze zwiększonym ruchem samochodów dostawczych oraz pracą urządzeń mechanicznych. Hałas i pylenie będzie uciążliwe głównie dla pracowników wykonujących prace budowlane, montażowe i instalacyjne. Uciążliwości te zostaną maksymalnie ograniczone, tzn. praca będzie odbywała się w porze dziennej,                 a do pracy zostaną zastosowane nowoczesne urządzenia o obniżonej głośności ich pracy.

Miejsca prowadzenia prac zostaną oddzielone wysokim pełnym ogrodzeniem, oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót, powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy.

## 10.2. Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną, a więc nastąpią niewielkie przemieszczenia masowe ziemi. Organizacja zapleczy budowy, dróg dojazdowych, terenów przeznaczonych na magazynowanie materiałów oraz innych dodatkowych obiektów niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, będą powodowały czasowe zajęcie terenu. Lokalizacja tych obiektów decyduje                           o znaczeniu ich potencjalnego wpływu na otoczenie. Dlatego też niezmiernie ważne jest określenie lokalizacji, w których mogą one zostać zorganizowane, bądź też tych,                w których ich zorganizowanie jest niepożądane. Jednym z głównych wymagań jest scentralizowane rozmieszczenie wszystkich obiektów pomocniczych.

Wszelkie prace instalacyjne (o ile będą wykonywane przy użyciu sprawnego sprzętu budowlanego) oraz roboty budowlane będą wykonywane tak, aby nie stanowiły one zagrożenia dla ilości i jakości wód podziemnych. Nie można dopuścić do powstania zanieczyszczenia gruntów produktami ropopochodnymi przez pracujące maszyny.

Oddziaływanie inwestycji nie będzie wpływać na wody gruntowe oraz wody podziemne. Wpływ na stan czystości powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie budowy będą miały takie substancje jak farby, środki zabezpieczające antykorozyjne, antywilgociowe itp. Odpady te będą zagospodarowane zgodnie z ich zakwalifikowaniem. Preparaty wykorzystywane na budowie, a mogące zanieczyścić powierzchnię ziemi i wody gruntowe będą właściwie przechowywane i stosowane.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane głębokie wykopy, stąd nie należy spodziewać się wystąpienia ruchów masowych ziemi, jak również naruszenia rzeźby terenu

## 10.3. Dobra materialne

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie naruszać dóbr materialnych osób trzecich.

## 10.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie miała wpływu na zabytki oraz krajobraz kulturowy.

## 10.5. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Realizacja planowanej inwestycji nie będzie miała wpływu na formy ochrony przyrody określone w art. 6 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, a także na ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych.

## 10.6. Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ

Nie dotyczy.

## 10.7. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w pkt. 10.1. – 10.6.

Nie przewiduje się wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami wymienionymi w pkt. 10.1 – 10.6. niniejszego Raportu.

# 11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt. 9 i 10

Uzasadnienie proponowanego przez Wnioskodawcę wariantu:

- sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska jest nieznaczące (słabe) przy projektowanych zabezpieczeniach ekologicznych, w związku z czym można uznać, że proponowany przez Wnioskodawcę wariant nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi,

- zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne są zgodne z przepisami prawa i zasad ochrony środowiska ustalonych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowe i produktów naftowych i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

Użyte środki techniczne i urządzenia do eksploatacji planowanej instalacji Stacji Paliw Płynnych będą funkcjonalne i zapewnią bezpieczeństwo pracy oraz będą chronić środowisko i ludzi.

Na obecnym etapie nie opracowano szczegółowego projektu technologii uruchomienia planowanej instalacji, posłużono się zatem ogólną koncepcją planowanego przedsięwzięcia oraz materiałami dostępnymi w literaturze branżowej, które opisują wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji paliw oraz podstawowe metody spełniania tych wymagań.

Ostateczne  rozwiązania  technologiczne i organizacyjne zostaną przedstawione w projekcie budowlanym, zawierającą część opisową dotyczącą procesu technologicznego (etap uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego).

Sposób prowadzenia operacji technologicznych przyjęty w programie i koncepcji realizacyjnej, zakłada minimalizację emisji hałasu do środowiska, pyłów do powietrza, minimalizację  zużycia  energii oraz optymalizację zagospodarowania odpadów.  Oczywiście nakłady finansowe dla urzeczywistnienia tego przedsięwzięcia są znaczne.

Dokonane jednak analizy finansowe zezwalają realnie na przypuszczenia, że przedsięwzięcie to jest rentowne.  Wybór rozpatrywanego wariantu był poprzedzony szeregiem spotkań Inwestora i projektantów, został uznany jako najkorzystniejszy tak ze względów ekonomicznych, jak i oddziaływań na ekosystem. W poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu, a w szczególności w rozdziale dotyczącym przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, szczegółowo, za pomocą obliczeń oraz w oparciu o praktykę inżyniersko-projektową pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań, udowodniono, że realizacja inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowiska.

Inwestor wybrał najkorzystniejszy wariant polegający na realizacji inwestycji.  Oddziaływanie wybranego przez Wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

- ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

- powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,

- klimat i krajobraz,

- dobra materialne,

- zabytki i krajobraz kulturowy,

- wzajemne oddziaływanie między elementami,

zostało przedstawione w pkt. 9 niniejszego opracowania.

# 12. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Oszacowania potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko oznaczono następującymi literami symbolizującymi bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie:

- X 	­ oddziaływanie występuje

- - 	­ brak oddziaływania

- L 	­ lokalne

- R 	­ regionalne

- NZ 	­ oddziaływanie znaczące

- O 	­ oddziaływanie pomijalnie małe

- NO 	­ nieodwracalne

- D 	­ długotrwałe

- K 	­ krótkotrwałe

- OD 	­ odwracalne.

## 12.1. Wynikające z istnienia przedsięwzięcia

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.

| Nr | Element | Oddziaływanie niekorzystne | Oddziaływanie korzystne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | O | NZ | K | D | OD | NO | L | R | O | NZ | K | D | L | R |
| PRZYRODNICZE |
| 1 | Wody powierzchniowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Wody podziemne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jakość powietrza | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Klimat lokalny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Klimat akustyczny (hałas i wibracje) | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gleba i powierzchnia ziemi (w tym odpady) | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Fauna, flora, krajobraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Formy ochrony przyrody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Awarie | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| SPOŁECZNO – GOSPODARCZE I ZDROWIE LUDZI |
| 1 | Zdrowie ludzi, mobilność zakładu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zatrudnienie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x |
| 3 | Dobra materialne i kulturalne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - |
| WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE |
| 1 | Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Powierzchnia ziemi | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dobra materialne, zabytki i kultury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |

## 12.2. Wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z wykorzystania zasobów środowiska  przedstawiono w tabeli  poniżej.

| Nr | Element | Oddziaływanie niekorzystne | Oddziaływanie korzystne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | O | NZ | K | D | OD | NO | L | R | O | NZ | K | D | L | R |
| PRZYRODNICZE |
| 1 | Wody powierzchniowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Wody podziemne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jakość powietrza |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klimat lokalny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Klimat akustyczny (hałas i wibracje) | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gleba i powierzchnia ziemi (w tym odpady) | - | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Fauna, flora, krajobraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Formy ochrony przyrody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Awarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE |
| 1 | Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Powierzchnia ziemi | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dobra materialne, zabytki i kultury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 12.3. Wynikające z emisji

Wyniki oszacowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wynikające z emisji przedstawiono    w tabeli  poniżej.

| Nr | Element | Oddziaływanie niekorzystne | Oddziaływanie korzystne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | O | NZ | K | D | OD | NO | L | R | O | NZ | K | D | L | R |
| PRZYRODNICZE |
| 1 | Wody powierzchniowe | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Wody podziemne | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jakość powietrza | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Klimat lokalny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Klimat akustyczny (hałas i wibracje) | - | x | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gleba i powierzchnia ziemi (w tym odpady) | - | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Fauna, flora, krajobraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Formy ochrony przyrody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Awarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPOŁECZNO – GOSPODARCZE I ZDROWIE LUDZI |
| 1 | Zdrowie ludzi, mobilność zakładu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zatrudnienie | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x |
| 3 | Dobra materialne i kulturalne | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - |
| WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE |
| 1 | Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Powierzchnia ziemi | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dobra materialne, zabytki i kultury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - |

# 13. Szczegółowy opis znaczących oddziaływań na środowisko wynikający  z emisji

## 13.1. Oddziaływanie na powietrze

## 13.1.1. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności w zakresie oddziaływania na powietrze

Przedmiotem procesów obejmujących niniejszą Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia jest dystrybucja paliwa w zakresie oleju napędowego ON, benzyn, AdBlue (32,5% wysokiej czystości wodny roztwór mocznika) oraz gazu LPG. Analizie poddano dwie stacje paliw zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 391/10. Na przedmiotowej działce zlokalizowane będą dwie bliźniacze stacje wykorzystujące identyczne rozwiązania technologiczne i techniczne, jedna działka wydzielona oznaczona A-F natomiast na pozostałej części działki nr 391/10 znajdować się będzie druga stacja paliw. W obliczeniach uwzględniona będzie eksploatacja obu stacji paliw. W wariancie podstawowym przewiduje się wykorzystanie do ogrzewania pawilonu stacji paliw przyjęto energię elektryczną w postaci kurtyn powietrznych oraz przepływowy podgrzewacz wody natomiast dla wariantu alternatywnego przyjęto do celów grzewczych kocioł opalany gazem ziemnym. Do ogrzania pawilonu stacji paliw przyjęto do obliczeń dla wariantu alternatywnego wykorzystywanie grzewczych urządzeń gazowych (promienniki/nagrzewnice) opalanych gazem ziemnym. Są to jedyne operacje związane z eksploatacją przedmiotowej instalacji mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza dla wariantu alternatywnego.

Obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującymi, referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

Na terenie stacji posadowione będą podziemne zbiorniki stalowe, dwupłaszczowe z przeznaczeniem na ON, benzyny, AdBlue oraz gaz LPG.

Zbiorniki paliwowe wyposażone będą w system ciągłej, automatycznej detekcji wycieków, armaturę zabezpieczającą przed jego przepełnieniem i elektroniczny system pomiaru objętości produktu.

Zbiorniki wyposażone będą w maszty oddechowe (DN50) o wymaganej minimalnej wysokości 6,0 m nad powierzchnię terenu oraz ekologiczne zawory oddechowe nadciśnieniowo – podciśnieniowe. Oprócz tego wykonana zostanie instalacja uziemienia zbiorników oraz rurociągi technologiczne. Każda z rur oddechowych będzie zakończona zaworem i będzie miała charakter emitora zadaszonego oznaczonego na planie jako emitor E-Z1 i E-Z2.1 dla zbiorników napełnianych olejem napędowym.                W przypadku zbiorników z etyliną emitor oznaczony został na planie sytuacyjnym jako E-Z2 i E-Z2.2.

W przypadku gazu LPG emitorem dla zbiorników magazynowych stacji będą przewody tankujące znajdujące się ok. 1,0 m od poziomu terenu i średnicy 0,03 m. Rura ta zakończona będzie zaworem i będzie miała charakter emitora poziomego w obliczeniach. Dla stanowisk tankowania zbiornika gazem utworzono emitory oznaczone symbolem E-Z3 i E-Z2.3.

W przypadku dodatku AdBlue zbiorniki wyposażone będą również w zawór oddechowy jednak nie jest on źródłem wprowadzania zanieczyszczeń wymienionych                   w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

W czasie dystrybucji paliwa, powietrze nasycone węglowodorami, wypychane jest przez otwór wlewowy z baków samochodowych. Dystrybutory do tankowania oleju napędowego oraz etyliny (dokładniej baki paliwowe pojazdów) stanowią w obliczeniach emitory których oznaczenia przedstawiono w tabeli poniżej.

| Oznaczenie dystrybutorów na etylinę (stanowiska wlewu paliwa do baku samochodu) | Oznaczenie dystrybutorów na olej napędowy (stanowiska wlewu paliwa do baku samochodu) | Oznaczenie dystrybutora na gaz LPG (stanowisko tankowania gazem do baku samochodu) | Oznaczenie zaworów oddechowych i stanowiska tankowania zbiornika gazem LPG |
| --- | --- | --- | --- |
| STACJA PALIW I WYDZIELONA Z DZIAŁKI 391/10 I OZNACZONA LITERAM A-F |
| D1, D2, D3 | D4, D5, D6 – s. osobowe D7, D8, D9 – s. ciężarowe | D10 | E-Z1, E-Z2, E-Z3 |
| STACJA PALIW II Z POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 391/10 |
| D2.1, D2.2, D2.3 | D2.4 – s. osobowe D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10 – s. ciężarowe | D2.11 | E-Z2.1, E-Z2.2, E-Z2.3 |

Dla uproszczenia obliczeń przyjęty powyższy podział dystrybucji paliw z podziałem na stanowiska tankowania oleju i etyliny. Podział ten nie wpłynie w znaczny sposób na rozprzestrzenianie się węglowodorów alifatycznych oraz węglowodorów aromatycznych. W  obliczeniach uwzględniono jednak prognozowany roczny obrót paliwami na obu stacjach paliw.

W przypadku dystrybucji etyliny stosowane będą:

- odsysacze oparów podczas tankowania pojazdów etyliną - redukcja emisji oparów ograniczona zostanie o 95%,

- systemy hermetyzacji podczas napełniania zbiornika magazynowego etyliny - podczas napełniania nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń o 98%.

Pełne schematy zastosowanych systemów hermetyzacji przedstawiono                        w załączniku do niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Metodyka obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wymaga ustalenia parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych emitorów.

Analizowane stacje paliw podzielone zostały na dwie strefy dystrybucji paliw (po dwie projektowane dla każdej stacji).

Instalacja projektowana wydzielona z działki 391/10 i oznaczona literami A-F

W części przed budynkiem sklepu bistro następować będzie dystrybucja paliw na trzech wysepkach na których zamontowane będą trzy dystrybutory dwustronne do tankowania oleju napędowego i etyliny do pojazdów osobowych i dostawczych (utworzono dla tej części trzy emitory zastępcze dla dystrybucji benzyny – D1, D2, D3             i trzy emitory zastępcze dla dystrybucji oleju napędowego – D4, D5 i D6). W tej samej części działki zlokalizowane zostaną podziemne zbiorniki na olej napędowy oraz etylinę.

W części północnej od budynku sklepu bistro zlokalizowane zostaną dwie wysepki z jednym dystrybutorem, jednowężowym, jednostronnym, jednoproduktowym (ON) do tankowania samochodów ciężarowych oraz jednym dystrybutorem, dwuwężowym, dwustronnym, jednoproduktowym (ON) do tankowania samochodów ciężarowych. Dla tego stanowiska utworzono trzy emitory zastępcze dla dystrybucji oleju napędowego – D7, D8, D9. Stanowiska te przeznaczone do dystrybucji ON zasilane będą z jednego podziemnego dwukomorowego zbiornika na olej napędowy.

Na terenie stacji na wysepce przed budynkiem wyznaczono jedno stanowisko dystrybucji gazu LPG oznaczone symbolem D10.

Instalacja projektowana pozostałej części działki 391/10

W części przed budynkiem sklepu bistro następować będzie dystrybucja paliw na dwóch wysepkach na których zamontowane będą dwa dystrybutory dwustronne do tankowania oleju napędowego i etyliny do pojazdów osobowych i dostawczych (utworzono dla tej części trzy emitory zastępcze dla dystrybucji benzyny – D2.1, D2.2, D2.3 i jeden emitor zastępczy dla dystrybucji oleju napędowego – D2.4). W tej samej części działki zlokalizowane zostaną podziemne zbiorniki na olej napędowy oraz etylinę.

W części północnej od budynku sklepu bistro zlokalizowane zostaną trzy wysepki z jednym dystrybutorem, dwuwężowym, dwustronnym, jednoproduktowym (ON) do tankowania samochodów ciężarowych oraz dwa dystrybutory, dwuwężowe, dwustronny, jednoproduktowy (ON) do tankowania samochodów ciężarowych. Dla tego stanowiska utworzono sześć emitorów zastępczych dla dystrybucji oleju napędowego – D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10. Stanowiska te przeznaczone do dystrybucji ON zasilane będą z jednego podziemnego dwukomorowego zbiornika na olej napędowy.

Na terenie stacji na wysepce przed budynkiem wyznaczono jedno stanowisko dystrybucji gazu LPG oznaczone symbolem D2.12.

W związku z powyższym na projektowanych stacjach paliw do obliczeń wyróżniono trzynaście emitorów dla stacji oznaczonej literami A-F oraz czternaście emitorów dla stacji paliw z pozostałej części działki 391/10 związanych z obrotem paliw o parametrach podanych w tabeli nr 1.

TABELA Nr 1 Parametry emitorów związanych z obrotem paliw

| Nr | Oznaczenie emitora | Opis | h [m] | d [m] | V [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STACJA PALIW I WYDZIELONA Z DZIAŁKI 391/10 I OZNACZONA LITERAM A-F |
| 1 | D1, D2, D3 | Dystrybucja etyliny do samochodów osobowych | 1,0 | 0,05 | 0 |
| 2 | D4, D5, D6, | Dystrybucja oleju napędowego do samochodów osobowych | 1,0 | 0,05 | 0 |
| 3 | D7, D8, D9 | Dystrybucja oleju napędowego do samochodów ciężarowych | 1,0 | 0,05 | 0 |
| 4 | D10 | Dystrybucja gazu LPG | 0,8 | 0,03 | 0 |
| 5 | E-Z1 | Zawór oddechowy ze zbiorników oleju napędowego | 6,0 | 0,07 | 0 |
| 6 | E-Z2 | Zawór oddechowy ze zbiorników etyliny | 6,0 | 0,07 | 0 |
| 7 | E-Z3 | Stanowisko napełniania zbiornika gazem LPG | 1,0 | 0,07 | 0 |
| STACJA PALIW II Z POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 391/10 |
| 8 | D2.1, D2.2, D2.3 | Dystrybucja etyliny do samochodów osobowych | 1,0 | 0,05 | 0 |
| 9 | D2.4 | Dystrybucja oleju napędowego do samochodów osobowych | 1,0 | 0,05 | 0 |
| 10 | D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10 | Dystrybucja oleju napędowego do samochodów ciężarowych | 1,0 | 0,05 | 0 |
| 11 | D2.11 | Dystrybucja gazu LPG | 0,8 | 0,03 | 0 |
| 12 | E-Z2.1 | Zawór oddechowy ze zbiorników oleju napędowego | 6,0 | 0,07 | 0 |
| 13 | E-Z2.2 | Zawór oddechowy ze zbiorników etyliny | 6,0 | 0,07 | 0 |
| 14 | E-Z2.3 | Stanowisko napełniania zbiornika gazem LPG | 1,0 | 0,07 | 0 |

Poniżej przeprowadzono obliczenia dla projektowanych stacji, dla których przyjęto 100 % obrót paliwa określonego przez inwestora.

Instalacja projektowana wydzielona z działki 391/10 i oznaczona literami A-F

Pod główną wiatą zamontowane będą trzy dystrybutory tankowania Pb i ON                      z następującym podziałem:

Opisane symbolami punkty dystrybucji Pb i ON mają charakter orientacyjny gdyż trudno dokładnie przypisać poszczególnym punktom dystrybucję konkretnej ilości wydawanego paliwa.

- 1 dystrybutor dwustronny (Pb i ON) dla samochodów osobowych                           i dostawczych, o wydajności 40 l/min – D1 (Pb) oraz o wydajności 40 l/min – D4 (ON),

- 1 dystrybutor dwustronny (Pb i ON) dla samochodów osobowych                           i dostawczych, o wydajności 40 l/min – D2 (Pb) oraz o wydajności 40 l/min – D5 (ON),

- 1 dystrybutor dwustronny (Pb i ON) dla samochodów osobowych i dostawczych,            o wydajności 40 l/min – D3 (Pb) oraz o wydajności 40 l/min – D6 (ON).

Pod wiatą dla samochodów ciężarowych zamontowane będą jeden dystrybutor tankowania ON z następującym podziałem:

Opisany symbolem D7 jest przypisany punktowi dystrybucji ON i ma charakter orientacyjny gdyż trudno dokładnie przypisać punktowi dystrybucję konkretnej ilości wydawanego paliwa. Dlatego też przypisano mu następujące parametry:

- 1 dystrybutor jednostronny (ON) dla samochodów ciężarowych, o wydajności               120 l/min – D7 (ON).

W miejscu dystrybucji ON zlokalizowany będzie jeden dystrybutory tankowania ON z następującym podziałem:

Opisane symbolem D8 i D9 są przypisane punktom dystrybucji ON i mają charakter orientacyjny gdyż trudno dokładnie przypisać poszczególnym punktom dystrybucję konkretnej ilości wydawanego paliwa. Dlatego też przypisano im następujące parametry:

- 1 dystrybutory dwustronny (ON) dla samochodów ciężarowych,                             o wydajności 120 l/min – D8 i D9 (ON).

W miejscu dystrybucji LPG zlokalizowany będzie jeden dystrybutor tankowania gazu LGP z następującym podziałem:

Opisany symbolem D10 jest przypisane punktowi dystrybucji gazem LPG ma charakter orientacyjny. Dlatego też przypisano mu następujące parametry:

- 1 dystrybutor tankowania gazu LPG – D10 (LPG).

Instalacja projektowana z pozostałej części działki 391/10

Pod główną wiatą zamontowane będą dwa dystrybutory tankowania Pb                  i ON z następującym podziałem:

Opisane symbolami punkty dystrybucji Pb i ON mają charakter orientacyjny gdyż trudno dokładnie przypisać poszczególnym punktom dystrybucję konkretnej ilości wydawanego paliwa.

- 1 dystrybutor dwustronny (Pb i ON) dla samochodów osobowych                           i dostawczych, o wydajności 40 l/min – D2.1 (Pb) oraz o wydajności 40 l/min – D2.2 (Pb),

- 1 dystrybutor dwustronny (Pb i ON) dla samochodów osobowych i dostawczych, o wydajności 40 l/min – D2.3 (Pb) oraz o wydajności 40 l/min – D2.4 (ON).

Pod wiatą dla samochodów ciężarowych zamontowane będą trzy dystrybutory tankowania ON z następującym podziałem:

Symbole D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10 są przypisane punktom dystrybucji ON mają charakter orientacyjny gdyż trudno dokładnie przypisać punktowi dystrybucję konkretnej ilości wydawanego paliwa. Dlatego też przypisano mu następujące parametry:

- 1 dystrybutory dwustronny (ON) dla samochodów ciężarowych, o wydajności 120 l/min – D2.5 i D2.6 (ON),

- 1 dystrybutory dwustronny (ON) dla samochodów ciężarowych, o wydajności 120 l/min – D2.7 i D2.8 (ON),

- 1 dystrybutory dwustronny (ON) dla samochodów ciężarowych, o wydajności 120 l/min – D2.9 i D2.10 (ON).

W miejscu dystrybucji LPG zlokalizowany będzie jeden dystrybutor tankowania gazu LGP z następującym podziałem:

Opisany symbolem D2.11 jest przypisany punktowi dystrybucji gazu LPG ma charakter orientacyjny. Dlatego też przypisano mu następujące parametry:

- 1 dystrybutor tankowania gazu LPG – D2.11 (LPG).

Instalacja energetycznego spalania paliw dla wariantu alternatywnego dla dwóch stacji paliw eksploatowanych na działce 391/10

Dodatkowo na terenie projektowanych stacji paliw przyjęto następujące źródła emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych związanych ze spalaniem gazu ziemnego                     w palniku kotła i nagrzewnicy/promiennika pracujących na potrzeby pawilonów stacji paliw dla wariantu alternatywnego. Założono do obliczeń dla analizowanego wariantu alternatywnego, że na terenie stacji eksploatowane będą:

- Kotły gazowe o mocy cieplnej 90 kW wpięte będą do zadaszonych emitorów oznaczonego symbolem E-1 i E-2.1 o średnicy d = 0,20 m i wysokości wylotu                     h = 5,5 m, zużycie gazu B = 10,01 m3/h. Kotły pokrywa zapotrzebowanie na ciepło pawilonów stacji paliw.

- Urządzenie gazowe grzewcze (promienniki/nagrzewnice) o mocy cieplnej 45 kW wpięty do zadaszonego emitora oznaczonego symbolem E-2 i E-2.2 o średnicy                      d = 0,15 m i wysokości wylotu h = 5,5 m, zużycie gazu B = 5,01 m3/h. Urządzenie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło pawilonów stacji paliw.

Parametry termodynamiczne emitora związanego ze spalaniem oleju podano                w tabeli nr 2.

TABELA Nr 2 Parametry emitorów związanych z energetycznym spalaniem paliw

| Nr | Oznaczenie emitora | Opis | h [m] | d [m] | V [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STACJA PALIW WYDZIELONA Z DZIAŁKI 391/10 I OZNACZONA LITERAM A-F |
| 1 | E-1 | Kocioł gazowy o mocy cieplnej 90 kW – pawilon stacji paliw | 5,5 | 0,20 | 0 |
| 2 | E-2 | Urządzenie gazowe o mocy cieplnej 45 kW – pawilon stacji paliw | 5,5 | 0,15 | 0 |

| STACJA PALIW Z POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 391/10 |
| --- |
| 3 | E-2.1 | Kocioł gazowy o mocy cieplnej 90 kW – pawilon stacji paliw | 5,5 | 0,20 | 0 |
| 4 | E-2.2 | Urządzenie gazowe o mocy cieplnej 45 kW – pawilon stacji paliw | 5,5 | 0,15 | 0 |

## 13.1.2. Czas funkcjonowania instalacji

Stacje paliw czynne będą 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Tankowanie pojazdów odbywa się w czasie otwarcia stacji. Czasy pracy (emisji) poszczególnych źródeł obrotu paliw wyznaczono z dalszej części analizy i związany jest z planowanym obrotem stacji.

W przypadku źródeł spalania gazu ziemnego czas emisji przyjęto na poziomie 3 000 h/rok w przypadku kotów i urządzeń gazowych pracujących na potrzeby stacji paliw.

## 13.1.3. Wielkość i rodzaj emisji

Na terenie stacji paliw roczny obrót poszczególnych rodzajów paliw przedstawiono poniżej. Dane te posłużą do wyznaczenia rodzajów oraz wielkości wprowadzanych substancji do powietrza związanego z dystrybucją tych paliw.

Projektuje się, że roczny obrót paliwa na Stacji Paliw I wydzielonej z działki 391/10 i oznaczona literami A-F wyniesie:

- maksymalny obrót oleju napędowego w okresie roku wyniesie ok. 3 000 m3                 tj. 2 580 000 kg/rok = 2 580 Mg/rok, co daje średnio dobowe zużycie                               ok. 7,07 m3 = 7 070 litrów,

- maksymalny obrót etyliny w okresie roku wyniesie ok. 500 m3 tj. 387 500 kg/rok = 387,5 Mg/rok, co daje średnio dobowe zużycie ok. 1,062 m3 = 1 062 litrów,

- maksymalny obrót gazu LPG w okresie roku wyniesie ok. 200 m3                          tj. 118 000 kg/rok = 118,0 Mg/rok, co daje dobowe zużycie ok. 0,32 m3.

- maksymalny obrót AdBlue wyniesie w okresie roku ok. 100 m3. Z uwagi na bezemisyny obrót tym środkiem nie zostaje uwzględniony w obliczeniach jako źródło potencjalnego oddziaływania na stan aerosanitarny.

W przypadku stanowisk spalania gazu ziemnego do powietrza dla wariantu alternatywnego wprowadzane będą dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz pył. Wielkość emisji wyznaczona zostanie na podstawie zużycia gazu ziemnego oraz wskaźników emisji związanych ze spalaniem gazu ziemnego.

Projektuje się, że roczny obrót paliwa na Stacji Paliw II z pozostałej części działki 391/10 wyniesie:

- maksymalny obrót oleju napędowego w okresie roku wyniesie ok. 3 000 m3                tj. 2 580 000 kg/rok = 2 580 Mg/rok, co daje średnio dobowe zużycie                                    ok. 7,07 m3 = 7 070 litrów,

- maksymalny obrót etyliny w okresie roku wyniesie ok. 500 m3 tj. 387 500 kg/rok = 387,5 Mg/rok, co daje średnio dobowe zużycie ok. 1,062 m3 = 1 062 litrów,

- maksymalny obrót gazu LPG w okresie roku wyniesie ok. 200 m3                                              tj. 118 000 kg/rok = 118,0 Mg/rok, co daje dobowe zużycie ok. 0,32 m3.

- maksymalny obrót AdBlue wyniesie w okresie roku ok. 100 m3. Z uwagi na bezemisyny obrót tym środkiem nie zostaje uwzględniony w obliczeniach jako źródło potencjalnego oddziaływania na stan aerosanitarny.

W przypadku stanowisk spalania gazu ziemnego do powietrza dla wariantu alternatywnego wprowadzane będą dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz pył. Wielkość emisji wyznaczona zostanie na podstawie zużycia gazu ziemnego oraz wskaźników emisji związanych ze spalaniem gazu ziemnego.

## 13.1.4.  Wyznaczenie czasów pracy emitorów

Zbiorniki podziemne napełniane będą z autocysterny z wydajnością                          ok. 40,0 m3/h paliwa. Czas pracy emitorów zbiorników (zawór „oddechowy”) uzależniony będzie od zakładanej wielkości dystrybucji paliwa oraz pojemności zbiornika:

MAKSYMALNE CZASY PRACY EMITORÓW DLA ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

STACJA PALIW I WYDZIELONA Z DZIAŁKI 391/10 I OZNACZONA LITERAM A-F

- emitor E-Z1

Zbiornik jest napełniany z szybkością 40 m3/h. Czas emisji przy zlewaniu oleju napędowego do zbiornika magazynowego stacji wyniesie:

3 000 m3

t = ------------- = 75 h/rok			(CEMIS = 0,0086)

40 m3/h

- emitor E-Z2

Zbiornik jest napełniany z szybkością 40 m3/h. Czas emisji przy zlewaniu etyliny do zbiornika magazynowego stacji wyniesie:

500 m3

t = -------------- = 13 h/rok			(CEMIS = 0,0015)

40 m3/h

- emitor E-Z3

Zakładając pojemność czynną zbiornika na gaz 10 m3, przeładunek gazu zachodził będzie 20 razy (200 / 10 = 20). Proces przeładunku, przy założeniu wydajności dystrybutora cysterny 24 m3/h będzie trwał 200 / 24 ≈ 8 h.

MAKSYMALNE CZASY PRACY EMITORÓW DLA DYSTRYBUTORÓW

W celu określenia wpływu emitowanych substancji na jakość powietrza oraz zastosowanie w projektowanej stacji paliw dystrybutorów dwustronnych 2-wężowych na 3÷5 rodzajów paliwa roczny obrót paliwa przyporządkowano poszczególnym emitorom (dystrybutorom).

Dystrybutory D1, D2 i D3 jako istniejące obsługiwać będą dystrybucję etyliny                z następującym ich udziałem w dystrybucji:

D1 – 166 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D2 – 166 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D3 – 166 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

Dystrybutory D4, D5, D6, D7, D8 i D9 obsługiwać będą dystrybucję oleju napędowego z następującym ich udziałem w dystrybucji:

D4 – 200 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D5 – 200 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D6 – 200 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D7 – 800 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D8 – 800 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D9 – 800 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

- emitor D1

Przyjmujemy, że w skład emitora D1 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący etylinę. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego etylinę D1 wyniesie:

- dla etyliny

166 m3

t = ------------ = 69 h/rok			(CEMIS = 0,0079)

2,4 m3/h

- emitor D2

Przyjmujemy, że w skład emitora D2 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący etylinę. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego etylinę D2 wyniesie:

- dla etyliny

166 m3

t = ------------ = 69 h/rok			(CEMIS = 0,0079)

2,4 m3/h

- emitor D3

Przyjmujemy, że w skład emitora D3 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący etylinę. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego etylinę D3 wyniesie:

- dla etyliny

166 m3

t = ------------ = 69 h/rok			(CEMIS = 0,0079)

2,4 m3/h

- emitor D4

Przyjmujemy, że w skład emitora D4 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D4 wyniesie:

- dla etyliny

200 m3

t = ------------ = 83 h/rok			(CEMIS = 0,0095)

2,4 m3/h

- emitor D5

Przyjmujemy, że w skład emitora D5 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D5 wyniesie:

- dla oleju napędowego

200 m3

t = ------------- = 83 h/rok			(CEMIS = 0,0095)

2,4 m3/h

- emitor D6

Przyjmujemy, że w skład emitora D6 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D6 wyniesie:

- dla oleju napędowego

200 m3

t = ------------- = 83 h/rok			(CEMIS = 0,0095)

2,4 m3/h

- emitor D7

Przyjmujemy, że w skład emitora D7 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy jednostronny, 1-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto,                     że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D7 wyniesie:

- dla oleju napędowego

800 m3

t = ------------- = 111 h/rok			(CEMIS = 0,0127)

7,2 m3/h

- emitor D8

Przyjmujemy, że w skład emitora D8 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D8 wyniesie:

- dla oleju napędowego

800 m3

t = ------------- = 111 h/rok			(CEMIS = 0,0127)

7,2 m3/h

- emitor D9

Przyjmujemy, że w skład emitora D9 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D9 wyniesie:

- dla oleju napędowego

800 m3

t = ------------- = 111 h/rok			(CEMIS = 0,0127)

7,2 m3/h

- emitor D10

Oszacowana emisja gazu płynnego z instalacji tankowania wynosi, ok. 6,4927 kg/rok i jest wprowadzana do powietrza w sposób niezorganizowany na wysokości, ok. 0,8 m n.p.t. (przypisano emitor zastępczy D10). Przyjmując wydajność dystrybutora na poziomie 2,4 m3/h łączny czas emisji wyniesie 108 godzin/rok.

- emitor E-1, E-2

Urządzenia energetycznego spalania gazu w instalacjach grzewczych pracować będą przez ok. 3 000 h/rok.

STACJA PALIW II Z POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 391/10

- emitor E-Z2.1

Zbiornik jest napełniany z szybkością 40 m3/h. Czas emisji przy zlewaniu oleju napędowego do zbiornika magazynowego stacji wyniesie:

3 000 m3

t = ------------- = 75 h/rok			(CEMIS = 0,0086)

40 m3/h

- emitor E-Z2.2

Zbiornik jest napełniany z szybkością 40 m3/h. Czas emisji przy zlewaniu etyliny do zbiornika magazynowego stacji wyniesie:

500 m3

t = -------------- = 13 h/rok			(CEMIS = 0,0015)

40 m3/h

- emitor E-Z2.3

Zakładając pojemność czynną zbiornika na gaz 10 m3, przeładunek gazu zachodził będzie 20 razy (200 / 10 = 20). Proces przeładunku, przy założeniu wydajności dystrybutora cysterny 24 m3/h będzie trwał 200 / 24 ≈ 8 h.

MAKSYMALNE CZASY PRACY EMITORÓW DLA DYSTRYBUTORÓW

W celu określenia wpływu emitowanych substancji na jakość powietrza oraz zastosowanie w projektowanej stacji paliw dystrybutorów dwustronnych 2-wężowych na 3÷5 rodzajów paliwa roczny obrót paliwa przyporządkowano poszczególnym emitorom (dystrybutorom).

Dystrybutory D2.1, D2.2 i D2.3 jako istniejące obsługiwać będą dystrybucję etyliny z następującym ich udziałem w dystrybucji:

D2.1 – 166 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D2.2 – 166 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D2.3 – 166 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

Dystrybutory D2.4, D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10 i D2.11 obsługiwać będą dystrybucję oleju napędowego z następującym ich udziałem w dystrybucji:

D2.4 – 180 m3 dystrybutor 1x1x40 l/min = 2,4 m3/h

D2.5 – 470 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D2.6 – 470 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D2.7 – 470 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D2.8 – 470 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D2.9 – 470 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

D2.10 – 470 m3 dystrybutor 1x1x120 l/min = 7,2 m3/h

- emitor D2.1

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.1 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący etylinę. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego etylinę D2.1 wyniesie:

- dla etyliny

166 m3

t = ------------ = 69 h/rok			(CEMIS = 0,0079)

2,4 m3/h

- emitor D2.2

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.2 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący etylinę. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego etylinę D2.2 wyniesie:

- dla etyliny

166 m3

t = ------------ = 69 h/rok			(CEMIS = 0,0079)

2,4 m3/h

- emitor D2.3

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.3 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący etylinę. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego etylinę D2.3 wyniesie:

- dla etyliny

166 m3

t = ------------ = 69 h/rok			(CEMIS = 0,0079)

2,4 m3/h

- emitor D2.4

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.4 wchodzi dystrybutor czteroproduktowy dwustronny, 4-wężowy 1 x 1 x 40 l/min. = 2,4 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.4 wyniesie:

- dla etyliny

180 m3

t = ------------ = 75 h/rok			(CEMIS = 0,0086)

2,4 m3/h

- emitor D2.5

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.5 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.5 wyniesie:

- dla oleju napędowego

470 m3

t = ------------- = 65 h/rok			(CEMIS = 0,0075)

7,2 m3/h

- emitor D2.6

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.6 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.6 wyniesie:

- dla oleju napędowego

470 m3

t = ------------- = 65 h/rok			(CEMIS = 0,0075)

7,2 m3/h

- emitor D2.7

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.7 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.7 wyniesie:

- dla oleju napędowego

470 m3

t = ------------- = 65 h/rok			(CEMIS = 0,0075)

7,2 m3/h

- emitor D2.8

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.8 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.8 wyniesie:

- dla oleju napędowego

470 m3

t = ------------- = 65 h/rok			(CEMIS = 0,0075)

7,2 m3/h

- emitor D2.9

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.9 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.9 wyniesie:

- dla oleju napędowego

470 m3

t = ------------- = 65 h/rok			(CEMIS = 0,0075)

7,2 m3/h

- emitor D2.10

Przyjmujemy, że w skład emitora D2.10 wchodzi dystrybutor jednoproduktowy dwustronny, 2-wężowy 1 x 1 x 120 l/min. = 7,2 m3/h. Do obliczeń przyjęto, że w jednym czasie pracuje pistolet tankujący olej napędowy. Czas pracy emitora dla pistoletu tankującego olej napędowy D2.10 wyniesie:

- dla oleju napędowego

470 m3

t = ------------- = 65 h/rok			(CEMIS = 0,0075)

7,2 m3/h

- emitor D2.11

Oszacowana emisja gazu płynnego z instalacji tankowania wynosi,                     ok. 6,4927 kg/rok i jest wprowadzana do powietrza w sposób niezorganizowany na wysokości, ok. 0,8 m n.p.t. (przypisano emitor zastępczy D2.11). Przyjmując wydajność dystrybutora na poziomie 2,4 m3/h łączny czas emisji wyniesie 108 godzin/rok.

- emitor E-2.1, E-2.2

Urządzenia energetycznego spalania gazu w instalacjach grzewczych pracować będą przez ok. 3 000 h/rok.

## 13.1.5. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza

WIELKOŚĆ EMISJI Z INSTALACJI  MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI PALIW

Poniżej przedstawione zostały wyliczenia wielkości emisji z procesów manipulowania paliwem.

W czasie napełniania zbiornika magazynowego stacji z autocysterny, powietrze ze zbiornika, nasycone parami oleju napędowego i etyliny w przypadku zbiorników                     z olejem napędowym i etyliny, wypychane jest do atmosfery przez zawory oddechowe zbiorników. Przez te same zawory występuje także emisje związane ze zmianą temperatury na powierzchni zbiornika, emisja tzw. „małego oddechu”.

Przyjmujemy, że sumarycznie wartość tej emisji nie przekroczy dwukrotnie wartości emisji jaka występuje w czasie napełniania zbiornika magazynowego stacji                z cysterny samochodowej.

Przy napełnianiu zbiorników samochodowych przy użyciu dystrybutora, wypychane jest do atmosfery nasycone węglowodorami alifatycznymi powietrze  z tych zbiorników. W uproszczeniu wielkość emisji będzie funkcją:

Wielkość emisji:

w tym:

E – emisja węglowodorów do atmosfery

V – objętość napełnianego zbiornika

K – wskaźnik emisji lub koncentracja par węglowodorów w wypychanym ze zbiornika powietrzu, zależny od rodzaju paliwa, temperatury, pojemności przestrzeni nad cieczą w zbiorniku i innych czynników

T – czas napełniania zbiornika

TABELA Nr 3	Wskaźniki emisji (K) dla oleju napędowego i etyliny w czasie napełniania zbiorników magazynowych na stacjach paliw

| Rodzaj wskaźnika | Wartość wskaźnika K |
| --- | --- |
|  | Olej napędowy [g/Mg] | Etylina [kg/Mg] |
| Wskaźnik emisji | 0,51 | 0,757 |

TABELA Nr 4 	Stężenie par oleju napędowego i etyliny w mieszaninie parowo-powietrznej w zależności  od temperatury

| Temperatura [°C] | Stężenie par oleju napędowego [g/m3] | Stężenie par etyliny [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,24 | 0,49 |
| 5 | 0,42 | 0,65 |
| 10 | 0,63 | 1,0 |
| 15 | 1,20 | 1,4 |
| 20 | 1,40 | 1,7 |
| 25 | 2,30 | 2,6 |
| 30 | 3,50 | 4,1 |

W celu dalszych obliczeń przyjęto następujące parametry dotyczące zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych w fazie gazowej dla:

  - oleju napędowego

- węglowodory alifatyczne – 97%,

- węglowodory aromatyczne – 3 %.

- etyliny

- węglowodory alifatyczne – 95%,

- węglowodory aromatyczne – 5 %.

Poniżej przeprowadzono obliczenia emisji godzinowej i rocznej występującej               z poszczególnych emitorów zastępczych przyjętych dla stacji paliw.

STACJA PALIW I WYDZIELONA Z DZIAŁKI 391/10 I OZNACZONA LITERAM    A-F

1)	emitor E-Z1 - napełnianie zbiornika z olejem napędowym ON (gęstość = 0,845 Mg/m3)

Emisja roczna:

Ea = 3 000 m3/rok ( 0,51 g/Mg ( 0,845 Mg/m3 = 1,29285 kg/rok

w tym:

emisja roczna węglowodorów alifatycznych:

Ea alif = 1,29285 kg/rok ( 97% = 1,25406 kg/rok

emisja roczna węglowodorów aromatycznych:

Ea arom = 1,29285 kg/rok ( 3% = 0,03879 kg/rok

Emisja godzinowa:

Eh = 1,29285 kg/rok / 75 h/rok = 0,0172 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0172 kg/h ( 97% = 0,0167 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0172 kg/h ( 3% = 0,0005 kg/h

2) 	emitor E-Z2 - napełnianie zbiorników z etyliną Pb (gęstość = 0,775 Mg/m3)

Emisja roczna:

Ea = 500 m3/rok ( 0,757 kg/Mg ( 0,775 Mg/m3 = 293,338 kg/rok

Podczas procesu napełniania zbiornika etyliną następują redukcja gazów (tzw. system hermetyzacji – wahadło gazowe) o skuteczności 99%. Wartość emisji wyniesie zatem:

Ea = 293,338 kg/rok ( 1 % = 2,93338 kg/rok

emisja roczna węglowodorów alifatycznych:

Ea alif = 2,93338 kg/rok ( 95% = 2,78671 kg/rok

emisja roczna węglowodorów aromatycznych:

Ea arom = 2,93338 kg/rok ( 5% = 0,14667 kg/rok

Emisja godzinowa:

Eh = 2,93338 kg/rok / 13 h/rok = 0,293338 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,293338 kg/h ( 95% = 0,27867 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,293338 kg/h ( 5% = 0,01467 kg/h

3)	emitor E-Z3 - napełnianie zbiornika gazu LPG

Określenie emisji par gazu płynnego oparto o wskaźniki podane w literaturze, określające jednorazowe ilości gazu pozostające w wężu:

- rozłączanie pistoletu od złącza instalacji samochodowej, przy założonych obrotach gazu płynnego na poziomie 200 m3/rok. Przyjęto zależność – 0,590 kg/dm3 czyli obrót gazu wynosił będzie 118 Mg/rok oraz tankowaniu do pojazdu średnio 20 dm3 gazu (11,8 kg), oznacza to emisję na poziomie - E = 6,4927 kg/rok

ELPG = N * Lw * Vw * pgazu

= (118 000 kg / 11,8 kg) * 0,5 m * [(Π * 0,032) / 4] * 1,838 kg/m3

= 10 000 * 0,5 * 0,0007065 * 1,838 = 6,4927 kg/rok

Oznaczenie emitora E-Z3 o wysokość 1,0 m, średnica – 0,07 m i D10 o wysokość 0,8 m, średnica – 0,03 m.

- rozłączanie węża autocysterny od złącza zbiornika magazynowego, przy założonych obrotach gazu płynnego na poziomie 118 Mg/rok oraz przy dostawie średnio 10,0 m3 gazu (5,9 Mg gazu), oznacza to emisję na poziomie - E = 0,3536 kg/rok

ELPG = N * Lw * Vw * pgazu

= (118 Mg / 5,9 Mg) * 1,0 m * [(Π * 0,072) / 4] * 1,838 kg/m3

= 20 * 1,0 * 0,003848 * 1,838 = 0,3536 kg/rok

gdzie:

N – ilość rozłączeń węża

Lw – długość węża, w którym pozostaje gaz płynny

Vw – objętość węża

(gazu – gęstość gazu płynnego

Emisja z procesu przeładunku gazu LPG

Zakładając pojemność czynną zbiornika na gaz 10 m3, przeładunek gazu zachodził będzie 20 razy (200 / 10 = 20).

Proces przeładunku, przy założeniu wydajności dystrybutora cysterny 24 m3 / h będzie trwał 200 / 24 ≈ 8 h. Oznaczenie emitora LPG E-Z3.

4) emitor D1 - emitor zastępczy dla dystrybutora etyliny Pb tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego etylinę Pb wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D1, średnia temperatura otoczenia 10°C. Emisja uwzględnia proces odsysania oparów o skuteczności 95%:

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 1,00 g/m3 ( 5 % = 0,12 g/h = 0,00012 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,00012 kg/h ( 95% = 0,00011 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,00012 kg/h ( 5% = 0,00001 kg/h

5) 	emitor D2 - emitor zastępczy dla dystrybutora etyliny Pb tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego etylinę Pb wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D2, średnia temperatura otoczenia 10°C. Emisja uwzględnia proces odsysania oparów o skuteczności 95%:

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 1,00 g/m3 ( 5 % = 0,12 g/h = 0,00012 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,00012 kg/h ( 95% = 0,00011 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,00012 kg/h ( 5% = 0,00001 kg/h

6) 	emitor D3 - emitor zastępczy dla dystrybutora etyliny Pb tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego etylinę Pb wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D3, średnia temperatura otoczenia 10°C. Emisja uwzględnia proces odsysania oparów o skuteczności 95%:

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 1,00 g/m3 ( 5 % = 0,12 g/h = 0,00012 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,00012 kg/h ( 95% = 0,00011 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,00012 kg/h ( 5% = 0,00001 kg/h

7) 	emitor D4 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D4, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 0,63 g/m3 = 1,512 g/h = 0,0015 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0015 kg/h ( 97% = 0,0014 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0015 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

8) 	emitor D5 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D5, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 0,63 g/m3 = 1,512 g/h = 0,0015 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0015 kg/h ( 97% = 0,0014 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0015 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

9) 	emitor D6 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów.

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D6, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 0,63 g/m3 = 1,512 g/h = 0,0015 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0015 kg/h ( 97% = 0,0014 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0015 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

10) 	emitor D7 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D7, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

11) 	emitor D8 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D8, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

12) 	emitor D9 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D9, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

13) 	emitor D10 - emitor zastępczy dla stanowiska tankowania gazu LPG

Oszacowana emisja gazu płynnego z instalacji tankowania wynosi, ok. 6,4927 kg/rok i jest wprowadzana do powietrza w sposób niezorganizowany na wysokości, ok. 0,8 m n.p.t. Przyjmując wydajność dystrybutora na poziomie 2,4 m3 / h łączny czas emisji wyniesie 108 godzin.

E(LPG) - 6,4927 kg / 108 godzin = 0,060117 kg / h dla stanowiska D10.

STACJA PALIW II Z POZOSTAŁEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 391/10

1)	emitor E-Z2.1 - napełnianie zbiornika z olejem napędowym ON (gęstość = 0,845 Mg/m3)

Emisja roczna:

Ea = 3 000 m3/rok ( 0,51 g/Mg ( 0,845 Mg/m3 = 1,29285 kg/rok

w tym:

emisja roczna węglowodorów alifatycznych:

Ea alif = 1,29285 kg/rok ( 97% = 1,25406 kg/rok

emisja roczna węglowodorów aromatycznych:

Ea arom = 1,29285 kg/rok ( 3% = 0,03879 kg/rok

Emisja godzinowa:

Eh = 1,29285 kg/rok / 75 h/rok = 0,0172 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0172 kg/h ( 97% = 0,0167 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0172 kg/h ( 3% = 0,0005 kg/h

2) 	emitor E-Z2.2 - napełnianie zbiorników z etyliną Pb (gęstość = 0,775 Mg/m3)

Emisja roczna:

Ea = 500 m3/rok ( 0,757 kg/Mg ( 0,775 Mg/m3 = 293,338 kg/rok

Podczas procesu napełniania zbiornika etyliną następują redukcja gazów (tzw. system hermetyzacji – wahadło gazowe) o skuteczności 99%. Wartość emisji wyniesie zatem:

Ea = 293,338 kg/rok ( 1 % = 2,93338 kg/rok

emisja roczna węglowodorów alifatycznych:

Ea alif = 2,93338 kg/rok ( 95% = 2,78671 kg/rok

emisja roczna węglowodorów aromatycznych:

Ea arom = 2,93338 kg/rok ( 5% = 0,14667 kg/rok

Emisja godzinowa:

Eh = 2,93338 kg/rok / 13 h/rok = 0,293338 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,293338 kg/h ( 95% = 0,27867 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,293338 kg/h ( 5% = 0,01467 kg/h

3)	emitor E-Z2.3 - napełnianie zbiornika gazu LPG

Określenie emisji par gazu płynnego oparto o wskaźniki podane w literaturze, określające jednorazowe ilości gazu pozostające w wężu:

- rozłączanie pistoletu od złącza instalacji samochodowej, przy założonych obrotach gazu płynnego na poziomie 200 m3/rok. Przyjęto zależność – 0,590 kg/dm3 czyli obrót gazu wynosił będzie 118 Mg/rok oraz tankowaniu do pojazdu średnio 20 dm3 gazu (11,8 kg), oznacza to emisję na poziomie

E = 6,4927 kg/rok

ELPG = N * Lw * Vw * pgazu

= (118 000 kg / 11,8 kg) * 0,5 m * [(Π * 0,032) / 4] * 1,838 kg/m3

= 10 000 * 0,5 * 0,0007065 * 1,838 = 6,4927 kg/rok

Oznaczenie emitora E-Z2.3 o wysokość 1,0 m, średnica – 0,07 m i D2.12 o wysokość 0,8 m, średnica – 0,03 m.

- rozłączanie węża autocysterny od złącza zbiornika magazynowego, przy założonych obrotach gazu płynnego na poziomie 118 Mg/rok oraz przy dostawie średnio 10,0 m3 gazu (5,9 Mg gazu), oznacza to emisję na poziomie - E = 0,3536 kg/rok

ELPG = N * Lw * Vw * pgazu

= (118 Mg / 5,9 Mg) * 1,0 m * [(Π * 0,072) / 4] * 1,838 kg/m3

= 20 * 1,0 * 0,003848 * 1,838 = 0,3536 kg/rok

gdzie:

N – ilość rozłączeń węża

Lw – długość węża, w którym pozostaje gaz płynny

Vw – objętość węża

(gazu – gęstość gazu płynnego

Emisja z procesu przeładunku gazu LPG

Zakładając pojemność czynną zbiornika na gaz 10 m3, przeładunek gazu zachodził będzie 20 razy (200 / 10 = 20).

Proces przeładunku, przy założeniu wydajności dystrybutora cysterny                           24 m3 / h będzie trwał 200 / 24 ≈ 8 h. Oznaczenie emitora LPG E-Z2.3.

4) emitor D2.1 - emitor zastępczy dla dystrybutora etyliny Pb tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego etylinę Pb wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D2.1, średnia temperatura otoczenia 10°C. Emisja uwzględnia proces odsysania oparów o skuteczności 95%:

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 1,00 g/m3 ( 5 % = 0,12 g/h = 0,00012 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,00012 kg/h ( 95% = 0,00011 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,00012 kg/h ( 5% = 0,00001 kg/h

5) 	emitor D2.2 - emitor zastępczy dla dystrybutora etyliny Pb tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego etylinę Pb wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D2.2, średnia temperatura otoczenia 10°C. Emisja uwzględnia proces odsysania oparów o skuteczności 95%:

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 1,00 g/m3 ( 5 % = 0,12 g/h = 0,00012 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,00012 kg/h ( 95% = 0,00011 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,00012 kg/h ( 5% = 0,00001 kg/h

6) 	emitor D2.3 - emitor zastępczy dla dystrybutora etyliny Pb tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego etylinę Pb wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D2.3, średnia temperatura otoczenia 10°C. Emisja uwzględnia proces odsysania oparów o skuteczności 95%:

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 1,00 g/m3 ( 5 % = 0,12 g/h = 0,00012 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,00012 kg/h ( 95% = 0,00011 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,00012 kg/h ( 5% = 0,00001 kg/h

7) 	emitor D2.4 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej napędowy ON wynosi 40 l/min = 2,4 m3/h dla dystrybutora D2.4, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 2,4 m3/h ( 0,63 g/m3 = 1,512 g/h = 0,0015 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0015 kg/h ( 97% = 0,0014 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0015 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

8) 	emitor D2.5 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D2.5, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

9) 	emitor D2.6 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D2.6, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

10) 	emitor D2.7 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D2.7, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

11) 	emitor D2.8 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D2.8, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

12) 	emitor D2.9 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D2.9, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

13) 	emitor D2.10 - emitor zastępczy dla dystrybutora oleju napędowego ON tankowanych samochodów

Średnia wydajność dystrybutora wydającego olej ON wynosi 120 l/min = 7,2 m3/h dla dystrybutora D2.10, średnia temperatura otoczenia 10°C.

Emisja godzinowa:

Eh = 7,2 m3/h ( 0,63 g/m3 = 4,536 g/h = 0,0045 kg/h

w tym:

emisja godzinowa węglowodorów alifatycznych:

Eh alif = 0,0045 kg/h ( 97% = 0,0044 kg/h

emisja godzinowa węglowodorów aromatycznych:

Eh arom = 0,0045 kg/h ( 3% = 0,0001 kg/h

14) 	emitor D2.11 - emitor zastępczy dla stanowiska tankowania gazu LPG

Oszacowana emisja gazu płynnego z instalacji tankowania wynosi,                               ok. 6,4927 kg/rok i jest wprowadzana do powietrza w sposób niezorganizowany na wysokości, ok. 0,8 m n.p.t. Przyjmując wydajność dystrybutora na poziomie                  2,4 m3 / h łączny czas emisji wyniesie 108 godzin.

E(LPG) - 6,4927 kg / 108 godzin = 0,060117 kg / h dla stanowiska D2.11.

WIELKOŚĆ EMISJI Z INSTALACJI  SPALANIA PALIW

Dla wymienionych powyżej źródeł energetycznego spalania paliw określonych                   w tabeli nr 5 wyliczono wielkości emisji wprowadzanych substancji i określono ich wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza dla wariantu alternatywnego. Do określenia wielkości emisji wykorzystano wskaźniki emisji dla spalania oleju opałowego określone przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW – Warszawa, styczeń 2015 r. Wielkość emisji określono wg wzoru:

B = (Q * 3600) / Wd * ƞ

Wd = 35 960 kJ/m3

Q = 90 kW / 45 kW

Ƞ = 90 %

TABELA Nr 5 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń na jednostkę zużytego paliwa dla gazu ziemnego

| Zanieczyszczenie | Jednostka wskaźnika | Gaz ziemny |
| --- | --- | --- |
|  | g / m3 | Nominalna moc cieplna kotła [MW] |
|  |  | ≤ 5 |
| Tlenek siarki (SOx / SO2) |  | 0,002 x s |
| Tlenki azotu (NOx; NO2) |  | 1,52 |
| Tlenki węgla (CO) |  | 0,30 |
| Dwutlenek węgla (CO2) |  | 2000 |
| Pył zawieszony całkowity |  | 0,0005 |

Pył PM 10 przyjęto na poziomie 100 % Pyłu zawieszonego całkowitego

Pył PM 2,5 przyjęto na poziomie 100 % Pyłu PM 10

s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w mg/m3, przyjęto 40 mg / m3

W poniższej tabeli nr 6 zaprezentowano wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego               w kotle i urządzeniu grzewczym dla przyjętych powyżej parametrów.

TABELA Nr 6 Wielkość emisji z energetycznego spalania gazu ziemnego

| Gaz ziemny | Wskaźniki emisji g/m3 | Zużycie gazu [m3] | Emisja z emitora [kg / h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagrzewnica 45 kW |  |  |
| SO2 | 0,08 | 5,01 | 0,000401 |
| NO2 | 1,52 |  | 0,007615 |
| CO | 0,3 |  | 0,001503 |
| pył zawieszony | 0,0005 |  | 0,000003 |
| Pył PM 10 | 0,0005 |  | 0,000003 |
| Pył PM 2,5 | 0,0005 |  | 0,000003 |
| Kocioł gazowy 90 kW |  |  |
| SO2 | 0,08 | 10,01 | 0,000801 |
| NO2 | 1,52 |  | 0,015215 |
| CO | 0,3 |  | 0,003003 |
| pył zawieszony | 0,0005 |  | 0,000005 |
| Pył PM 10 | 0,0005 |  | 0,000005 |
| Pył PM 2,5 | 0,0005 |  | 0,000005 |

Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe odprowadzane będą za pośrednictwem emitorów o parametrach wskazanych w poniższej tabeli nr 7.

TABELA Nr 7 Parametry emitorów

| Emitor | Jednostka | E-1 / E-2.1 | E-2 / E-2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość emitora | h [m] | 5,50 | 5,50 |
| Średnica wylotowa | D [m] | 0,20 | 0,15 |
| Prędkość wylotowa | V [m/s] | 0 | 0 |
| Czas pracy | t [h] | 3000 | 3000 |
| Temperatura spalin | T [K] | 383 | 383 |

## 13.1.6. Temperatury emitowanych gazów i prędkości ich wylotu

Przyjęto, że dla procesu obrotu paliwem, temperatura emitowanych gazów wynosi 283 K – średnia dla okresu roku (ok. 10 °C).

Dla wszystkich emitorów przyjęto prędkość wylotu gazów równą 0 m/s, gdyż mają one charakter emitorów zadaszonych lub poziomych.

Dla źródeł energetycznego spalania paliw temperatura spalin określono              w tabeli nr 7.

## 13.1.7. Parametry emitorów

Emitorem dla zbiorników magazynowych stacji paliw są rury oddechowe o wysokości minimalnej 6,0 m od poziomu terenu i średnicy 0,07 m. Rura jest zakończona zaworem i ma charakter emitora zadaszonego.

Źródłem emisji są również dystrybutory paliw, z którego emisja następuje podczas napełniania paliwem zbiorników obsługiwanych pojazdów. Do obliczeń przyjęto następujące emitory zastępcze:

- D1 / D2.1 – dystrybutor (punkt tankowania) etyliny Pb dla tankowanych samochodów,

- D2 / D2.2 – dystrybutor (punkt tankowania) etyliny Pb dla tankowanych samochodów,

- D3 / D2.3– dystrybutor (punkt tankowania) etyliny Pb dla tankowanych samochodów,

- D4 / D2.4 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D5 / D2.5 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D6 / D2.6 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D7 / D2.7 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D8 / D2.8 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D9 / D2.9 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D2.10 – dystrybutor (punkt tankowania) oleju ON dla tankowanych samochodów,

- D10 / D2.11 – dystrybutor (punkt tankowania) gazu LPG dla tankowanych samochodów.

Emitor zastępczy dystrybutora (punkty tankowania) paliwa wyznaczony został jako emitor punktowy, którego współrzędne wyznacza lokalizacja dystrybutora i punktu nalewania paliwa do zbiornika pojazdu zestawiono w tabeli nr 8.

TABELA Nr 8 	Parametry emitorów

| Lp. | Symbol emitora | Nazwa emitora | Wysokość | Średnica | Prędkość gazów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m] | [m/s] |
| 1 | E-Z1 / E-Z2.1 | Emitor zbiornika ON. | 6,0 Z | 0,07 | 0,0 |
| 2 | E-Z2 / E-Z2.2 | Emitor zbiornika Pb. | 6,0 Z | 0,07 | 0,0 |
| 3 | E-Z3 / E-Z2.3 | Emitor zbiornika LPG. | 1,0 Z | 0,07 | 0,0 |
| 4 | D1 / D2.1 | Dystrybutor Pb (punkt tankowania) 40 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 5 | D2 / D2.2 | Dystrybutor Pb (punkt tankowania) 40 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 6 | D3 / D2.3 | Dystrybutor Pb (punkt tankowania) 40 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 7 | D4 / D2.4 | Dystrybutor Pb (punkt tankowania) 40 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 8 | D5 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 40 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 9 | D2.5 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 120 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 10 | D6 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 40 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 11 | D2.6 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 120 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 12 | D7 / D2.7 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 120 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 13 | D8 / D2.8 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 120 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 14 | D9 / D2.9 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 120 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 15 | D2.10 | Dystrybutor ON (punkt tankowania) 120 l/min. | 1,0 P | 0,05 | 0,0 |
| 16 | D10 / D2.11 | Dystrybutor LPG (punkt tankowania). | 0,8 P | 0,03 | 0,0 |

## 13.1.8. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji

Zminimalizowanie emisji oparów do atmosfery poprzez hermetyzację ”dużego oddechu”, mającego miejsce w czasie rozładunku autocysterny oraz „małego oddechu” mającego miejsce podczas dystrybucji etyliny (patrz poniższy schemat). Sprawność zawracania oparów do autocysterny wynosić będzie 99 %.

Schematy zastosowanych stopni hermetyzacji w dystrybucji paliwa

- Stopień 1 b stanowisko spustowe oprócz przyłączy cieczy w wykonaniu szybkozłącznym wyposażone jest w przyłącze par umożliwiające zawracanie par produktów naftowych ze zbiornika magazynowego do autocysterny, co gwarantuje hermetyzację procesu rozładunku. Stopień ten jest tzw. „dużym wahadłem gazowym”. Rozwiązanie to wprowadzone i stosowane powszechnie od 1992 roku jest zgodne z europejskimi najnowszymi standardami. Ponadto zgodnie z najnowszymi trendami, podczas procesu rozładunku system sterowania pracy zaworów autocysterny jest podłączony do systemu sond pomiarowych w zbiornikach magazynowych i przy osiągnięciu poziomu awaryjnego system automatycznie ostrzega obsługę stacji, jak i zamyka zawory spustowe z autocysterny.

- Stopień 2 w odmierzaczu znajduje się pompa próżniowa, która wytwarza podciśnienie i dzięki specjalnej konstrukcji węza nalewczego jak i pistoletowi nalewczemu, pary benzyn są zawracane do zbiornika magazynowego. Stopień ten jest tzw. „małym wahadłem gazowym” i nazywany jest systemem VRS.

Instalacja ma zabezpieczenia fabryczne tj. elektroniczny pomiar ilości paliwa, zawór antyprzelewowy wykluczający przelew zbiornika przy napełnianiu, zamontowany na rurze zalewowej.

Ścieki wód opadowych z obszaru narażonego na wyciek paliw kierowane będą do wysokosprawnego separatora koalescencyjnego produktów ropopochodnych. Dodatkowo stacja paliw wyposażona będzie w maty sorpcyjne, które służą do usunięcia skutków wycieku przed przedostaniem się oleju napędowego do urządzeń kanalizacyjnych oraz gaśnice proszkowe i koce gaśnicze.

## 13.1.9. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Poniżej przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń związanych             z obrotem paliwa na przedmiotowych stacjach paliw oraz emisji związanej z eksploatacją źródeł energetycznego spalania paliw dla wariantu alternatywnego.

## 13.1.10. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Warunki topograficzne wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń są reprezentowane przez współczynnik szorstkości terenu zo. Określenie oporu szorstkości powierzchni terenu dokonuje się sektorami, wyprowadzanymi z punktu będącego geometrycznym środkiem ciężkości wszystkich emitorów. Numeracja sektorów szorstkości jest analogiczna jak w róży wiatrów i jest liniowa od kierunku                             N prawoskrętnie. W i-tym sektorze, określonym kątem 30o/z (z - ilość sektorów) wartości szorstkości powierzchni jest wielkością stałą.

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się                         w zasięgu 50*Hmax według wzoru:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.               w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010              nr 16 poz. 87) dla istniejących warunków topograficznych przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu który wynosi - zo = 1,284 m (określony zgodnie                  z tabelą nr 9).

TABELA Nr 9 	Zestawienie powierzchni do określenia aerodynamicznej szorstkości terenu

| Lp. | Rodzaj pokrycia | Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu | Powierzchnia [udział %] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | łąki pastwiska | 0,02 | 20 |
| 2. | sady, zarośla, zagajniki | 0,4 | 20 |
| 3. | lasy | 2 | 60 |
| Suma / średnia | 1,284 | 100 |

## 13.1.11. Stan zanieczyszczenia powietrza

Przy obliczaniu wpływu na stan jakości powietrza źródła emisji substancji zanieczyszczających uwzględnia się aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Do obliczeń przyjęto aktualny stan zanieczyszczenia powietrza określony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu w Zielonej Górze przy piśmie                                  znak: DMS-ZG.731.1.122.2022.MKB z dnia 27.05.2022 r., których wartości zawarto                  w tabeli nr 10.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla analizowanych substancji reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), a ich wartości dopuszczalne wynoszą jak w tabeli 10.

TABELA Nr 10 	Wartości dopuszczalne emitowanych substancji

| Lp. | Nazwa substancji | Oznaczenie numeryczne substancji (numer CAS)a) | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny ((g/m3) uśrednione dla okresu | Tło zanieczyszczenia powietrza ((g/m3) uśrednione dla roku kalendarzowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 godziny | roku kalendarzowego |  |
| 70. | Ditlenek azotu | 10102-44-0 | 200 | 40 | 11 |
| 72. | Ditlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 | 5 |
| 137. | Pył zawieszony PM10 | - | 280 | 40 | 15 |
| - | Pył zawieszony PM2,5 | - | - | 20 | 9 |
| 150. | Tlenek węgla | 630-08-0 | 30 000 | - | - |
| 164. | Węglowodory alifatyczne | - | 3 000 | 1 000 | 100 |
| 165. | Węglowodory aromatyczne | - | 1 000 | 43 | 4,3 |

- oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number

## 13.1.12. Warunki meteorologiczne

Z uwagi na brak szczegółowych badań parametrów charakteryzujących warunki klimatyczne dla obszaru lokalizacji instalacji w miejscowości Czerna, przyjęto w dalszej części opracowania dane meteorologiczne charakterystyczne dla miejscowości Zielona Góra.

Zielona Góra leży w dzielnicy klimatu oceanicznego Europy Zachodniej. Usłonecznienie średnie w skali roku wynosi 3,8 do 4,0 godz./dobę. W styczniu usłonecznienie kształtuje się w granicach 1,2 do 1,4 godz./dobę. W okresie letnim (lipiec) wartości te wynoszą 6,4 do 6,6 godz./dobę. Średnie temperatury powietrza dla okresu roku wynoszą od 7,5 do 8,0 oC. Okres zimowy (styczeń) odznacza się temperaturą poniżej 0 oC tj. od – 1,0 do – 2,0 oC, w okresie letnim temperatury kształtują się od 14,6 do 18,1 oC. Wielkości opadów w skali rocznej kształtuje się                   w granicach 580 do 620 mm.

W tabeli nr 1 przedstawiono liczbę częstości występowania kierunków wiatrów              i stanów równowagi atmosfery dla okresu roku oraz liczbę obserwacji wiatru                          z określonych kierunków w podziale na prędkości.

TABELA Nr 11 	Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Zielona Góra - rok.

Liczba obserwacji 29208.

Wysokość anemometru  14   m.

Temperatura 281,4 K

| Prędkość wiatru | Stan równowagi atmosfery | Kierunki wiatru |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 1 | 2 | 63 | 54 | 60 | 56 | 53 | 44 | 29 | 42 | 50 | 47 | 56 | 64 |
| 1 | 3 | 110 | 98 | 108 | 95 | 99 | 80 | 70 | 64 | 102 | 103 | 120 | 88 |
| 1 | 4 | 153 | 134 | 132 | 118 | 189 | 140 | 138 | 109 | 206 | 251 | 228 | 149 |
| 1 | 5 | 19 | 7 | 9 | 11 | 20 | 21 | 22 | 16 | 19 | 24 | 21 | 17 |
| 1 | 6 | 90 | 66 | 43 | 66 | 91 | 104 | 79 | 77 | 150 | 126 | 136 | 104 |
| 2 | 1 | 9 | 13 | 18 | 12 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | 78 | 68 | 74 | 79 | 76 | 72 | 78 | 80 | 89 | 89 | 90 | 50 |
| 2 | 3 | 87 | 102 | 121 | 145 | 139 | 112 | 138 | 121 | 150 | 134 | 128 | 106 |
| 2 | 4 | 165 | 190 | 201 | 189 | 198 | 204 | 155 | 198 | 300 | 267 | 211 | 119 |
| 2 | 5 | 13 | 20 | 18 | 31 | 38 | 33 | 28 | 25 | 27 | 26 | 18 | 2 |
| 2 | 6 | 52 | 96 | 137 | 172 | 198 | 144 | 101 | 60 | 124 | 89 | 46 | 30 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 56 | 55 | 91 | 70 | 55 | 62 | 73 | 71 | 99 | 74 | 74 | 38 |
| 3 | 3 | 90 | 97 | 157 | 135 | 144 | 105 | 163 | 224 | 232 | 165 | 105 | 48 |
| 3 | 4 | 117 | 194 | 247 | 217 | 222 | 214 | 234 | 326 | 413 | 276 | 138 | 46 |
| 3 | 5 | 13 | 23 | 40 | 49 | 57 | 44 | 57 | 48 | 42 | 24 | 12 | 5 |
| 3 | 6 | 21 | 110 | 157 | 218 | 170 | 142 | 115 | 97 | 98 | 46 | 20 | 1 |
| 4 | 2 | 24 | 29 | 58 | 47 | 19 | 18 | 22 | 42 | 35 | 31 | 21 | 5 |
| 4 | 3 | 38 | 62 | 117 | 100 | 52 | 84 | 172 | 234 | 238 | 137 | 65 | 27 |
| 4 | 4 | 62 | 122 | 194 | 141 | 114 | 187 | 268 | 403 | 349 | 153 | 69 | 26 |
| 4 | 5 | 1 | 14 | 34 | 58 | 27 | 45 | 55 | 35 | 36 | 9 | 6 | 0 |
| 4 | 6 | 7 | 35 | 115 | 96 | 58 | 81 | 63 | 39 | 51 | 13 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 17 | 37 | 90 | 60 | 20 | 34 | 79 | 148 | 189 | 70 | 38 | 14 |
| 5 | 4 | 28 | 88 | 100 | 101 | 62 | 139 | 301 | 419 | 418 | 126 | 44 | 6 |
| 5 | 5 | 0 | 10 | 76 | 76 | 17 | 42 | 64 | 81 | 52 | 11 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 8 | 27 | 17 | 6 | 5 | 12 | 44 | 33 | 19 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 11 | 36 | 80 | 58 | 26 | 75 | 269 | 479 | 427 | 108 | 36 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 1 | 16 | 46 | 34 | 7 | 33 | 133 | 343 | 266 | 46 | 10 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 43 | 148 | 81 | 17 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |

sezon roczny

Liczba obserwacji = 29208

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 4,57 | 6,15 | 8,82 | 8,46 | 7,48 | 7,79 | 10,24 | 13,90 | 14,79 | 8,59 | 5,90 | 3,30 |

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,54 | 22,01 | 23,09 | 15,92 | 10,52 | 6,10 | 3,28 | 1,09 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |

## 13.1.13. Parametry fizyczne i termodynamiczne emitorów oraz wielkość emisji

W tabeli nr 12 zestawiono wielkości emitowanych zanieczyszczeń oraz parametry termodynamiczne jakie panują podczas ich wprowadzania do powietrza, które są jednocześnie danymi do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń                           w powietrzu.

TABELA Nr 12	Parametry termodynamiczne emitorów i wielkości emitowanych substancji

Parametry emitorów na terenie zakładu: Stacje paliw na działce nr 391/10 Czerna gm. Iłowa obręb Konin Żagański

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok |
| E-Z1 | Stacja Paliw I. Zawór oddechowy zbiornika ON | 6 Z | 0,07 | 0 | 293 | 125,6 | 68,8 | węglowodory alifatyczne | 0,0167 | 0,001252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0005 | 0,0000375 |
| E-Z2 | Stacja Paliw I. Zawór oddechowy zbiornika Pb | 6 Z | 0,07 | 0 | 293 | 126,3 | 106,3 | węglowodory alifatyczne | 0,2787 | 0,00362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01467 | 0,0001907 |
| E-Z3 | Stacja Paliw I. Stanowisko napełniania zbiornika LPG | 1 Z | 0,07 | 0 | 293 | 153,3 | 85,7 | węglowodory alifatyczne | 0,0442 | 0,000354 |
| D1 | Stacja paliw I. Stanowisko tankowana Pb do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 155,5 | 54,8 | węglowodory alifatyczne | 0,00011 | 7,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001 | 6,90E-7 |
| D2 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana Pb do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 152,1 | 60,7 | węglowodory alifatyczne | 0,00011 | 7,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001 | 6,90E-7 |
| D3 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana Pb do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 148,5 | 67 | węglowodory alifatyczne | 0,00011 | 7,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001 | 6,90E-7 |
| D4 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 154 | 56,7 | węglowodory alifatyczne | 0,0014 | 0,0001162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 8,30E-6 |
| D5 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 150,4 | 62,8 | węglowodory alifatyczne | 0,0014 | 0,0001162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 8,30E-6 |
| D6 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 147,1 | 68,8 | węglowodory alifatyczne | 0,0014 | 0,0001162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 8,30E-6 |
| D7 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 126,4 | 64,5 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 0,0000111 |
| D8 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 124,9 | 67 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 0,0000111 |
| D9 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 123,8 | 69,2 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 0,0000111 |
| D10 | Stacja Paliw I. Stanowisko tankowana gazu LPG | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 150,5 | 70,6 | węglowodory alifatyczne | 0,0601 | 0,00649 |
| E-1 | Stacja Paliw I. Kocioł gazowy 90 kW. Wariant alternatywny. | 5,5 Z | 0,2 | 0 | 383 | 132,7 | 44,2 | pył ogółem | 5,00E-6 | 0,000015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,00E-6 | 0,000015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01522 | 0,0457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,003 | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 5,00E-6 | 0,000015 |
| E-2 | Stacja Paliw I. Nagrzewnica gazowa 45 kW. Wariant alternatywny. | 5,5 Z | 0,15 | 0 | 383 | 126 | 56,1 | pył ogółem | 3,00E-6 | 9,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,00E-6 | 9,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00762 | 0,02286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0015 | 0,0045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 3,00E-6 | 9,00E-6 |
| E-Z2.1 | Stacja Paliw II. Zawór oddechowy zbiornika ON | 6 Z | 0,07 | 0 | 293 | 108 | 116,4 | węglowodory alifatyczne | 0,0167 | 0,001252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0005 | 0,0000375 |
| E-Z2.2 | Stacja Paliw II. Zawór oddechowy zbiornika Pb | 6 Z | 0,07 | 0 | 293 | 126 | 106,2 | węglowodory alifatyczne | 0,2787 | 0,00362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,01467 | 0,0001907 |
| E-Z2.3 | Stacja Paliw II. Stanowisko napełniania zbiornika LPG | 1 Z | 0,07 | 0 | 293 | 149,8 | 91,5 | węglowodory alifatyczne | 0,0442 | 0,000354 |
| D2.1 | Stacja paliw II. Stanowisko tankowana Pb do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 130,8 | 99,4 | węglowodory alifatyczne | 0,00011 | 7,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001 | 6,90E-7 |
| D2.2 | Stacja paliw II. Stanowisko tankowana Pb do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 127,5 | 105,6 | węglowodory alifatyczne | 0,00011 | 7,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001 | 6,90E-7 |
| D2.3 | Stacja paliw II. Stanowisko tankowana Pb do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 129,5 | 101,4 | węglowodory alifatyczne | 0,00011 | 7,59E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001 | 6,90E-7 |
| D2.4 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 126,8 | 107,9 | węglowodory alifatyczne | 0,0014 | 0,000105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 7,50E-6 |
| D2.5 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 112,6 | 107,2 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 6,50E-6 |
| D2.6 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 111,6 | 109,2 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 6,50E-6 |
| D2.7 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 108,4 | 115,5 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 6,50E-6 |
| D2.8 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 107,1 | 117,5 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 6,50E-6 |
| D2.9 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 104,3 | 123,6 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 6,50E-6 |
| D2.10 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana ON do baku samochodowego | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 103,6 | 125,3 | węglowodory alifatyczne | 0,0044 | 0,000286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001 | 6,50E-6 |
| D2.11 | Stacja Paliw II. Stanowisko tankowana gazu LPG | 1 B | 0,05 | 0 | 293 | 132,2 | 102,2 | węglowodory alifatyczne | 0,0601 | 0,00649 |
| E-2.1 | Stacja Paliw II. Kocioł gazowy 90 kW. Wariant alternatywny. | 5,5 Z | 0,2 | 0 | 383 | 107,1 | 89,8 | pył ogółem | 5,00E-6 | 0,000015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 5,00E-6 | 0,000015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01522 | 0,0457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,003 | 0,009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 5,00E-6 | 0,000015 |
| E-2.2 | Stacja Paliw II. Nagrzewnica gazowa 45 kW. Wariant alternatywny. | 5,5 Z | 0,15 | 0 | 383 | 104,4 | 95,6 | pył ogółem | 3,00E-6 | 9,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 3,00E-6 | 9,00E-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00762 | 0,02286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0015 | 0,0045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 3,00E-6 | 9,00E-6 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

## 13.1.14. Wyniki obliczeń

## 13.1.14.1. Metodyka obliczeń

Rozkład stężeń maksymalnych wykonano za pomocą programu „OPERAT FB” v.7.3.0/2017 r. ® Ryszard Samoć zatwierdzonego przez Instytut Ochrony Środowiska             w Warszawie i opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  26 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 87) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Załącznik nr 3 – Referencyjne metodyki modelowania poziomów w substancji w powietrzu. Wszystkie dane do obliczeń zostały wyznaczone na podstawie powyższego rozporządzenia.

Obliczenia przeprowadzono w siatce obliczeniowej Xd,Yd = 0 m, 0 m,                           Xg,Yg = 280 m, 200 m krok obliczeniowy x = 10 m, y = 10 m. Współrzędne i parametry emitorów z wielkościami emitowanych zanieczyszczeń umieszczono w tabeli nr 12.

Pakiet programów umożliwia wykonywanie analiz zanieczyszczenia powietrza              w oparciu o Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87, Załącznik nr 3).

## 13.1.14.2. Zakres obliczeń

Obliczenia przeprowadzono w siatce obliczeniowej xd,yd = 0, 0 m,                                           xg,yg = 280 m, 200 m, krok obliczeniowy x = 10 m y = 10 m tylko na poziomie ziemi                    z = 0 m z uwagi na brak w zasięgu oddziaływania 10 hmax tj. 10x5,5 m = 55 m, zabudowy mieszkaniowej.

Obliczenia przeprowadzono dla całego roku określającego czas pracy źródeł emisji.

Obliczenia w siatce receptorów dla emitorów przeprowadzono osobno dla każdej emitowanej substancji wyznaczając stężenie maksymalne 1 godzinne                           i średniookresowe w przypadku konieczności wykonywania obliczeń dla pełnego zakresu obliczeniowego oraz częstości przekraczania wartości dopuszczalnej D1                     w przypadku nie spełnienia warunku Smm ( D1. Zestawienie przeprowadzonych zakresów obliczeniowych dla poszczególnych substancji zestawiono poniżej w tabeli            nr 13.

Ustalenie zakresu obliczeń

TABELA Nr 13 	Zakres obliczeniowy emitowanych substancji

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 31

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| węglowodory alifatyczne tlenki azotu jako NO2 węglowodory aromatyczne | pył PM-10 tlenek węgla dwutlenek siarki |

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 4 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =      14,33

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,00152  < 14,33  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,000048  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     16,3 [m]

Emitor: Stacja Paliw II. Zawór oddechowy zbiornika Pb

Należy analizować obszar o promieniu 489 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. W zasięgu oddziaływania projektowanej stacji paliw tj. w odległości 489 m nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej dla których określono zaostrzone wartości odniesienia.

## 13.1.14.3. Wyniki obliczeń na poziomie ziemi z = 0 m

Poniżej zestawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w związku z eksploatacją projektowanych dwóch stacji paliw w m Czerna gm. Iłowa obręb Konin Żagański dz. nr 391/10.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,0 | 140 | 30 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,000 | 160 | 40 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 30 m  i wynosi 0,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 40 m, wynosi 0,000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 25 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,1 | 140 | 30 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,042 | 160 | 40 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje                         w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 30 m  i wynosi 4,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 40 m, wynosi 0,042 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 77,7 | 140 | 30 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,809 | 160 | 40 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 30 m  i wynosi 77,7 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 40 m, wynosi 0,809 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 29 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,3 | 140 | 30 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,159 | 160 | 40 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 30 m  i wynosi 15,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne                  w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 46,0 | 140 | 140 | 6 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,004 | 160 | 120 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 140 m  i wynosi 46,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 120 m , wynosi 0,004 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1143,9 | 100 | 140 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,287 | 170 | 100 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 140 m  i wynosi 1143,9 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 100 m, wynosi 0,287 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,013 | 140 | 30 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0001 | 160 | 40 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 30 m i wynosi 0,013 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 40 m, wynosi 0,0001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3.

## 13.1.14.4. Omówienie wyników obliczeń emitowanej substancji

Dla przyjętych założeń technologicznych prowadzonych podczas normalnej eksploatacji instalacji Stacji Paliw I wydzielonej z działki 391/10 i oznaczonej literami A-F oraz Stacji Paliw II eksploatowanej na pozostałej części działki 391/10 przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania emitowanych: ditlenku azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 związanych ze spalaniem paliw dla wariantu alternatywnego oraz węglowodorów alifatycznych                           i węglowodorów aromatycznych związanych z magazynowaniem i dystrybucją oleju napędowego, etyliny i gazu LPG.

Przeprowadzona analiza pokazała, że pełna eksploatacja instalacji nie będzie powodować przekroczeń wartości odniesienia na poziomie ziemi w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W zawiązku z powyższym przyjmuje się, że pełna eksploatacja instalacji Stacji Paliw I wydzielonej z działki 391/10 i oznaczonej literami A-F oraz Stacji Paliw II eksploatowanej na pozostałej części działki 391/10 związanej z dystrybucją paliw płynnych i gazu LPG w m. Czerna gm. Iłowa obręb Konin Żagański dz. nr 391/10 nie będzie powodowała przekroczeń wartości dopuszczalnych i wartości odniesienia.

Wyniki z przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania (rozkład stężeń emitowanych substancji) znajdują się w załączniku.

## 13.1.14.5. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń stanowią dane wejściowe z rozkładem izolinii stężeń maksymalnych 1 godzinnych i średnich stężeń rocznych wykonanych na podkładach kartograficznych dla emitowanych: ditlenku azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych do atmosfery, które zamieszczone są w załączniku do niniejszego opracowania.

## 13.1.15. Metody prognozowania

Do oceny oddziaływania instalacji wykorzystano dostępne dane dotyczące projektowanych urządzeń na terenie inwestycji oraz wszelkie dane niezbędne do określenia wielkości oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Do obliczeń prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystano program komputerowy „OPERAT FB” v.7.3.0/2017 r. ( Ryszard Samoć oparty na metodykach zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87) dla prognozy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

Powyższy program opracowany został na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń i jest dopuszczony do wykonywania analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.

## 13.1.16. Emisja zanieczyszczeń związana z komunikacją samochodową związaną z eksploatacją stacji paliw

Oddziaływanie pojazdów samochodowych w związku z eksploatacją projektowanej Stacji Paliw I wydzielonej z działki 391/10 i oznaczonej literami A-F oraz Stacji Paliw II eksploatowanej na pozostałej części działki 391/10 związanej z dystrybucją paliw płynnych i gazu LPG w m. Czerna gm. Iłowa obręb Konin Żagański dz. nr 391/10 nie pogorszy stanu aerosanitanego. Natężenie ruchu zdominowane jest w tym rejonie ruchem jaki odbywa się wzdłuż autostrady A18 oraz drogi wojewódzkiej nr 296 przy których zostaną zlokalizowane Stacje Paliw. W związku z powyższym jakość powietrza wynikająca z przemieszczania się pojazdów w związku z ruchem pojazdów na i z terenu projektowanych stacji paliw nie ulegnie zmianie i zdominowany on będzie natężeniem ruchu wynikającym z przemieszczania się pojazdów wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych a uruchomienie stacji paliw nie przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu w okolicy stacji.

## 13.1.17. Wariant alternatywny

Dla analizowanej budowy Stacji Paliw I i Stacji Paliw II na działce nr 391/10 Czerna gm. Iłowa obręb Konin Żagański poddawano analizie pod względem źródeł emisji dla wariantu alternatywnego w zakresie emisji związanej z eksploatacją urządzeń spalania gazu do celów ogrzewania kompleksu. Zastosowane urządzenia dla wariantu alternatywnego są optymalnymi urządzeniami pod względem emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu. Dopuszcza się wariant alternatywny pod względem zastosowania urządzeń grzewczych w postaci kotła gazowego oraz nagrzewnicy gazowej po jednej sztuce dla każdej Stacji Paliw. Zastosowanie urządzenia grzewczego w pawilonach Stacji Paliw w których spalany będzie gaz nie determinuje nas do zastosowania innego źródła paliwa chociażby olejowego które mogłoby bardziej oddziaływać na jakość powietrza. W związku z powyższym pod względem oddziaływania na jakość powietrza poddano analizie wariant alternatywny nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia  emitowanych substancji w odniesieniu do wariantu realizowanego tj. zastosowanie urządzeń elektrycznych do zaspokojenia potrzeb cieplnych obiektów. Dopuszcza się zastosowanie na wolnych powierzchniach urządzeń fotowoltaicznych które ograniczyłyby pobór prądu z sieci na potrzeby własne Stacji Paliw.

## 13.2. Oddziaływanie na hałas

## 13.2.1. Wstęp

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę stacji (stacja I oraz stacja II) paliw płynnych  w miejscowości Czerna, gm. Iłowa,  na działce nr 391/10.

W skład przedsięwzięcia wchodzą:

- dwa budynki handlowe,

- wysepki z dystrybutorami paliw i AdBlue,

- wysepki z kompresorem i odkurzaczem,

- zadaszenie dystrybutorów – wiaty,

- restauracja,

- wjazd, wyjazd, drogi wewnętrzne i parkingi stacji oraz restauracji.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (z późniejszymi zmianami - rozporządzenie Ministra  Środowiska  z dnia 1 października 2012 roku - Dz. U.  poz. 1109) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone rozporządzeniem Ministra Środowiska

| L.p. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linię kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godz. | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godz. | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | Obszary A ochrony uzdrowiskowej Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Tereny domów opieki społecznej Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a. Tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

Najbliższe tereny, dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu                               w środowisku, to tereny  zabudowy mieszkaniowej wsi Czerna (od strony wschodniej               w odległości 900 m od granicy działki rozpatrywanej inwestycji) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej miasta Iłowa (od strony południowej w odległości 530 m od granicy działki rozpatrywanej inwestycji).

## 13.2.2. Model przyjęty do opisu i obliczeń rozprzestrzeniania hałasu z projektowanej inwestycji

Pod pojęciem “hałasu przemysłowego” rozumie się obiekt jako całość zawierający poszczególne urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne i źródła ruchome umieszczone w budynkach lub na zewnątrz. Hałas pochodzący od pojazdów poruszających się po drogach dojazdowych na zewnątrz przedsięwzięcia kwalifikuje się jako drogowy.

Do opisu poszczególnych rodzajów emitowanych dźwięków przyjęto model  przedstawiony w Instrukcji ITB nr 338. Pojazdy ciężkie to samochody ciężarowe i autobusy, pojazdy lekkie to samochody osobowe i małe dostawcze.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego SON2 opartego na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2, a następnie porównano z dopuszczalnymi poziomami hałasu wyrażonymi równoważnymi poziomami dźwięku "A" podanymi ww. rozporządzeniu                                              o dopuszczalnych poziomach hałasu.

## 13.2.3. Procedura wyznaczania równoważnego poziomu mocy akustycznej dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu

Równoważny poziom mocy akustycznej dla zastępczego źródła dźwięku wyznaczono ze wzoru

LAWeq  = 10 log [1/T Σ ti 10 LAW,i]

gdzie :

- LAWeq – równoważny poziom hałasu dla zastępczego źródła dźwięku,

- LAW,i – poziom mocy akustycznej i-tego zdarzenia,

- T – czas uśredniania,

- ti – czas i-tego zdarzenia,

Czas uśredniania dla pory dnia to 8 najbardziej niekorzystnych godzin dla  tego okresu (28 800 s). Czas uśredniania dla pory nocy to 1 najbardziej niekorzystna godzina dla  tego okresu (3600 s).

## 13.2.4. Klasyfikacja rodzajów zdarzeń akustycznych

Na terenie planowanej inwestycji będą występowały następujące rodzaje źródeł hałasu:

- źródła liniowe:

- źródła dźwięku  na drogach dojazdowych do dystrybutorów paliw i dodatków oraz kompresorów i odkurzaczy oraz restauracji MCD przedstawiono w tabelach,                               a poszczególne trasy ruchu pojazdów są widoczne na  dołączonych do opracowania wydrukach rozprzestrzeniania hałasu i planie sytuacyjnym.

W porze dnia oraz nocy po terenie stacji  będą się przemieszczać (z prędkością średnią ok. 30 km/h)  pojazdy lekkie oraz ciężkie.

Stacja paliw I (południowa część działki inwestora):

Natężenie ruchu oraz parametry liniowych źródeł dźwięku w porze dziennej:

| Lp. | Trasa | Ilość pojazdów- najbardziej niekorzystne 8 godz. pory dziennej | Symbol trasy | Czas jazdy każdego pojazdu (s) | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze) | 40 | L-I- 1-5 | 20 | 79,4 |
| 2. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy ciężkie | 40 | C-I 1-8 | 23 | 86,7 |

Natężenie ruchu oraz parametry liniowych źródeł dźwięku w porze nocnej:

| Lp. | Trasa | Ilość pojazdów- najbardziej niekorzystnej 1 godz. pory nocnej | Symbol trasy | Czas jazdy każdego pojazdu (s) | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze) | 3 | L-I- 1-5 | 20 | 77,2 |
| 2. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy ciężkie | 1 | C-I 1-8 | 23 | 79,7 |

Stacja paliw II (północna część działki inwestora):

Natężenie ruchu oraz parametry liniowych źródeł dźwięku w porze dziennej:

| Lp. | Trasa | Ilość pojazdów- najbardziej niekorzystne 8 godz. pory dziennej | Symbol trasy | Czas jazdy każdego pojazdu (s) | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze) | 56 | L-II- 1-6 | 15 | 79,9 |
| 2. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy ciężkie | 40 | C-II 1-7 | 22 | 86,6 |

Natężenie ruchu oraz parametry liniowych źródeł dźwięku w porze nocnej:

| Lp. | Trasa | Ilość pojazdów- najbardziej niekorzystnej 1 godz. pory nocnej | Symbol trasy | Czas jazdy każdego pojazdu (s) | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze) | 3 | L-II- 1-6 | 15 | 76,2 |
| 2. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy ciężkie | 1 | C-II 1-7 | 22 | 79,6 |

Restauracja (zachodnia część działki inwestora):

Natężenie ruchu oraz parametry liniowych źródeł dźwięku w porze dziennej:

| Lp. | Trasa | Ilość pojazdów- najbardziej niekorzystne 8 godz. pory dziennej | Symbol trasy | Czas jazdy każdego pojazdu (s) | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od wjazdu do restauracji a następnie do wyjazdu – pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze) | 64 | L-III- 1-20 | 56 | 85,3 |

Natężenie ruchu oraz parametry liniowych źródeł dźwięku w porze nocnej:

| Lp. | Trasa | Ilość pojazdów- najbardziej niekorzystnej 1 godz. pory nocnej | Symbol trasy | Czas jazdy każdego pojazdu (s) | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od wjazdu do stacji paliw a następnie do wyjazdu – pojazdy lekkie (osobowe i dostawcze) | 4 | L-III- 1-20 | 56 | 82,3 |

Poziomy mocy akustycznej przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi                     w Instrukcji nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie:

| Poziom mocy akustycznej pojazdu lekkiego w [dB] | Poziom mocy akustycznej pojazdu ciężkiego w [dB] |
| --- | --- |
| Jazda –94 Start-97 (5s) Hamowanie-94 (3s) | Jazda –100 Start-105 (5s) Hamowanie-100 (3s) |

- źródła punktowe:

| Lp. | Nazwa źródła hałasu | Równoważny poziom mocy akustycznej dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dzień | Noc |
| 1. | Dystrybutory paliw i dodatków - 8 szt. | 50 | 47 |
| 2. | Dystrybutor wysokoprzepływowy ON – 4 szt. | 55 | 52 |
| 3. | Kompresor – 2 szt. | 60 | 57 |
| 4. | Odkurzacz – 2 szt. | 60 | 57 |
| 5. | Kompresor TIR – 2 szt. | 65 | 62 |

## 13.2.5. Obliczenia poziomu dźwięku "A" na terenie sąsiadującym z inwestycją

Obliczenia poziomu dźwięku "A" w otoczeniu terenu stacji przeprowadzone zostały przy pomocy programu komputerowego SON2 wersja 3.2 opracowanego przez Z.U.O. ”EKO-SOFT” w Łodzi.

Obliczenia przeprowadzono dla następującego wariantu pracy:

- dla najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dziennej:

- źródła – pojazdy lekkie i ciężkie, kompresory i odkurzacze oraz dystrybutory,

- dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocnej:

- źródła – pojazdy lekkie i ciężkie, kompresory i odkurzacze oraz dystrybutory.

## 13.2.6. Omówienie rozprzestrzeniania się hałasu z projektowanej inwestycji

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że hałas emitowany przez urządzenia techniczne stacji, restaurację oraz obsługiwane na stacjach samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe,  nie wpłynie ponadnormatywnie na klimat akustyczny  zabudowy mieszkaniowej.

Dla zabudowy wielorodzinnej i zagrodowej.

Hałas o wartości powyżej 55 dB (dopuszczalna wartość w porze dziennej)  wykracza  poza stację na odległość max. 3 m na tereny nie objęte ochroną akustyczną.

Maksymalny zasięg izofony 45 dB (dopuszczalna wartość w porze nocnej) wykracza najbardziej ok. 12 m poza granice stacji na tereny nie objęte ochroną akustyczną.

Dla zabudowy jednorodzinnej.

Maksymalny zasięg izofony 50 dB (dopuszczalna wartość w porze dziennej) wykracza najbardziej ok. 12 m poza granice stacji na tereny nie objęte ochroną akustyczną.

Maksymalny zasięg izofony 40 dB (dopuszczalna wartość w porze nocnej) wykracza najbardziej ok. 25 m poza granice stacji na tereny nie objęte ochroną akustyczną.

## 13.2.7. Kumulacja oddziaływań

Pomiędzy projektowaną inwestycją a budynkami mieszkalnym nie występują przemysłowe źródła hałasu mogące powodować kumulację oddziaływań na terenie zabudowy objętej ochroną akustyczną.

## 13.2.8. Podsumowanie

Hałas emitowany przez samochody i urządzenia (zainstalowane na terenie  rozpatrywanej stacji paliw) będzie niższy od dopuszczalnych poziomów na terenach objętych ochroną akustyczną.

Proponowane dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A emitowanego przez źródła hałasu z terenu stacji paliw:

‣ dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zagrodowej

- w porze dziennej   55 dB,

- w porze nocnej      45 dB,

‣ dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- w porze dziennej   50 dB,

- w porze nocnej      40 dB.

## 13.2.9. Monitoring

Wnioskuje się o nie nakładanie obowiązku wykonywania monitoringu hałasu. Odległość od najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną wynosi 530 m                       a izofona o wartości 40 dB (najniższa dopuszczalna wartość w porze nocnej)   wykracza poza obszar rozpatrywanej działki tylko na odległość 25 m (na tereny nie objęte ochroną akustyczną).

## 13.3. Odpady

W wyniku prowadzonej działalności w zakresie planowanego Przedsięwzięcia powstawać będą odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia                 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) zakwalifikowane zostały jako odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.  Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                               (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych. Szacuje się, że odpady te powstawać będą w ilości około 14 Mg rocznie (ok. 1,2 Mg w miesiącu) dla każdego z obiektów.

W poniższej tabeli zestawione zostały rodzaje i ilości odpadów, które mogą się pojawić w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia wraz z ich sposobem magazynowania oraz zagospodarowania dla każdego z obiektów.

| Rodzaj wytwarzanych odpadów | Kod odpadu | Ilość odpadów [M/rok] | Sposób magazynowania | Sposób Zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 13 05 08* | 0,200 | Odpady nie będą magazynowane lecz odbierane bezpośrednio przez specjalistyczną jednostkę podczas procesu czyszczenia | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 3,00 | Magazynowanie w sposób selektywny, w kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania | 15 02 02* | 0,070 | Magazynowanie w sposób selektywny, w magazynie małych ilości odpadów niebezpiecznych, w specjalistycznych kontenerach, zamkniętych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | 16 02 13* | 0,005 | Magazynowanie w sposób selektywny, w magazynie małych ilości odpadów niebezpiecznych, w specjalistycznych kontenerach, zamkniętych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | 0,010 | Magazynowanie w sposób selektywny, w magazynie małych ilości odpadów niebezpiecznych, w specjalistycznych kontenerach, zamkniętych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | 20 01 |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | ~ 2,000 | Odpady nie będą magazynowane lecz odbierane bezpośrednio przez specjalistyczną jednostkę | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Papier i tektura | 20 01 01 | ~ 3,000 | Magazynowanie w sposób selektywny, w kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Szkło | 20 01 02 | ~ 2,000 | Magazynowanie w sposób selektywny, w kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | ~3,000 | Magazynowanie w sposób selektywny, w kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych | Przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom |

# 14. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia

## 14.1. Etap realizacji oraz ewentualnej likwidacji

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w czasie realizacji przedsięwzięcia będą skutecznie ograniczały poniżej przedstawione rozwiązania                        i zabezpieczenia.

W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:

- Zapewniona zostanie odpowiednia organizacja robót związanych z montażem planowanych instalacji i budową infrastruktury.

- Na terenie planowanego przedsięwzięcia pracować będą urządzenia w dobrym stanie technicznym.

- W przypadku ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych pochodzących ze środków transportu zostaną powiadomione odpowiednie służby                                 i zastosowane sorbenty w celu usunięcia zagrożenia, zanieczyszczone sorbenty zostaną zebrane i przekazane do unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami. Środki transportu poruszać się będą po terenie utwardzonym, co stanowić będzie zabezpieczenie uniemożliwiające przedostanie się substancji do gruntu.

W zakresie gospodarki odpadami:

- Magazynowanie materiałów, które wykorzystywane będą na potrzeby zabudowy instalacji i budowy infrastruktury odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach.

- Wykonawca robót magazynował będzie odpady pochodzące z prac budowlanych w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem. Wszystkie rodzaje wytwarzanych odpadów będą zbierane i magazynowane selektywnie, co ułatwi ich zagospodarowanie przez uprawnione do tego podmioty. Prawidłowa organizacja systemu bieżącego gospodarowania odpadami, właściwa organizacja robót, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy wpłynie na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.

W zakresie ochrony przed hałasem:

- Wpływ maszyn i środków transportu budowlanych na warunki akustyczne                     w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczany poprzez zastosowanie właściwej organizacji pracy oraz maksymalną koncentrację robót, mającą na celu skrócenie do minimum fazy realizacji inwestycji.

- Podczas przerw w pracy maszyny i urządzenia zostaną wyłączone.

- Prace budowlane i montażowe będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- Wpływ przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne w czasie realizacji inwestycji będzie minimalizowany poprzez ograniczenie w czasie prac budowlanych w miarę możliwości, czasu pracy silników spalinowych maszyn                   i samochodów na biegu jałowym, ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie przedsięwzięcia.

Środowisko przyrodnicze:

- Inwestor każdy z etapów realizacji prac będzie prowadził z własnym nadzorem przyrodniczym, który w jego imieniu będzie czuwał na prawidłowością wykonania prac, a w sytuacji ewentualnego zagrożenia dla któregoś z gatunków podejmował będzie niezbędne działania prewencyjne. Z uwagi na wyniki analiz określających możliwe oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanej inwestycji, wskazuje się na zasadność spełnienia następujących postulatów ograniczających wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze:

  - inwestycja powinna być przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym,

  - nie składowanie zwałowisk ziemi w obrębie obszarów oraz siedlisk gatunków podlegających ochronie prawnej,

  - zakaz używania otwartego ognia na terenach leśnych i przyległych;

  - wprowadzić zakaz składowania materiałów niebezpiecznych oraz tworzenia zapleczy ciężkiego sprzętu w obrębie obszarów okresowo wypełnionych wodą;

  - w razie konieczności przenoszenie gatunków podlegających ochronie do lokalizacji zastępczych lub otoczenie terenu występowania gatunku chronionego siatkami ochronnymi;

  - w przypadku realizacji prac w okresie sezonowych wędrówek płazów                    (i gadów), a także w okresie ich rozrodu, w miejscach występowania zgrupowań płazów i w pobliżu miejsc ich rozrodu grodzenie wykopów                   i dróg technologicznych tymczasowymi płotkami – grodzenia ochronno-naprowadzające;

  - realizacja inwestycji może powodować powstawanie pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa, prace budowlane muszą być prowadzone w sposób umożliwiający ucieczkę zwierząt, bowiem                            w przypadku braku takiej możliwości zwierzęta dorosłe, a także ich postacie młodociane i formy rozwojowe należy przenosić do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, w związku z czym niezbędny będzie w tym zakresie nadzór przyrodniczy.

W zakresie ochrony przyrody:

- Ze względu na brak występowania obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000, nie ma konieczności podejmowania działań ograniczających te oddziaływania.

## 14.2. Etap eksploatacji

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko podczas eksploatacji będą skutecznie ograniczały poniżej przedstawione rozwiązania                            i zabezpieczenia.

W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:

- Pobór wody na cele bytowe odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej.

- Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych (do momentu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej), a zawartość zbiorników usuwana będzie przez uprawnione podmioty.

- Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo po podczyszczeniu w osadniku i separatorze do przypisanego dla każdego z obiektu kompleksu otwartego szczelnego zbiornika wód opadowych i roztopowych pracującego na odparowanie.

- Na podstawie analizy sposobu odprowadzania ścieków można stwierdzić, że proponowane rozwiązania techniczne w zakresie gospodarki ściekowej stanowią wystarczające zabezpieczenie dla wód powierzchniowych, wód gruntowych                   i gleby przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach odprowadzanych                       z przedmiotowego terenu.

W zakresie gospodarki odpadami:

- Na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w miejscach wyznaczonych w granicach terenu Inwestora.

- Odpady wytworzone podczas użytkowania obiektu będą magazynowane,                           a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

- Gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób zabezpieczający środowisko przed niekontrolowaną emisją odpadów – wszystkie odpady magazynowane będą w wyznaczonych do tego miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Sposób magazynowania będzie zgodny                                 z podstawowymi zasadami ochrony środowiska, a ponadto z zasadami BHP                           i przeciwpożarowymi. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny,                      a ponadto odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamykanych, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych oraz czynników atmosferycznych pojemnikach.

- Odpady będą przekazywane wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk bądź unieszkodliwianie odpadów.

- Zarządzający obiektem posiada indywidualne konto w Bazie danych                                  o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

- Zarządzający obiektem będzie prowadził ewidencję ilości i rodzaju wytwarzanych oraz przekazywanych innym posiadaczom odpadów w oparciu                  o obowiązujące wzory dokumentów (karty przekazania i ewidencji odpadów). Karty ewidencji odpadów prowadzone będą dla każdego odpadu odrębnie. Karty przekazania odpadów, prowadzone będą w oparciu o wzory dokumentów określone w aktualnym rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Ponadto podmiot na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach jest zobligowany do sporządzania Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za pośrednictwem indywidualne konto w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)                     do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

W zakresie ochrony przed hałasem:

- Na terenie przedsięwzięcia będą zainstalowane urządzenia spełniające wszelkie niezbędne normy. Ilość punktowych źródeł hałasu będzie niewielka, stąd oddziaływanie przedmiotowego Przedsięwzięcia na środowisko akustyczne będzie zminimalizowane.

- Ruch komunikacyjny towarzyszący ruchowi samochodowemu będzie odbywał się w sposób uporządkowany, co ograniczać będzie emisję hałasu do środowiska.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- Instalacje używane do przeładunków gazów płynnych, z racji parametrów prowadzonych procesów są hermetyczne.

- W celu zabezpieczenia instalacji przed zdarzeniami (wyciek na skutek rozszczelnienia lub przepełnienia) na instalacjach zainstalowany zostanie system detekcji par gazu, w którego skład wchodzi kilkadziesiąt czujników oraz centrala detekcji.

W zakresie ochrony przyrody:

- Ze względu na brak występowania obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000, nie ma konieczności podejmowania działań ograniczających te oddziaływania.

Podsumowanie:

Omówione wyżej działania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko zarówno na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia będą skutecznie chronić przed wystąpieniem istotnych negatywnych oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska.

# 15. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

## 15.1. Określenie założeń do:

## 15.1.1. Ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych

Nie dotyczy.

## 15.1.2. Programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego

Nie dotyczy.

## 15.2. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

# 16. Dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

## 16.1. dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

Nie dotyczy.

## 16.2. wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla

Nie dotyczy.

# 17. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Technologia proponowana dla przedmiotowej budowy Stacji Paliw Płynnych                i LPG wraz z budynkiem restauracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną                     i technologiczną spełniać będzie wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), tj. w szczególności ze względu na:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów                   i paliw;

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

- postęp naukowo-techniczny.

# 18. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) jednoznacznie określa cele środowiskowe dla JCW i obszarów chronionych wraz                      z prezentacją wyników przeprowadzonej oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych.

W ramach IIaPGW przeprowadzona została ocena stopnia osiągnięcia celów środowiskowych będąca podstawą do wskazania ostatecznych celów dla JCW. Przedstawione zostały informacje dotyczące ustalonych celów środowiskowych dla poszczególnych kategorii wód i obszarów chronionych, wraz z prezentacją oceny stopnia wdrożenia celów oraz informacją o wyznaczonych odstępstwach z art. 4 RDW.

Cele środowiskowe JCWPd

Zgodnie z art. 59 pr.w. celem środowiskowym dla JCWPd jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Działania służące osiągnięciu ustalonych dla JCWPd celów środowiskowych polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka.

Podstawowym celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu, definiowanego w art. 2 RDW jako stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Ogólny stan JCWPd określany jest zatem na podstawie oceny stanu ilościowego oraz oceny stanu chemicznego JCWPd, przy czym o ogólnej ocenie stanu decyduje gorszy wynik. Ocena stanu JCWPd  w rozumieniu RDW i DWP jest kontrolą stanu środowiska wodnego wykonywaną w określonych odstępach czasu. Nastawiona jest głównie na zidentyfikowanie wielkoobszarowych zagrożeń i ich wpływu na środowisko wodne (ocena wpływu) z pominięciem oddziaływań o zasięgu lokalnym, niemających znaczenia w skali całej JCWPd.

Celem środowiskowym dla JCWPd na lata 2022–2027 jest dobry stan chemiczny  i ilościowy. Tak ustalony cel odniesiono do otrzymanego wyniku oceny stanu wykonanej w 2020 r. (w oparciu o wyniki MD z 2019 r.). Dla JCWPd o stanie słabym określono przyczyny stanu słabego (wynik poszczególnych testów klasyfikacyjnych) oraz wskazano dla jakich wskaźników zostały przekroczone wartości progowe dobrego stanu.

W przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące               w stanie słabym zgodnie z najbardziej aktualną oceną stanu wykonaną w 2020 r., przeprowadzono procedurę wyłączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę przyczyny stanu słabego, w tym wynik testu klasyfikacyjnego decydującego o stanie słabym, a także analizę presji oraz charakterystyki JCWPd, zaproponowano odstępstwa od celów środowiskowych                         w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów (odstępstwo z tytułu art. 4              ust. 4. RDW) bądź ustalenia mniej rygorystycznych celów (odstępstwo z tytułu art. 4 ust. 5 RDW).

W zakresie przynależności administracyjnej omawiany teren podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, Nadzór wodny w Żaganiu. Nadrzędnie powyższy region należy do ekoregionu           o nazwie – Równiny Centralne (14).

Przedmiotowe tereny przynależne są do jednolitej część wód podziemnych: 77            o kodzie JCWPd: GW600077. Stanowią one obszar dorzecza Odry i regionu wodnego Środkowej Odry.

Ocena stanu przedmiotowego JCWPd przedstawia się następująco:

| Czy JCWPd jest monitorowana | Tak |
| --- | --- |
| Ocena stanu (2019) | stan chemiczny | Dobry |
|  | stan ilościowy | Dobry |
|  | stan JCWPd | Dobry |
| Wskaźniki determinujące stan JCWPd | stan chemiczny | Nie dotyczy |
|  | stan ilościowy | Nie dotyczy |
| Przyczyny stanu słabego | warunki naturalne – charakter neogeniczny | Nie dotyczy |
|  | antropopresja | wpływ na stan chemiczny | Nie dotyczy |
|  |  | wpływ na stan ilościowy | Nie dotyczy |

Presje determinujące stan przedmiotowego JCWPd przedstawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj użytkowania JCWPd (pobór wód podziemnych) |
| --- |
| Pobór rejestrowany ujęć wód podziemnych – stan na rok 2018 | tys. m3/rok | 11225.62 |
|  | % w JCWPd | 35,09 |
| Pobór odwodnieniowy – stan na rok 2018 | tys. m3/rok | 20764.30 |
|  | % w JCWPd | 64,91 |
| Razem – stan na rok 2018 [tys. m3/rok] | 31989.92 |
| Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [tys. m3/rok] – stan na rok 2018 | 146908.12 |
| % wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania | 22 |

| Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd | (1) pobór punktowy z ujęć wód podziemnych, (2) presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem |
| --- | --- |
| Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd | Ilościowa, chemiczna |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | Niezagrożona |

Cele środowiskowe i odstępstwa dla przedmiotowego JCWPd przedstawiają się następująco:

| Cele środowiskowe dla JCWPd |
| --- |
| Stan chemiczny | Dobry stan chemiczny |
| Stan ilościowy | Dobry stan ilościowy |
| Odstępstwa |
| Odstępstwo z tytułu art. 4.4 RDW – odstępstwo czasowe | Nie dotyczy |
| Odstępstwo z tytułu art. 4.5 RDW – mniej rygorystyczny cel | Nie dotyczy |

Ocena stanu ilościowego i chemicznego jednolitej części wód podziemnych objętej zamierzonym korzystaniem z wody jest dobra, a celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż zamierzone Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan wód podziemnych, a także na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Cele środowiskowe JCWP

W trakcie wyznaczania celów środowiskowych dla wód powierzchniowych na             IV cykl planistyczny (2022–2027) bazowano na procedurze przyjętej w cyklu poprzednim 2016–2021 (aPGW). Analogicznie, cele środowiskowe ustalono                             w odniesieniu do wymagań dla stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Podczas oceny stanu wód i wyznaczania celów środowiskowych wykorzystano najnowsze dane i opracowania, w tym nowe metodyki określania stanu elementów biologicznych i hydromorfologicznych, aktualizację wyznaczania SZCW                    i SCW, oraz zweryfikowaną typologię wód.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wód powierzchniowych jest:

- niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu JCW;

- osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych;

- stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych;

- odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych;

- osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi                              w ustawodawstwie wspólnotowym dla obszarów chronionych.

Zgodnie z powyższym, celem środowiskowym dla części wód niewyznaczonych jako SCW lub SZCW, którym w konsekwencji nadano status NAT, jest:

- dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny                        z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły;

- bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na bardzo dobry stan ekologiczny;

- stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych;

- spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych.

W przypadku części wód wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem środowiskowym jest:

- dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny                         z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły;

- maksymalny potencjał ekologiczny w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na maksymalny potencjał ekologiczny;

- stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych;

- spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych.

Przedmiotowe tereny przynależne są do jednolitej część wód powierzchniowych rzecznych JCWP RW60001116899 o nazwie: „Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru”.

Poniżej przedstawiamy informacje charakterystyczne dla tej JCWP.

| Charakterystyka ogólna |
| --- |
| Kategoria JCWP: | Jednolita część wód powierzchniowych rzecznych |
| Nazwa JCWP: | Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru |
| Kod JCWP: | RW60001116899 |
| Typ JCWP: | RzN – rzeka nizinna |

| Czy JCWP uległa zmianie (powstała w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)): | zmieniona (złączone i podzielone) |
| --- | --- |
| Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021): | RW60002016899 (Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru) |
| Status JCWP: | NAT – naturalna część wód |
| Czy JCWP była monitorowana (posiadała ustalony ppk w okresie 2016-2021): | TAK – zlewnia była monitorowana |
| Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027)? | TAK – zlewnia jest monitorowana |
| Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2022-2027) | PL02S0401_0630 |
| Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.) |
| Stan/potencjał ekologiczny | umiarkowany stan ekologiczny |
| Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny | Azot amonowy, miedź, nie dotyczy |
| Stan chemiczny | stan chemiczny poniżej dobrego |
| Wskaźniki determinujące stan chemiczny | Benzo(a)pirem, ołów, bromowane difenyloetery, heptachlor |
| Stan (ogólny) | zły stan wód |

Presje determinujące stan przedmiotowego JCWP przedstawiono                         w poniższej tabeli:

| Rodzaj użytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni) |
| --- |
| Tereny zurbanizowane | 6 |
| Tereny użytkowane rolniczo | 7 |
| Tereny leśne | 73 |
| Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWP | CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), CHEM (na elementy chemiczne), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione) |
| Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP |
| Główne źródło presji troficznych | nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone) |
| Główne źródło presji zasalających | Nie dotyczy |
| Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających | presja skumulowana z dopływu/ów oraz ścieki przemysłowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna |
| Główne źródło presji hydromorfologicznych | budowle piętrzące rg |

| Główne źródło presji chemicznych | Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Punktowe - przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk; nieznane (substancje zakazane) |
| --- | --- |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | Zagrożona |

Cele środowiskowe oraz odstępstwa dla przedmiotowego JCWP przedstawiają się następująco:

| Cele środowiskowe dla JCWP |
| --- |
| Stan / potencjał ekologiczny | dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D |
| Stan chemiczny | stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry |
| Klasa elementów biologicznych | klasa II |
| Odstępstwa |
| Przyczyna odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przyczyna złego stanu wód (lub zagrożenia osiągnięcia celu środowiskowego – w przypadku niemonitorowanych JCWP) |
| Warunki naturalne | Potencjał sorpcyjny - wrażliwość zlewni na presję antropogeniczną wyrażona w skali od 1 do 5 (5 - najmniejsza odporność) | 1 – wysoki |
|  | Czy JCWP cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego | NIE - JCWP nie cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego |
|  | Susza | Słabo i umiarkowanie zagrożone suszą |
|  | Brak przepływu | brak ryzyka |
|  | Wskaźniki, dla których osiągnięcie celu środowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne | Fizykochemiczne | nie dotyczy |
|  |  | Biologiczne | nie dotyczy |
|  |  | chemiczne | Wskaźniki, dla których wykazano przekroczenie EQS w biocie, benzo(a)piren w wodzie |
| Odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW) | tak, zostało ustanowione |

| Ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW) | tak, zostało ustanowione |
| --- | --- |
| Czy w obrębie jcw planowane są inwestycje spełniające przesłanki odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) | nie, nie zostało ustanowione |

Stan ekologiczny jednolitej części wód powierzchniowych objętej zamierzonym korzystaniem z wody jest umiarkowany, natomiast stan chemiczny jest określany poniżej dobrego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.

Celem środowiskowym jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego oraz uzyskanie dobrego stanu chemicznego tych części wód.

Mając powyższe na względzie ocenia się, iż zamierzone Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych, a także na realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz na cele środowiskowe opisane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkach korzystania z wód regionu wodnego. Nie zachodzi więc ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych                w ww. planie.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zaliczony do terenów cennych przyrodniczo i nie zostały objęte formą ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

# 19. Uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.                      poz. 1478) warunki o których mowa w poniższej tabeli są spełnione.

| art. 56. | Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. | RW60001116899 o nazwie: „Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru” wyznaczona jest jako naturalna część wód; posiada umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego; Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego; Planowana Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie tego stanu. |
| --- | --- | --- |

| art. 57 | Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego | Nie dotyczy; RW60001116899 o nazwie: „Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru”, wyznaczona jest jako naturalna część wód; |
| --- | --- | --- |
| art. 59. | Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. | Szczelne systemy magazynowania i dystrybucji paliw płynnych nie przewidują wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych, w związku z czym warunek jest spełniony – zapobieganie wprowadzania zanieczyszczeń, a tym samym zapobieganie pogorszeniu stanu JCWP. Nowoczesne technologie chronią jednolite części wód podziemnych przed pogorszeniem ich stanu i umożliwiają możliwość osiągnięcia celów środowiskowych |
| art. 61 | 1. Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań. 2. Cel środowiskowy, o którym mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. | Nie dotyczy; na obszarze, na którym planowane jest przedmiotowe Przedsięwzięcie nie występują obszary objęte ochroną przyrody; |

W związku z powyższym, warunki określone w art. 68 ust. 1, 3, 4 ustawy Prawo wodne, tj.:

1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;

3) przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi                        z osiągnięciem celów środowiskowych, o których mowa w art. 55, utraconymi                 w następstwie tych zmian i działań;

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w pkt.  1–3, nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty;

zostały przez przedmiotowe Przedsięwzięcie spełnione, a planowana Inwestycja nie będzie miała wpływu na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych.

# 20. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie dotyczy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

# 21. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz informacji zawartych w Raporcie, można uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Ewentualne  protesty, zarzuty, skargi  i odwołania powinny być potwierdzone na drodze przeprowadzenia badań środowiskowych.

Realizacja rozpatrywanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zapewni miejsca pracy, co stanowi istotny, pozytywny akcent, eliminujący konflikty społeczne wynikające z projektowanego przedsięwzięcia.

Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się                   w następujący sposób:

- lokalizacja inwestycji na omawianym terenie nie spowoduje konieczności zajęcia dodatkowego terenu i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń                        z użytkowania,

- ograniczenie różnego rodzaju uciążliwości powstających w trakcie realizacji inwestycji do omawianego terenu,

- dotrzymywanie przez inwestycję wymogów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona wód powierzchniowych      i podziemnych oraz w zakresie gospodarki odpadami,

- oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia.

Nie mniej jednak, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.                                   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                        w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport                               o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

# 22. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie

W obecnym stanie formalno-prawnym planowane prace nie wymagają prowadzenia odrębnego monitoringu jakości powietrza i hałasu w środowisku oraz prowadzenia monitoringu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Podstawowe cele monitoringu zanieczyszczeń środowiska można określić następująco:

- ocena jakości poszczególnych elementów środowiska (zgodnie z normami                       i wytycznymi),

- wykrywanie źródeł i określenie wielkości emisji oraz szacowanie zasięgu ich oddziaływań na środowisko,

- ocena wpływu zjawisk atmosferycznych na proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,

- wskazywanie dróg przemieszczania się zanieczyszczeń; badanie wpływu zanieczyszczeń na zmiany jakości środowiska,

- określenie wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie człowieka (monitoring sprzężony z badaniami epidemiologicznymi, ekotoksykologicznymi itp.),

- badanie tła i trendów zmian w poziomie imisji poszczególnych zanieczyszczeń,

- określenie skuteczności przedsięwzięć i zabiegów sozotechnicznych (np. przez określenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń z określonych źródeł po instalacji urządzeń zabezpieczających).

## 22.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia

Na etapie realizacji przedsięwzięcia istotnym elementem oddziaływania na środowisko w wyniku prac budowlanych jest hałas i zanieczyszczenie powietrza związane z pracą maszyn i urządzeń oraz transport samochodowy materiałów.

W ramach monitoringu przewiduje się kontrolę i ewidencję powstających odpadów oraz ich selektywne magazynowanie, przed  przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadów.  Monitoring hałasu będzie polegał  na stosowaniu na placu budowy maszyn i urządzeń, spełniających wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska –                       Dz. U. z 2007 r. nr 105, poz. 718).

Prowadzenie prac budowlanych nie wymaga dotrzymania dopuszczalnych standardów ekologicznych, w tym poziomu hałasu w środowisku, określonego                         w rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                w środowisku.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wszelkie prace należy wykonywać zgodnie                z zasadami BHP.

Z uwagi na brak istotnych oddziaływań planowanej inwestycji na florę i faunę, nie ma konieczności przeprowadzenia monitoringu oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

## 22.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia monitoring będzie polegał na:

- przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń,

- przeprowadzanie okresowych kontroli sprzętu p. poż.,

- przygotowywanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,

- wypełnianiem obowiązków związanych z gospodarką odpadami,

- ewidencjonowanie ilości zużywanej wody na podstawie odczytu wodomierza.

Z uwagi na brak istotnych oddziaływań planowanej inwestycji na florę i faunę, nie ma konieczności przeprowadzenia monitoringu oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykonany system monitoringu wód podziemnych w postaci trzech piezometrów wykonanych do głębokości 10 m                        w następujący sposób: 1 piezometr na dopływie wód podziemnych i dwa piezometry na odpływie.

# 23. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Koncepcja analizowanego przedsięwzięcia nie odbiega od typowych opracowań dla tego rodzaju obiektów. Wszystkie obliczenia, na podstawie których oceniono najistotniejsze oddziaływania projektowanego obiektu (hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza, wód i ziemi) bazują głównie na prognozach.

W trakcie opracowania raportu nie wystąpiły inne trudności lub tak istotne braki w informacjach, które uniemożliwiłyby identyfikację zagrożeń lub ocenę oddziaływania na środowisko dla etapu budowy oraz późniejszej eksploatacji.

# Footnotes

stacja paliw płynnych - obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze;

do I klasy – zalicza się ropę naftową i produkty naftowe o temperaturze zapłonu do 294,15 K (21 °C)

# Text boxes

Nazwa opracowania: